## Slide 1
С.Ю.Развозов
«Безопасность судоходства»
Рекомендовано
Учебно-Методическим объединением
по образованию в области Эксплуатации водного транспорта
в качестве учебника для студентов (курсантов) образовательных организаций высшего образования
2026

## Slide 2
Библиографические данные
ББК 39.471.01
УДК 656.61:629.5.047
Р 17
Развозов С.Ю.
Безопасность судоходства: Учебник.
ISBN
Для курсантов и студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Судовождение».
В учебнике рассмотрены основные положения по безопасности судоходства.
Учебник подготовлен заведующим кафедрой Маневрирования и управления судном
доктором технических наук, профессором,академиком РАТ Развозовым Сергеем Юрьевичем .
ISBN ББК 39.471.01

## Slide 3
Предисловие (Аннотация).
Целью учебника является приобретение знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, обеспечение живучести судна и охрана человеческой жизни на море в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных документов.
В учебнике в полном объеме рассмотрена дисциплина «Безопасность судоходства», под которой понимают сохранность человеческих жизней и имущества на море, которая обеспечивается системой международных и национальных мер технического, организационного, социального и правового характера. Обеспечение безопасности судоходства осуществляется путем установления унифицированных требований в отношении конструкции, снабжения и снаряжения судов, укомплектования их квалифицированными экипажами, организации четкой вахтенной службы, своевременного оповещения о морских опасностях, выработки рекомендуемых путей следования, разработки и внедрения правил маневрирования и сигнализации при расхождении судов, установления систем разделения движения в узкостях и местах интенсивного судоходства, разработки систем унифицированного ограждения навигационных опасностей, организации лоцманской и ледокольной проводки, обязательного расследования морских происшествий с установлением причин и выработкой рекомендаций по их предупреждению, организации надежной службы поиска и спасания аварийных судов, разработки систем радиосвязи с судами.
С внедрением в практику в полном объеме требований Конвенции по подготовке моряков и несению вахты 78 года (ПДМВ-78) и Кодекса ПДМВ-95 возникла необходимость систематизации учебного материала в соответствии с требованиями по вопросам как начальной подготовки моряков (выживание на море, основы противопожарной подготовки, действия в аварийной обстановке), предъявляемыми этими документами, так и по ряду вопросов относящихся к компетенции офицеров морского судна. При подготовке этого учебника были использованы нормативные документы, учебные пособия по актуальным вопросам, специальная техническая литература. Учебник предназначен, прежде всего, для курсантов судоводителей морских высших учебных заведений, студентов заочного отделения.
Процесс освоения учебника имеет направление обеспечения следующих компетенций:
- способность нести самостоятельную ходовую вахту на судне в вопросах безопасности судоходства и охраны жизни на море;
- готовность применить знания международных и национальных требований в вопросах безопасности судна, экипажа, груза и пассажиров и предотвращению загрязнения окружающей среды;
- умение использования методов и средств борьбы с водой и пожаром на судах, охраны человеческой жизни на море, безопасности судна и защиты окружающей среды.

## Slide 4
Условные обозначения
МК Солас-74- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море.
МК Марпол- Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов
МК ОСПС- Международный кодекс по охране судов и портовых средств.
МК ПДМНВ- Междунродный кодекс по дипломированию моряков и несению вахты.
НБЖС- Наставление по борьбе за живучесиь судна.
ПСН – Плот спасательный надувной.
ПРАС – 09 - Правила расследования аварийных случаев.
МК LSA – Международный кодекс по судовым спасательным средствам.
МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения моря.
СУБ – Система управления безопасностью.
ССС – Судовые спасательные средства.
АС – Аварийный случай.
КТМ – Кодекс торгового мореплавания.

## Slide 5
Содержание
Введение.
Глава 1. Понятие безопасности судоходства
1.1. Термин «безопасность судоходства» и его отличие от смежных понятий.
1.2. Главные аспекты проблемы обеспечения безопасности судоходства
1.3. Аварийность как показатель состояния безопасности судоходства.
1.4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности плавания.
Контрольные вопросы
Глава 2. Правовое регулирование безопасности судоходства.
2.1. Нормативно-правовая база
2.1.1. ИМО: структура, рабочие органы
2.1.2. Система контроля обеспечения безопасности морского судоходства
2.1.3. Международные конвенции
2.1.4. Национальные документы
2.2. Государственное управление, регулирование, надзор и контроль
на морском и внутреннем водном транспорте в Российской Федерации
2.2.1. Министерство транспорта Российской Федерации
2.2.2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
2.2.3. Российский морской регистр судоходства и Российский речной регистр
2.2.4. Федеральное агентство морского и речного транспорта
2.3. Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных
водах (Полярный кодекс)
2.4. Нормативные документы по классификации и расследованию
аварийных случаев
2.4.1. Международные документы по организации расследования аварий
2.4.2. Национальные документы по организации расследования
аварийных случаев
Контрольные вопросы
Глава 3. Обеспечение живучести судна.
3.1. Понятие борьбы за живучесть судна
3.2. Нормативные документы, регламентирующие обеспечение
и организацию борьбы за живучесть судна
3.3. Виды и сигналы судовых тревог. Расписание по тревогам
3.4. Обеспечение безопасности и живучести судовой вахтенной службой
3.4.1. Общие требования к несению вахты
3.4.2. Несение вахт в море
3.4.3. Несение вахт в порту
3.5. Особенности борьбы за живучесть специализированных судов
3.5.1. Борьба за живучесть танкера
3.5.2. Борьба за живучесть газовоза
3.5.3. Борьба за живучесть балкера
3.5.4. Борьба за живучесть контейнеровоза
3.5.5. Борьба за живучесть ролкера
3.5.6. Борьба за живучесть пассажирских и экспедиционных судов
3.6. Аварийные партии, аварийные группы и их подготовка к борьбе
за живучесть судна
Контрольные вопросы

## Slide 6
ГЛАВА 4. Аварийно-спасательное имущество на морском судне
4.1. Спасательные средства. Классификация
4.2. Требования и нормы, предъявляемые к спасательным средствам
4.2.1. Оборудование спасательных шлюпок и плотов
4.2.2. Снабжение спасательных шлюпок и плотов
4.3. Аварийное оборудование
4.3.1. Пластыри. Виды и назначение
4.3.2. Универсальная струбцина
4.3.3. Раздвижной металлический упор
4.4. Спасательные спусковые устройства
4.4.1. Спусковые устройства с лопарями и лебедкой
4.4.2. Методы спуска спасательных средств
4.4.3. Требования к спусковым устройствам
Контрольные вопросы
ГЛАВА 5. Нарушение водонепроницаемости судна. Борьба экипажа
с водой и паром
5.1. Обнаружение поступления забортной воды в отсеки
и распространения ее по судну
5.2. Действия экипажа при нарушении водонепроницаемости судна
5.2.1. Действия каждого члена экипажа «без приказания»
5.2.2. Действия аварийных партий по обследованию района
поступления воды
5.2.3. Борьба с распространением воды по судну
5.2.4. Действия по спрямлению судна. Нормирование плавучести
и остойчивости аварийного судна
5.3. Использование аварийного имущества при нарушении
водонепроницаемости судна
5.3.1. Постановка мягких и жестких пластырей
5.3.2. Заделка пробоин бетонированием
5.4. Оперативный план по борьбе с водой, восстановлению остойчивости
и спрямлению аварийного судна
5.5. Научная методология расчета непотопляемости судна
5.6. Борьба экипажа с паром
Контрольные вопросы
ГЛАВА 6. Возникновение пожара на судне. Основы теории пожара
и противопожарной безопасности
6.1. Условия возникновения и распространения пожара
6.1.1. Пожарный треугольник и пожарный тетраэдр
6.1.2. Опасные факторы пожара
6.1.3. Распространение пожара
6.2. Пожарная опасность веществ и материалов
6.2.1. Группы горючих веществ в зависимости от их агрегатного состояния
6.2.2. Показатели пожарной опасности веществ и материалов
6.2.3. Особенности процесса самовозгорания различных веществ
и материалов
6.2.4. Влияние температуры пожара на опасность веществ и материалов
6.2.5. Оценка пожарной опасности веществ и материалов
6.3. Классификация пожаров
6.3.1. Признаки, по которым классифицируют пожары

## Slide 7
6.3.2. Пожары класса А
6.3.3. Пожары класса B
6.3.4. Пожары класса С
6.3.5. Пожары класса D
6.4. Огнетушащие вещества
Контрольные вопросы
ГЛАВА 7. Противопожарная защита на судне
7.1. Виды противопожарной защиты
7.2. Системы обнаружения пожара
7.2.1. Автоматические системы обнаружения пожара
7.2.2. Дымосигнальные системы
7.2.3. Системы с ручными пожарными извещателями
7.2.4. Проверки систем обнаружения пожара
7.3. Стационарные установки и системы пожаротушения
7.3.1. Общие сведения о системах пожаротушения
7.3.2. Водопожарные системы
7.3.3. Спринклерные системы
7.3.4. Системы водораспыления
7.3.5. Системы водяных завес
7.3.6. Системы водяного орошения
7.3.7. Системы пенотушения
7.3.8. Системы углекислотного пожаротушения
7.3.9. Системы инертных газов
7.3.10. Системы порошкового тушения
7.3.11. Системы аэрозольного тушения (АОТ)
7.4. Противопожарное снабжение
7.4.1. Переносные огнетушители
7.4.2. Снаряжение пожарного
Контрольные вопросы
ГЛАВА 8. Действия экипажа по тушению и предупреждению
пожара на судне
8.1. Организация действий аварийной партии и отдельных членов экипажа
8.2. Предупреждение пожаров на судах
Контрольные вопросы
ГЛАВА 9. Организация поиска и спасания на море
9.1. Международное сотрудничество при оказании помощи на море
9.2. Координаты поиска. Связь с судном, терпящим бедствие
9.3. Планирование поиска и определение района поиска
9.3.1. Исходная точка
9.3.2. Визуальный поиск
9.3.3. Определение района поиска
9.4. Схемы поиска
9.4.1. Поиск по расширяющимся квадратам
9.4.2. Поиск по секторам
9.4.3. Поиск параллельными галсами
9.4.4. Совместный поиск, выполняемый морскими воздушным судами
9.4.5. Радиолокационный поиск
Контрольные вопросы

## Slide 8
ГЛАВА 10. Действия экипажа в ситуации «Человек за бортом»
и при оставлении судна
10.1. Действия вахтенного помощника, обнаружившего человека за бортом
10.2. Способы маневрирования судна по тревоге «Человек за бортом»
10.3. Оценка маневров «Человек за бортом» в различных ситуациях
морского поиска и спасания
10.4. Обнаружение человека на воде, особенности наблюдения
10.4.1. Факторы, влияющие на эффективность работы наблюдателя
10.4.2. Методы визуального поиска
10.5. Готовность экипажа к спасению. Действия в экстремальной
ситуации оставления судна
Контрольные вопросы
ГЛАВА 11. Современные подходы к обеспечению безопасности судоходства
11.1. Кибербезопасность на водном транспорте
11.1.1. Основные понятия кибербезопасности
11.1.2. Уязвимость морской индустрии к киберинцидентам
11.1.3. Различия между системами ИТ и ОТ
11.1.4. Этапы киберинцидента
11.1.5. Понятие управления киберрисками
11.2. Кибербезопасность на уровне компании
11.2.1. Участие высшего руководства в управлении киберрисками
11.2.2. Роли, задачи, обязанности персонала компании
11.2.3. Планы и процедуры компаний
11.3. Киберриски в отношениях между судовладельцами
и участниками морской отрасли, включая судовых агентов
11.3.1. Отношения между судовладельцем и менеджером судна
11.3.2. Отношения между судовладельцем и агентом
11.3.3. Отношения с поставщиками и другими внешними сторонами
11.3.4. Субъекты, представляющие угрозу кибербезопасности
11.3.5. Посещение судов третьими лицами и удаленный доступ
к киберсистемам
11.4. Ключевые аспекты реагирования на киберинциденты
11.4.1. Меры обнаружения, блокировки и оповещения о киберугрозах
11.4.2. Эффективное реагирование на инциденты кибербезопасности
11.4.3. Возможность восстановления данных и расследования
киберинцидентов
11.4.4. Ущерб в результате киберинцидента и его покрытие
11.5. Система POLARIS
11.5.1. Ключевые особенности POLARIS
11.5.2. POLARIS как инструмент поддержки принятия решений
11.5.3. Ограничения использования POLARIS
Контрольные вопросы
Глоссарий
Перечень основных международных и национальных документов,
касающихся безопасности судоходства, охраны человеческой жизни
на море, охраны и защиты морской среды
Международные документы
Национальные документы
Библиографический список

## Slide 9
Введение
Под безопасностью судоходства понимают сохранность человеческих жизней и имущества на море, которая обеспечивается системой международных и национальных мер технического, организационного, социального и правового характера. Обеспечение безопасности судоходства осуществляется путем установления унифицированных требований в отношении конструкции, снабжения и снаряжения судов, укомплектования их квалифицированными экипажами, организации четкой вахтенной службы, своевременного оповещения о морских опасностях, выработки рекомендуемых путей следования, разработки и внедрения правил маневрирования и сигнализации при расхождении судов, установления систем разделения движения в узкостях и местах интенсивного судоходства, разработки систем унифицированного ограждения навигационных опасностей, организации лоцманской и ледокольной проводки, обязательного расследования морских происшествий с установлением причин и выработкой рекомендаций по их предупреждению, организации надежной службы поиска и спасания аварийных судов, разработки систем радиосвязи с судами. Этот обширный перечень путей обеспечения безопасности мореплавания свидетельствует о том, что в процессе подготовки квалифицированного судоводителя принимают участие различные кафедры морских учебных заведений.
Предмету “Безопасность судоходства ” предшествовал курс «Безопасность плавания», который был введен в учебные планы морских высших учебных заведений, еще в СССР, с целью формирования мировоззрения будущих судоводителей с учетом наличия опасностей, постоянно сопутствующих процессу мореплавания. У истоков этой дисциплины стоял целый ряд работников флота, высших учебных заведений СССР. В частности, большой вклад в формирование данной дисциплины, разработки её учебной программы сделан преподавателями кафедры «Управление судном» ГМА имени С.О. Макарова. Там был подготовлен и издан в 1990 году первый учебник «Охрана жизни на море». Авторы капитан дальнего плавания Г.И Конопелько, доценты С.С. Кургузов, В.П. Махин. В 2001 году вышло учебное пособие «Безопасность плавания» Часть 1 доцента кафедры А.Н.Страшко, позднее Часть 2 д.т.н., профессора С.Ю Развозова и доцента А.Н.Страшко. С внедрением в практику в полном объеме требований Конвенции по подготовке моряков и несению вахты 78 года (ПДМВ-78) и Кодекса ПДМВ-95 возникла необходимость систематизации учебного материала в соответствии с требованиями по вопросам как начальной подготовки моряков (выживание на море, основы противопожарной подготовки, действия в аварийной обстановке), предъявляемыми этими документами, так и по ряду вопросов относящихся к компетенции офицеров морского судна. При подготовке этого учебника были использованы нормативные документы, учебные пособия по актуальным вопросам, специальная техническая литература, большой объем информации представленной в Интернете и более чем 20- летний опыт преподавания этой дисциплины. Учебник предназначен, прежде всего, для курсантов судоводителей морских высших учебных заведений,студентов заочного отделения, может быть полезен для слушателей курсов подготовки матросов в части начальной подготовки.

## Slide 10
Глава 1. Понятие безопасности судоходства
1.1. Термин «безопасность судоходства» и его отличие от смежных понятий.
встречается наиболее редко, несмотря на то что по сути своей он является правильным. Под «плаванием» здесь понимается нахождение корабля в море («совершить плавание» — перейти из одного пункта в другой на судне), а также передвижение на судне или ином плавучем средстве (например, «кругосветное плавание»), рейс по водному пути (например, «дальнее плавание»). Вместе с тем, «безопасность плавания» считается более узким в сравнении с другими рассматриваемыми терминами.
«Безопасность мореплавания» как термин включает в себя слово «мореплавание», которое имеет значения «плавание по морям,океанам», а также «искусство кораблевождения». Приведем несколько трактовок этого термина.
Безопасность мореплавания — это сохранность на море человеческой жизни, кораблей, судов и перевозимых ими грузов [20].
Безопасность мореплавания — свойство мореплавания, как деятельность человека, которое заключается в защищенности судна, природной среды, человеческой жизни и объектов морской инфраструктуры от негативного влияния опасных факторов, сопутствующих мореплаванию [22].
Безопасность мореплавания — это относительно стабильное состояние, свободное от опасностей, которое обеспечивается системой международных и национальных мер технического, организационного, экономического, социального и правового характера, направленных на уменьшение и предотвращение аварийности в целях сохранности человеческих жизней и имущества на море, защиты и сохранения морской среды [28].
«Безопасность судоходства» — термин, который наиболее часто
используется в современной литературе. Приведем определения уче-
ных в данной области.
Безопасность судоходства — это обеспечение безопасной эксплуатации судов и других плавучих средств, используемых для перевозки грузов и пассажиров, буксировки, ледовых и спасательных операций, дноуглубительных и путевых работ, содержания навигационной обстановки, научных, учебных и специальных целей [23].
Безопасность судоходства — безопасность людей и окружающей природной среды, а также судна и груза [35].
Под безопасностью судоходства понимают сохранность человеческих жизней и имущества на море, которая обеспечивается системой международных и национальных мер технического, организационного, социального и правового характера [33].
Как мы видим, определения понятий «безопасность мореплавания» и «безопасность судоходства» по сути своей идентичны. Это подтверждает и действующий ГОСТ Р 55506–1014 «Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. Общие требования», в п. 3.1 которого данные понятия объединены.
Безопасность судоходства и мореплавания — безопасность деятельности, связанной с эксплуатацией судов внутреннего и смешанного «река – море» плавания на внутренних водных путях Российской Федерации и в прибрежном плавании, с охраной окружающей среды, жизни и здоровья людей на судах, сохранностью имущества и перевозимого груза.

## Slide 11
1.2. Главные аспекты проблемы обеспечения безопасности судоходства
Проблема безопасности судоходства включает в себя ряд аспектов - научный, технический, эрго­номический, экономический, социальный, технологический и юридический
Научный аспект проблемы безопасности судоходства заключается в разработке научно-обоснованных критериев и. нормативов безопасности, а так же в устранении неопределенности и многозначности принятых понятий и терминов. Последнее имеет особое значение.
Технический аспект. Любое техническое устройство или система предназначены для решения определенных задач. Степень уверенности в безотказной работе при использовании конкретного устройства называется его надежностью. Интересно, что согласно Далю, слово «надежность» происходит от слова «надеяться».
Эргономический аспект. Предметом эргономики является трудовая деятельность человека, а объектом исследования — система «человек-машина-среда». Эргономика изучает функциональные возможности и способности человека в трудовом процессе, формирует основные принципы профессиональной подготовки кадров, выставляет требования к оборудованию, рабочему месту, пульту управления в целях максимального приспособления оборудования к эргономическим характеристикам, человека. Считается, что эта сравнительно молодая наука возникла на Западе сразу после второй мировой войны.
Экономический аспект. Это аспект заклю­чается в анализе строительных и эксплуатационных затрат, с одной стороны, и аварийных расходов, с другой. На основании этого анализа производится определение экономиче­ской политики в вопросах безопасности.
Социальный аспект. Общество, понимая роль мореплавания; а также зная условия, в которых осуществляется эта деятельность, формирует определенное отношение к этому роду занятий, которое называется престижностью профессий. Престижность профессии имеет прямую связь с безопасностью. Чем выше престижность профессии, тем большая конкуренция, а это позволяет сделать более качественный отбор претендентов.
Технологический аспект. Этот аспект безопасности мореплавания связан с двумя видами потерь:
- гибель судов и экипажей из-за нарушения технологии перевозок и грузовых операций;
-порча и повреждение груза в процессе перевозки из-за нарушения установленных режимов перевозки, неправильной погрузки груза.
Юридический аспект. Мировое морское сообщество в рамках работы ИМО обсуждает вопрос выработки единой юридической практики расследования аварий с тем, чтобы и негативный опыт мореплавания использовать в позитивном направлении и нейтрализации угрожающих факторов, исходящих из обычно существующих опасностей и случайностей на море. Рассматривая эту проблему, правомерен вопрос: какой вклад делает наша страна в общую копилку мирового сообщества и в какой степени наша политика соответствует мировой практике?

## Slide 12
1.3 Аварийность, как показатель безопасности судоходства.
Аварийность морского флота является важнейшим показателем состояния безопасности мореплавания. Наиболее тяжелыми нарушениями безопасности считаются случаи, когда аварийные случаи (АС) приводят к морским катастрофам — к гибели судов. Конечной причиной гибели судна является нарушение одного или нескольких мореходных качеств, относящихся к теории судна. Это либо потеря плавучести, либо потеря остойчивости или аварийной остойчивости и непотопляемости. Следствиями морских катастроф и серьезных аварий являются человеческие жертвы, экологические проблемы, огромные материальные потери, психологический фактор. Вследствие этого каждый инцидент на море требует детального анализа и учета. Основным видом информации об аварийности мирового флота в настоящий момент являются статистические данные по АС и гибели судов, которые собираются и анализируются как в России, так и за рубежом. Снижение числа катастроф и АС, то есть обеспечение повышения безопасности судоходства, требует обобщения статистики аварий, научного анализа статистических данных и формулирования результатов этого анализа в виде конкретных предложений.
Обработанные материалы статистики позволяют установить причины случившегося и направить усилия науки и практики в области решения проблем и задач для снижения и исключения аварий и гибели судов. Только практика является критерием познания, а статистика в данном случае — инструмент и отражение практики. В недалеком прошлом мировая наука судоходства, ссылаясь на анализ эксплуатации судов, в том числе на статистику АС и катастроф, утверждала, что для снижения и предотвращения гибели и серьезных аварий судов необходимо совершенствовать их конструкции, оборудование, приборную базу, развивать науку судовождения, совершенствовать техническую эксплуатацию.
Прогресс в этих областях очевиден. За последние годы в практику проектирования судов, судостроения и судовождения внедряются самые передовые достижения науки и техники, используются новейшие технологии. Однако число катастроф и аварий на море не сокращается. Особых успехов достигла наука в области всех форм морской навигации. В частности, в настоящее время в развитии навигационного приборостроения, в разрешающих способностях навигационных средств и в практике судовождения достигнут значительный прогресс. Электронная картография, спутниковая навигация, совершенствование систем управления судами и энергетическими установками активно развиваются и вселяют уверенность в благоприятном решении проблем безопасности мореплавания, сокращении аварийности судов и снижении числа морских катастроф. Точность определения положения судна в море с помощью систем GPS достигла нескольких метров, на судах устанавливается аппаратура автоматической идентификации (АИС), а в ближайшее время на всех судах под российским флагом будут устанавливаться приемники и радары спутниковой системы ГЛОНАСС. Современные движители типа «Азипод» позволяют судну практически развернуться вокруг своей оси, судовая автоматика дает возможность при движении судна закрывать машинное отделение на замок и т.д. Однако проблемы аварийности на море с повестки дня не сняты.

## Slide 13
1.4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности плавания.
Основными элементами безопасности мореплавания являются: человек, судно, как инженерное сооружение, груз как объект перевозки и морская стихия — среда, в которой морской транспорт осуществляет свою деятельность. Каждый из этих элементов по существу является подсистемой и может быть рассмотрен самостоятельно со всеми присущими им связями. Эти взаимные связи оказывают непосредственное влияние на качество функционирования системы в целом. Особенно это относится к человеку в процессе управления транспортным средством, поскольку именно человек является управляющим элементом и в силу этого находится на вершине иерархической структуры рассматриваемой системы.
В настоящее время широко используется понятие «человеческий фактор». Однако анализ показывает, что специалисты по-разному понимают этот термин. В системе общественного производства понятие «человеческий фактор» может характеризоваться тремя наиболее значимыми факторами — определенным набором потребностей, способностей и возможностей человека. В общем плане потребности человека могут осознанными или неосознанными и отображающими личные или общественные интересы. Способности человека могут быть врожденными или приобретенными. Возможности человека реализуются в процессе взаимодействия человека с окружающей средой и общения его с людьми. Но на сегодня наука не может дать точных ответов на целый ряд вопросов связанных с деятельностью человека, например:
Что может и чего не может делать человек?
Какие функции он должен выполнять непосредственно, а какие с помощью техники?
Какие функции должны и могут быть полностью переданы технике (с учетом юридической ответственности)?
Как обеспечить нужную эффективность и надежность работы системы «человек-машина»?
В любом случае, первым и непременным условием надежности функционирования системы является профессиональная компетентность человека. Профессиональная компетентность складывается из знаний, умений, дисциплинированности и добросовестности. При этом под знаниями понимается наличие «профессионального образования. Под умением — практический опыт и тренированность. Под дисциплинированностью — способность подчиняться (руководству, закону). Под добросовестностью — чувство долга, обязательность, пунктуальность.

## Slide 14
Психофизиологические возможности человека по принятию решений.
В кибернетике под управлением понимается процесс целенаправленного перевода информации состояния в информацию действия. Что, собственно, и является непрерывной работой судоводителя на мостике.
Высшим звеном этого процесса деятельности судоводителя является процесс принятия решений, т. о. выбор образа действия, которое соответствует условиям и поставленной цели. Судоводитель в процессе своей деятельности постоянно принимает информацию от объектов управления судна и внешней
В практике судовождения принятие решений является основой производственное деятельности человека, поэтому приобретает основополагающее значение личностные харак­теристики судоводителя. Основой управления судном яв­ляются информационные процессы, поэтому, большое значение имеет количество информации, которой обладает судоводи­тель на момент принятия решении и выдачи управляющих воздействий, своевременность ее поступления, быстрота и надежность поступления информационных сигналов. Результа­том процесса переработки информации в системе управления судном является принятие решения судоводителем.
Информация поступает в основном через зрительный и слуховой анализаторы оператора. В процессе восприятия информации, ее обработки каждая отдельная личность может допустить целый ряд ошибок. Эти ошибки свойственны поведенческой области, и их можно классифицировать по категориям. То есть ошибки, в основе которых лежат:
- обработка информации;
- иллюзия;
- ложная гипотеза;
- привычки;
- мотивация;
- стресс;
- утомление.
Следует иметь в виду, что даже хорошо отдохнувший и профессионально подготовленный компетентный оператор может допустить одно - два ошибочных действия на сотню. Повышение надежности системы заключается в повышении надежности всех элементов системы, в том числе и человека. Эти вопросы стали объектом изучения на всех видах транспорта, но условия работы эки­пажей морских судов изучены и регламентированы меньше, чем на других видах транспорта.
Под утомляемостью следует понимать постепенное ухудшение способности человека к выполнению поставленной ему задачи, которое может проявиться в отсутствии энтузиазма и ухудшении качества работы, в скуке, в неточности выполняемых. операций, и незаинтересованности, в утрате желания добиться успеха, а также и в появлении других, менее выраженных симптомов. Можно провести различие между утом­лением в результате воздействия относительно короткой, но непрерывной и напряженной работы, так называемым кумулятивным и хроническим утомлением. В первом случае для восстановления работоспособности требуется несколько дней отдыха, а во втором случае медицинская помощь.
Одной из характерных черт человека, оказывающей значительное влияние на качество решений, является стереотипность мышления. Часто судоводитель, принимая решение, сопряженное с риском, прибегает к стандартному выбору шаблону, действует по определенному стереотипу. В психологии имеется понятие «динамический стереотип,» под которым понимается форма деятельности человека, выражением которой является ее фиксированный порядок осуществления действий.

## Slide 15
Стереотипность мышления, его достоинства, недостатки.
Под стереотипом вообще понимается неизменный общепринятый образец, которому следуют без размышлений; шаблон, трафарет.
Под стереотипностью мышления, в частности судоводителя, понимается принятие решения, прибегая к определенному шаблону. Психология выделяет понятие «динамический стереотип». Под ним понимается деятельность человека в форме фиксированного порядка действий.
В практике мореплавания специалисты, занимающиеся изучением аварийности морских судов, отмечают так называемые «психологические стереотипы»[ 21]. Они связаны с особенностями психофизиологии человека и являются непосредственной причиной аварийного случая.
1. «Стереотип плохой привычки». Известно, на судах имеется несколько компасов: гирокомпас, путевой магнитный компас, главный магнитный компас. Показания курсоуказателей периодически сличаются. Отдельные помощники, сличив гиро-, и магнитный компасы и обнаружив большую разницу, записывают результат сличения в журнал и продолжают нести вахту. Таким образом, действие, совершаемое судоводителем, не анализируется и по своей сути бессмысленно.
2. «Стереотип ложного предположения». Судно следует по фарватеру к плавучему маяку, и на подходе к нему вахтенный помощник обнаружил справа приближающееся к плавмаяку судно Б (рис.II-1) Вместо изменения курса вправо или уменьшения хода, он отворачивает немного влево, предполагая, что судно Б последует указанным фарватером. Последнее не собиралось менять своего курса. Возникла опасная ситуация. На судне А, чтобы избежать аварии, вынуждены выполнить правую циркуляцию. Виной этому — стереотип ложного предположения, возникший в результате плавания по фарватеру.
3. «Стереотип стыдливого суждения». Известно, что правило 34 МППСС-72 предписывает подачу сигналов об изменении курсов, когда суда находятся на. виду друг у друга. Однако на практике его зачастую не выполняют. Мотивом этого является стыдливость, стеснительность. Вахтенный помощник не желает привлекать внимание капитана и экипажа к своему маневру.
4. «Стереотип уступчивости» и «стереотип легкого передоверия». Вахтенный помощник находится на крыле мостика. Занимается пеленгованием. Вахтенный матрос старается смотреть вперед и видеть обстановку. Он активен, докладывает вахтенному помощнику об изменениях. Стоило вахтенному помощнику прийти в рубку и встать у окна, как матрос облегченно вздохнул и прекратил наблюдение. На мостик прибыл капитан, встал рядом с вахтенным помощником, который молча «передал бразды правления» и уже смотрит рассеянно. Однако и матрос, и вахтенный помощник заблуждаются. Нормальное наблюдение обеспечиваете только всеми сообща. И капитан, быть может, вошел, чтоб помочь вахте в этом, но не освободить ее от прямых функций.
Помощники капитанов, при появлении на мостике капитана подсознательно снижают уровень внимания к окружающей обстановке. Таким образом, происходит передоверие своих прямых обязанностей капитану.
Такое же явление наблюдается у капитанов при появлении в рубке лоцмана, что приводило к тяжелым последствиям.
Число стереотипов многочисленнее, нежели приведено выше. Все они находятся в причинной связи с различными видами аварийности.

## Slide 16
Глава 2. Правовое регулирование безопасности судоходства.
2.1. Нормативно-правовая база
2.1.1. ИМО: структура, рабочие органы
Международная морская организация (ИМО) является специализированным учреждением в системе ООН в области безопасности на море и охраны морской среды. В феврале 1948г. Конференция ООН по морскому праву приняла Конвенцию о Международной морской консультативной организации, которая была преобразована в 1982 г. в Международную морскую организацию. Конвенция вступила в силу 17 марта 1958 г. В январе 1959 г. состоялась 1-я сессия Ассамблеи и с этого момента СССР (а затем – Россия) участвует в работе ИМО. В настоящее время членами ИМО являются 166 государств. В работе ИМО принимают участие в качестве наблюдателей 36 межправительственных и 63 неправительственных международных организаций, включая региональные соглашения о государственном портовом контроле.
Структура ИМО. Высшим органом ИМО является Ассамблея, которая проводит свои сессии один раз в два года. В период между сессиями Ассамблеи работой организации руководит Совет, состоящий из 40 государств-членов и избираемый на срок 2 года. Россия традиционно избирается в Совет ИМО в приоритетном списке. Непосредственное ежедневное функционирование Организации обеспечивает постоянный Секретариат, возглавляемый Генеральным Секретарем. Головной офис ИМО базируется в Лондоне (4, Albert Embankment), и это единственное специализированное агентство ИМО, имеющее штаб-квартиру в Великобритании.
Секретариат не принимает решений в отношении международных требований и является исполнительным органом ИМО. Для обсуждения технических вопросов и принятия решений по техническим поправкам к конвенциям и кодексам, а также для выработки рекомендаций по применению уже принятых правил и процедур в Организации созданы и действуют 5 комитетов и 9 подкомитетов по отраслям деятельности Организации.
Большая часть работы этой технической организации проводится комитетами и подкомитетами. Старейший из них – Комитет по Морской Безопасности (Maritime Safety Committee – MSC).
Комитет по Защите Морской среды (The Maritime Environment Protection Committee -MEPC) организован в ноябре 1973 года. Он отвечает за координацию и действия по контролю и предотвращению загрязнения моря с судов.
Юридический комитет работает в области морского права.
Комитет по облегчению формальностей судоходства разрабатывает меры по унификации документов в области мореплавания и процедур обработки этих документов различными ведомствами.
Комитет по техническому сотрудничеству обеспечивает реализацию потребностей Организации в области оказания помощи государствам-членам в развитии инфраструктуры судоходства и, прежде всего, в обеспечении безопасности и защиты морской среды.
Существует ряд подкомитетов, названия которых характеризуют поле их деятельности, это - Безопасность мореплавания (NAV), Радио коммуникация, Поиск и Спасение (COMSAR), Обучение и несение вахт (STN), Перевозка опасных грузов, твердых грузов и контейнеров (DSC), Устройство и оборудование судов (DE), Пожарная Безопасность (ЕР) и многие другие. Все комитеты и подкомитеты состоят из представителей стран – участников, работавших в тесном сотрудничестве с ООН.

## Slide 17
  2.1.3. Международные конвенции.
Как указывалось выше под эгидой ИМО принято 47 конвенций. К основным конвенциям относятся 3 конвенции. Это Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS), Конвенция о подготовке и сертификации моряков и несении вахты» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention - STCW) и Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships -MARPOL)
Первая версия International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS была принята в 1914 году, по следам гибели Титаника, вторая – в 1929 году, третья – в 1948 году, а четвертая – в 1960 году. Конвенция в редакции 1960 года, которая была принята 17 июня 1960 и вводилась в действие с 26 мая 1965 года, явилась первой значительной задачей Международной морской организации (ИМО) после её создания. Она представляла существенный шаг вперёд в модернизации инструкций и поддержании темпа технического развития в судоходной индустрии.
1 ноября 1974 года на Международной конференции по охране человеческой жизни на море был принят полностью новый текст Конвенции СОЛАС. Он включал в себя не только изменения, согласованные к указанной дате, но также новую процедуру принятия поправок – процедуру по умолчанию, разработанную для обеспечения того, чтобы принятые изменения могли вступить в силу в пределах приемлемого (и допустимо короткого) периода времени.
С начала своей деятельности Международная Морская Организация (ИМО) не только уделяла внимание безопасности судов и их оборудования, но и стремилась повысить профессиональный уровень работающих на них моряков. В 1960 году на Международной конференции по безопасности человеческой жизни на море была принята резолюция, которая призывала правительства стран — членов ИМО предпринять практические шаги с тем, чтобы образование и навыки моряков в использовании средств навигации, судового оборудования и приборов были всесторонними и соответствовали современным требованиям.
В 1964 году ИМО и МОТ (Международная Организация Труда) образовали Объединенный комитет по профессиональной подготовке моряков, который разработал руководство, касающееся образования и практических навыков капитанов, офицеров и рядового состава — Document for Guidance, 1985 (An international maritime training guide). Этот документ дополнялся и изменялся в 1975, 1976 и 1985 годах.
В 1971 году ИМО приняла решение созвать Международную конференцию, чтобы рассмотреть на ней Конвенцию по вопросам подготовки, дипломированию моряков и несения вахты на судне.
Конференция, в которой приняли участие представители 72 государств, приняла одну из самых важных для безопасности судоходства международных конвенций — Конвенцию по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (ПДМНВ) — International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW-78).
Это была попытка установить общий для всех государств минимум профессиональных знаний для моряков. Прежде такие стандарты устанавливались правительствами отдельных стран, обычно без учета аналогичной практики других государств. Цель Конвенции 1978 года — поднять стандарты качества подготовки моряков во всем мире до необходимого уровня. Конвенция ПДМНВ-78 вошла в силу 28 апреля 1984 года. Ее участниками стали 114 государств, суммарный флот которых составил 95 % мирового тоннажа. Предполагалось, что повсеместное применение ПДМНВ обеспечит достаточную компетенцию капитанов и членов экипажей морских судов под флагами разных стран и их безопасную эксплуатацию. Однако, как показала практика судоходства в 80-е годы, Конвенция не достигла своей цели. Аварийность судов по-прежнему оставалась значительной, роль «человеческого фактора» в авариях и катастрофах на море, по различным оценкам, составляла от 60 до 80 %.

## Slide 18
Кроме того, с момента принятия ПДМНВ-78 в мировом торговом флоте произошли большие изменения. Уменьшилась численность экипажей судов, ускорились рейсообороты, появились многонациональные экипажи с разным уровнем квалификации моряков. Флот традиционных морских государств начал уменьшаться, а с ним и главные источники пополнения квалифицированных моряков (из развитых стран мира). Изменилось традиционное распределение обязанностей и ответственности на судах, появились высокоавтоматизированные, скоростные, специализированные суда, требующие специальных знаний и навыков обслуживания.
Потеря доверия к Конвенции-78, возрастающая роль «человеческого» фактора в авариях на море вызвали серьезную критику Конвенции, обусловили необходимость ее пересмотра. С 26 июня по 7 июля 1995 года в Лондоне прошла сессия ИМО, на которой была пересмотрена Конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 года.
Для всех моряков, до исполнения своих обязанностей на судне, в соответствии с разделом A-VI/1 Кодекса ПДМНВ-95 обязательны:
ознакомительная подготовка:
— умение общаться (знание языка, маркировки на судах); — знание, что делать при падении человека за борт; — знание, что делать при обнаружении пожара или дыма; — знание, что делать при сигнале о пожаре или оставлении судна; — знание мест сбора и посадки, путей эвакуации; — умение использовать спасательные жилеты и знание мест их хранения; — умение объявить тревогу и использовать огнетушители; — умение оказать неотложную медицинскую помощь при несчастном случае; — умение открывать и закрывать противопожарные и водонепроницаемые двери и закрытия;
2) начальная подготовка:
— способы личного выживания; — противопожарная безопасность и борьба с пожаром — оказание первой медицинской помощи — личная безопасность и общественные обязанности
И та и другая подготовка должна подтверждаться каждые пять лет (прохождением тренажеров). Было одобрено дополнение к СОЛАС — требование о скоростных дежурных спасательных шлюпках на пассажирских судах типа «ро-ро» и о наличии двух специалистов на каждую скоростную дежурную шлюпку, обученных в соответствии с ПДМНВ-95.
23 февраля 2006 года Международная организация труда (ILO) подавляющим большинством голосов приняла Сводную конвенцию по труду в морском судоходстве. Это новый трудовой стандарт в сфере морского судоходства. Помимо улучшения условий труда моряков, конвенция предусматривает меры в отношении недобросовестных судовладельцев, которым придется нести материальную ответственность за нарушения.
Конвенция станет четвертым «краеугольным камнем» системы морского судоходства, наряду с тремя основополагающими конвенциями ИМО.
Новая конвенция МОТ вступает в силу после ратификации ее 30 государствами - членами МОТ, тоннаж судов которых составляет, по меньшей мере, 33 процента от валового мирового тоннажа.

## Slide 19
  2.1.4. Национальные документы
Рассматривая вопросы, связанные с национальными нормативными актами необходимо, прежде всего, отметить, что основные нормы российского права в области торгового мореплавания содержатся в Кодексе Торгового Мореплавания (КТМ). В том числе и относящиеся в отдельных случаях непосредственно к безопасности мореплавания. В случаях, когда международным договором или конвенцией, участником которых является РФ, устанавливаются иные нормы, нежели в КТМ, применяются нормы соответствующего международного договора.
Большую роль в обеспечении безопасности морского судоходства играет Российский Морской Регистр Судоходства – РМРС, который разрабатывает ряд нормативных документов. Наиболее известными из них являются Правила РМРС. Нормативные документы разрабатывает так же Центральный Научно-исследовательский Институт Морского Флота – ЦНИИМФ. Большой перечень руководящих документов (РД) разработан под эгидой ЦНИИМФа
Помимо вышеуказанных нормативных документов, большое количество приказов, инструктивных писем, относящихся к безопасности мореплавания, издаются руководящими органами морского транспорта. В связи с распадом СССР в 90-х годах возникла необходимость в корректуре нормативных актов. В феврале 1999 года Минтрансом РФ был издан приказ №6 «О НОРМАТИВНЫХ АКТАХ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ И РАДИОСВЯЗИ». Приказ упразднил ряд документов, часть оставил в действии без изменений и часть оставил в действии с их переработкой.

## Slide 20
2.2. Государственное управление, регулирование, надзор и контроль
на морском и внутреннем водном транспорте в Российской Федерации
2.2.1. Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс) —
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению государственным имуществом в сфере транспорта.
В сфере водного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации осуществляет следующие функции.
1. Координация действий поисковых и аварийно-спасательных служб на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте.
2. Организация работы специализированных организаций при разливах нефти и нефтепродуктов в море и на внутренних водных путях.
3. Государственная регистрация гражданских и морских судов, судов внутреннего плавания, а также прав собственности, иных вещных прав на них и сделок с ними.
4. Организация создания и функционирования объектов и средств обеспечения безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходе к ним.
5. Контроль технического состояния судов при выпуске из морских портов и их соответствия международным требованиям и требованиям законодательства РФ, в том числе по вопросам пожарной безопасности.
6. Содействие развитию Северного морского пути, государственный надзор за судоходством по нему, обеспечение навигационной, гидрографической и гидрологической обстановки в Арктике. 7. Координация вопросов, связанных с завозом морем грузовв районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
8. Регулирование в пределах своей компетенции вопросов найма и трудоустройства моряков на суда, плавающие под иностранным флагом.
9. Руководство и контроль деятельности администраций морских портов, в том числе по созданию условий для добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в морских портах.
10. Методическое руководство и контроль деятельности организаций морского транспорта по выполнению международных договоров РФ в области охраны морской среды и требований природоохранного законодательства РФ.

## Slide 21
2.2.2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, в том числе морского и внутреннего водного транспорта. Ространснадзор находится в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.
В сферу деятельности Ространснадзора входит обеспечение транспортной безопасности.
На морском и внутреннем водном транспорте осуществляется
контроль и надзор за соблюдением:
– мер по обеспечению безопасности функционирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
– правил перевозок пассажиров, багажа и грузов; требований к безопасности эксплуатации судов, осуществляющих судоходство и мореплавание; правил содержания судовых ходов и средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Российской Федерации;
– требований к безопасности эксплуатации портовых гидротехнических и судоходных гидротехнических сооружений; правил подготовки членов экипажей морских, речных и спортивных парусных судов; правил ведения соответствующих реестров и др.
Федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта осуществляется Управлением государственного морского и речного надзорв соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 № 1047 (с изменениями от 02.09.2025).
Кроме мероприятий по контрольно-надзорной деятельности Ространснадзор проводит расследование аварий и транспортных происшествий на морском и внутреннем водном транспорте; профилактику нарушений, а также осуществляет разрешительную деятельность.

## Slide 22
2.2.3. Российский морской регистр судоходства
и Российский речной регистр
Технический надзор, классификацию и освидетельствование судов и плавучих объектов в России осуществляют подведомственные Министерству транспорта РФ классификационные общества:
Российский морской регистр судоходства и Российский речной регистр (РРР).
Применение и выполнение правил регистров является обязанностью проектных организаций, судовладельцев, судоверфей и предприятий, изготавливающих материалы и изделия, на которые распространяются требования этих правил. Каждое судно в обязательном порядке должно пройти специальную проверку и обследование, это позволяет сохранять безопасное движение.
Российский морской регистр судоходства. Международное классификационное общество Российский морской регистр судоходства является государственным учреждением технического надзора и классификации морских судов, в классе которого состоят более 5 тысяч судов, зарегистрированных под флагами 40 государств.
Технические требования Регистра обеспечивают условия безопасной эксплуатации судов и морских сооружений, охраны человеческой жизни, сохранности перевозимых грузов, предотвращения загрязнения с судов.
Регистр является членом Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), объединяющей 12 крупнейших классификационных обществ мира (ABS, BV, DNV-GL, RINA и др.).
Регистр осуществляет классификацию и освидетельствование:
– морских судов и судов смешанного «река – море» плавания;
– плавучих буровых установок (ПБУ);
– морских стационарных платформ (МСП) различного назначения;
– морских плавучих нефтегазодобывающих комплексов (ПНК);
– морских подводных трубопроводов (МПТ);
– других морских сооружений.
Помимо этого, Регистр оказывает следующие услуги:
– рассмотрение техдокументации и техническое наблюдение за судами, плавучими сооружениями, судовыми механизмами и оборудованием с выдачей соответствующих документов;
– обмер судов и плавучих сооружений;
– техническое наблюдение за выполнением положений международных конвенций с выдачей соответствующих документов;
– освидетельствование систем управления безопасностью судоходных компаний и судов на соответствие требованиям Международного кодекса и др.
Российский речной регистр. Классификационное общество Российский речной регистр — федеральное автономное учреждение, оказывающее услуги, направленные на обеспечение технической безопасности плавания судов, охраны жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, сохранности перевозимых на судах грузов, экологической безопасности судов.
На учете РРР находится более 23 тысяч судов.
По вопросам, касающимся обеспечения безопасности на внутренних водных путях и море, РРР сотрудничает с 19 зарубежными классификационными обществами.
Основная деятельность Российского речного регистра — это классификация и оценка соответствия правилам РРР:
Классификационная деятельность Российского речного регистра включает в себя:
– присвоение и подтверждение классов судов с выдачей соответствующих документов;
– ведение учета классифицированных судов;
– техническое наблюдение за выполнением правил при проектировании, постройке, модернизации, ремонте и эксплуатации судов, при изготовлении материалов и изделий;

## Slide 23
2.2.4. Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) — федеральный орган исполнительной власти в составе Министерства транспорта РФ, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.
Деятельность Росморречфлота направлена на реализацию целей и задач, определенных посланиями Президента Российской Федерации, решениями Морской коллегии при Правительстве РФ и коллегии Министерства транспорта РФ, Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года. Приоритетными направлениями в деятельности Росморречфлота являются развитие современной и эффективной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта, реализация транзитного потенциала России, повышение уровня безопасности мореплавания и судоходства и др.
В состав Росморречфлота входят Федеральные государственные унитарные предприятия: Администрации морских портов и Администрации бассейнов внутренних водных путей, а также Федеральное бюджетное учреждение «Служба морской безопасности», специализирующееся в области обеспечения безопасности объектов морского и речного транспорта, находящихся в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта.
Росморречфлот реализует одну из приоритетных целей развития транспорта на период до 2030 года — повышение уровня безопасности транспортной системы, в том числе путем подготовки квалифицированных кадров.
Росморречфлоту подведомственны 5 учебных заведений, осуществляющих подготовку высококвалифицированных кадров для Морской отрасли: Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова; Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова; Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского; Волжский государственный университет водного транспорта; Сибирский государственный университет водного транспорта.

## Slide 24
2.3. Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах
(Полярный кодекс)
С 1 января 2017 г. начал действовать Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах, англ. — International Code for Ships Operating in Polar Waters (сокращенное наименование — Polar Code, Полярный кодекс) — новый международно-правовой документ, вносящий существенные уточнения в правовой режим судоходства в водах Арктики и Антарктики.
Концепция и нормативное содержание этого документа разрабатывались более 20 лет, а прогнозы его применения, выдвинутые в зарубежных исследованиях, разные. Совпадающая же оценка этого документа сводится к весьма общей констатации того, что он имеет гармонизирующее значение для будущего международно-правового режима судоходства в полярных районах, прежде всего, в Северном Ледовитом океане, особенно для прибрежных к нему арктических государств, прежде всего для России и Канады, имеющих самые протяженные арктические побережья, вдоль которых проходят, соответственно, Северный морской путь и Северо-Западный проход.
Структура Полярного кодекса. Полярный кодекс, являясь ме-
ждународно-правовым актом, устанавливает согласованные государствами правила об эксплуатации судов в полярных районах.
«Структура кодекса (Structure of the Code)» обозначена так: Полярный кодекс состоит из введения и частей I и II.
Введение «содержит обязательные положения (mandatory provisions)», применимые к обеим частям. Во введении определены, в частности, цели кодекса; термины; список источников опасностей в полярных водах; географические границы района действия кодекса.
Часть I кодекса названа «Меры по обеспечению безопасности
(Safety Measures)». Она разделена на составные части:
– «I-А» носит юридически обязательный характер, она и является новой главой XIV в конвенции СОЛАС;
– «I-B» носит рекомендательный характер, содержит «дополнительное руководство (Additional guidance)» в отношении части «I-A».
Часть II Полярного кодекса названа «Меры предотвращения загрязнения (Pollution Prevention Measures)». Данная часть (как и Часть I) разделена на две составляющие части:
– «II-A» — юридически обязательна, составляет часть конвенции МАРПОЛ;
– «II-B» — это рекомендательное «дополнительное руководство».
В Полярном кодексе, в основном, используются термины в том же значении, в котором они используются в конвенции СОЛАС (относительно положений, содержащихся в части I кодекса) и в конвенции МАРПОЛ (относительно части II).
Ключевые новые термины, предусмотренные в Полярном кодексе, — те, которые обозначают суда категорий A, B и C. Конкретно, кодекс обобщенно классифицирует суда, допустимые к эксплуатации в полярных водах, в зависимости от их возможностей, выделяя всего три категории:
– «Судно категории A (Category A ship)» — судно, сконструированное для эксплуатации в полярных водах, как минимум в условиях однолетнего льда средней толщины, с участками многолетнего льда;
– «Судно категории B (Category B ship)» — судно, не включенное в категорию A, которое сконструировано для эксплуатации в полярных водах, как минимум в условиях тонкого однолетнего
льда, с участками многолетнего льда;
– «Судно категории C (Category C ship)» — судно, сконструированное для эксплуатации в открытых водах или в ледовых условиях менее сложных, чем те, которые обозначены для категорий А и В.

## Slide 25
2.4. Нормативные документы по классификации
и расследованию аварийных случаев
2.4.1. Международные документы по организации
расследования аварий
Кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море.
Резолюция ИМО А.849 (20) от 27 ноября 1997 г. приняла «Кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море» (далее —Кодекс) и отменила предыдущие резолюции А173(ESIV), A440(XI),
A637(16). Резолюция А847(20) от 27.11.97 г. также приняла «Руководство по оказанию помощи государствам флага судна в выполнении инструментов ИМО», отменив резолюцию А740(18).
Важной частью любого международного документа являются определения. Особую актуальность этот вопрос приобретает, если существуют некоторые расхождения в определениях международных и национальных документов, что наблюдается при сопоставлении Кодекса и национального документа: Приказ Министерства транспорта РФ от 8 октября 2013 г. № 308 «Об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море».
Авария, в соответствии с Кодексом, на море есть событие, являющееся результатом любого из следующего:
– гибель или серьезное ранение человека, причиненные эксплуатацией или в связи с эксплуатацией судна;
– потеря человека с судна, причиненная эксплуатацией или в связи с эксплуатацией судна;
– гибель, предполагаемая гибель или оставление судна;
– повреждение судна;
– посадка судна на грунт или лишение его возможности движения;
– участие в столкновении;
– повреждение, причиненное эксплуатацией или в связи с эксплуатацией судна;
– ущерб окружающей среде, вызванный повреждениями судна или судов, в свою очередь причиненных эксплуатацией судна или судов.
Очень серьезная авария (катастрофа) есть авария, повлекшая полную гибель судна, гибель человека или серьезное загрязнение моря.
Серьезная авария есть авария, не квалифицируемая как очень серьезная и которая повлекла:
– пожар, взрыв, посадку на мель, навал, штормовое повреждение, ледовое повреждение, трещину в корпусе или предполагаемый дефект корпуса и т. п.; или
– конструктивное повреждение, в результате которого судно стало не мореходным, такое как подводная пробоина, поломка главного двигателя, значительное повреждение жилых помещений и т. п.; или
– загрязнение моря (не зависимо от количества сброса); и/или
– поломка, потребовавшая буксировки или помощи берега.
Инцидент на море есть случай или событие, вызванные эксплуатацией или в связи с эксплуатацией судна, повлекшие угрозу
Циркулярные письма. В настоящее время имеют силу следующие циркулярные письма:
– MSC/Circ. 224 по докладам об авариях, связанных с живучестью судов;
– MSC/Circ. 338 по докладам об авариях, связанных с пожаром;
– MSC/Circ. 433 по докладам о расследовании серьезных аварий;
– MSC/Circ. 559 по инцидентам, связанным с опасными грузами или поллютантами моря в упаковке;
– MSC/Circ. 621 по усталости;
– COM/Circ. 70/Rev1 по системе бедствия и обеспечения безопасности на море;
– MEPC/Circ. 266/Format1 по случайным разливам жидкостей от 50 т и более.

## Slide 26
2.4.2. Национальные документы по организации расследования аварийных случаев
К национальным документам по организации расследования аварийных случаев на море относятся Кодекс торгового мореплавания и Положение о расследовании аварий или инцидентов на море.
Приказ Министерства транспорта РФ от 24 марта 2025 г. № 103 «Об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море» (далее — Положение) является основным национальным документом в данной области.
«Аварийный случай» - случай с судном, приведший его к бедствию в результате воздействия непреодолимых стихийных явлений природы или экстремально тяжелых гидрометеорологических условий плавания;
- различные повреждения судна (корпуса, устройств, судовых технических средств), смещение перевозимого груза и/или изменение его физи­ко-химических свойств в процессе морской перевозки, посадки судна на грунт, касание грунта, препятствующие нормальной эксплуатации (плаванию) судна;
При организации расследований аварий на море используются как международные, так и национальные нормативные акты. К международным документам относятся:
«Кодекс проведения расследований аварий и инцидентов на море», который был принят Резолюцией ИМО А.849(20) от 27.11.97г. Этой же резолюцией отменены предыдущие резолюции А.173(ESIV), A.440(XI), A.637(76).
«Руководство по оказанию помощи государствам флага судна в выполнении инструментов ИМО», принятое резолюцией ИМО А.847(20) от 27.11.97г.
«Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море» (SOLAS-74 с поправками 78г.) Правило 1/21
«Международная Конвенция о грузовой марке» 1966г.(статья 23)
«Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов» (МАРПОЛ-73г.), статья 12
«Конвенция ООН по морскому праву» статья 94
Циркулярные письма:
К национальным документам по организации расследования аварийных случаев на море относятся:
1. «Положение о порядке классификации расследования и учета аварийных случаев с судами» (ПРАС-09.)
2. «Кодекс торгового мореплавания» (КТМ).

## Slide 27
Глава 3. Обеспечение живучести судна.
3.1. Понятие борьбы за живучесть судна
Живучестью судна называется его способность противостоять последствиям аварийных повреждений, возникновению и распространению пожаров, воздействию взрывов, сохранять и восстанавливать при этом мореходные качества и обеспечивать безопасность находящихся на борту людей, сохранность грузов и судового имущества.
Живучесть судна обеспечивается: непотопляемостью, пожаробезопасностью, живучестью технических средств, подготовленностью экипажа к борьбе за живучесть судна, комплексом предупредительных мероприятий по обеспечению живучести судна.
Непотопляемость судна — его способность выдерживать аварийные повреждения, приводящие к затоплению одного или нескольких отсеков, сохраняя при этом достаточный запас плавучести и остойчивости.
Пожаробезопасностью судна называется его способность противостоять возникновению и распространению взрывов и пожаров и их воздействию на судно и груз.
3.2. Нормативные документы, регламентирующие обеспечение
и организацию борьбы за живучесть судна
Основным национальным документом по борьбе за живучесть судна является РД 31.60.14–81 « Наставление по борьбе за живучесть судов морского флота» Ниже приведена страница, содержащая информацию о вводе в действие РД 31.60.14–81
Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства морского флота Союза ССР (НБЖС) является основным документом, определяющим организационно-технические мероприятия и порядок проведения предупредительных мероприятий на судне, подготовку и действия экипажа по борьбе за живучесть судна.
В НБЖС более подробно развиты положения Устава службы на судах Министерства морского флота Союза ССР и других руководящих документов ММФ по обеспечению живучести судна
Требования НБЖС обязательны для экипажей судов, работников пароходств, центральных проектно-конструкторских бюро, судоремонтных и судостроительных заводов и других организаций и учреждений ММФ .связанных с эксплуатацией флота, наблюдением за разработкой проектов на постройку, модернизацию и переоборудование судов н за их постройкой и ремонтом по заказам ММФ, а также судоремонтных и судостроительных верфей за рубежом.
Необходимо отметить то, что НБЖС приказом Минтранса РФ №6 «О НОРМАТИВНЫХ АКТАХ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ И РАДИОСВЯЗИ» оставлено в действии с их переработкой. В 2004 году ЦНИИМФ издал Наставление в новой редакции с приложениями и дополнениями, отражающими требования международных документов в области

## Slide 28
3.3 Виды и сигналы судовых тревог. Расписания по тревогам.
Конвенция СОЛАС 74 регламентирует на судах единственную тревогу — общесудовую. На российских судах установлены НБЖС—81 помимо общесудовой тревоги «Человек за бортом», «Шлюпочная», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».
СОЛАС 74 и правило 7.2.1.1 Кодекса ЛСА (Life Saving Appliances and arrangements) устанавливают сигнал общесудовой тревоги в виде не менее 7 коротких звуков и одного продолжительного. Таким же сигналом объявляется общесудовая тревога и на российских судах. Согласно НБЖС–81 сигнал дублируется по системе громкоговорящей связи и повторяется 3-4 раза. Система громкоговорящей связи должна предусматривать установку громкоговорителей, позволяющих передавать сообщения во все помещения, где обычно находятся члены экипажа или пассажиры, или те и другие вместе, а также на места сбора.
Общесудовая тревога согласно НБЖС–81 объявляется вахтенным помощником капитана (самостоятельно исходя из обстановки или по указанию капитана) в случаях:
– необходимости заблаговременно подготовить судно к предотвращению какой-либо предполагаемой опасности;
 поступления внутрь судна забортной воды;
 возникновения на судне взрыва, пожара, утечки газа или обнаружения первых признаков пожара — дыма и запаха гари, газов;
 других аварийных ситуаций.
Во время стоянки в порту сигнал общесудовой тревоги дополнительно сопровождается частыми ударами в судовой колокол или иным сигналом по обычаям загранпорта.
Тревога «Человек за бортом» объявляется вахтенным помощником капитана при падении человека за борт со своего судна или при обнаружении на воде постороннего. Сигналом тревоги «Человек за бортом» являются три продолжительных звука звонком громкого боя или свистком.
«Шлюпочная тревога», объявляется по приказу капитана судна при угрозе гибели судна, когда возникает необходимость его оставления пассажирами и экипажем. Сигнал этой тревоги — такой же, как по общесудовой тревоге и прерывается сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи.
Сигнализация должна приводиться в действие с ходового мостика и, за исключением судового свистка, - с других ключевых постов.
Сигнал тревоги «Радиационная опасность» - один короткий и два продолжительных звука, повторяется 3 раза с интервалом 2 с и сопровождается сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи.
Сигнал «Химическая тревога» - четыре коротких и один продолжительный звук, повторяется 3 раза с промежутком 2 с и сопровождается сообщением о виде тревоги по системе судовой громкоговорящей связи.
На пассажирских судах при наличии иностранных пассажиров сигналы тревог дублируются голосом на соответствующих иностранных языках.
В случае пробоины, утечки газа или пожара по возможности указывается их место.
Отбой тревог объявляется голосом по трансляции.
Расписания по тревогам. Согласно правилу 37 главы III СОЛАС-74
в расписании по тревогам должны содержаться подробное описание сигнала общесудовой тревоги и системы громкоговорящей связи, а также действия членов экипажа и пассажиров по сигналу тревоги. В расписании по тревогам должно быть также указано, каким образом будет дана команда об оставлении судна.
На каждом пассажирском судне должны иметься процедуры по розыску и спасанию пассажиров, оставшихся в своих каютах.

## Slide 29
3.4. Обеспечение безопасности и живучести
судовой вахтенной службой
Требования в отношении несения вахты определены в главе VIII ПДНВ 78\95 Эти требования определяют годность к несению вахты и содержатся в 4-х частях этого документа:
-дипломирование
-планирование рейса
-несение вахты в море
- несение вахты в порту
В частности все лица, назначенные выполнять обязанности вахтенного помощника капитана или лица рядового состава, несущего ходовую навигационную вахту, должны иметь как минимум 10 часов отдыха в течение 24-часового периода.
Часы отдыха могут быть разделены не более чем на два периода, один из которых должен иметь продолжительность, по крайней мере, 6 часов. Эти требования по периодам отдыха, не обязательно должны соблюдаться в случае аварии или учения, или в других чрезвычайных условиях эксплуатации.
Наблюдение. Надлежащее наблюдение должно постоянно вестись в соответствии с правилом 5 Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года
Принятие вахты. Вахтенный помощник капитана не должен передавать вахту заступающему на вахту помощнику, если имеется основание полагать, что последний не в состоянии должным образом выполнять обязанности по несению вахты, и в этом случае он должен уведомить об этом капитана.
Заступающий на вахту помощник должен убедиться в том, что весь персонал его вахты способен выполнять полностью свои обязанности, в частности, полностью адаптирован к условиям ночного наблюдения. Заступающий на вахту помощник не должен принимать вахту до тех пор, пока его зрение полностью не адаптируется к условиям видимости.
Несение ходовой навигационной вахты. Вахтенный помощник капитана должен:
1) нести вахту на ходовом мостике;
2 ) не оставлять мостик ни при каких обстоятельствах без должной замены;
3) продолжать нести ответственность за безопасность плавания судна, несмотря на присутствие на ходовом мостике капитана, до тех пор пока он не будет специально информирован о том, что капитан принял на себя такую ответственность, и это будет взаимно понято; и
4) в случае возникновения любых сомнений относительно выбора мер обеспечения безопасности, поставить в известность капитана.

## Slide 30
3.4.2 Несение всех вахт в море.
Плавание при ясной видимости Вахтенный помощник должен часто и точно брать пеленги приближающихся судов, для того чтобы своевременно определить опасность столкновения, и иметь в виду, что такая опасность может иногда существовать даже при заметном изменении пеленга, в частности при сближении с очень большим судном или буксирным составом, или при сближении с судном на малое расстояние.
Плавание в условиях ограниченной видимости. При ухудшении или ожидаемом ухудшении видимости первой обязанностью вахтенного помощника является выполнение соответствующих требований Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года, в особенности в отношении подачи туманных сигналов, движения с умеренной скоростью и готовности двигателей к немедленным маневрам.
В темное время суток. Капитан и вахтенный помощник капитана при организации наблюдения, должны учитывать оборудование мостика и навигационные средства, доступные для использования, их ограничения, процедуры и предпринятые меры предосторожности.
Плавание в прибрежных водах и водах, затрудненных для плавания. При плавании в этих районах следует пользоваться картой самого крупного масштаба, откорректированной на основе самой последней информации. Определения местоположения должны выполняться через короткие промежутки времени и более чем одним способом, когда это позволяют обстоятельства.
Вахтенный помощник должен четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки.
Плавание с лоцманом на борту. Присутствие лоцмана на борту и выполнение им своих обязанностей не освобождает капитана или вахтенного помощника капитана от их обязанностей по обеспечению безопасности судна. Капитан и лоцман должны обмениваться информацией относительно плавания, местных условий и особенностей данного судна. Капитан и/или вахтенный помощник должны работать в тесном контакте с лоцманом и следить за местоположением судна и его движением.
Судно на якоре. Если капитан считает необходимым, несение ходовой вахты осуществляется и при стоянке на якоре. Когда судно на якоре, вахтенный помощник обязан:
1) как можно быстрее определить и нанести местоположение судна на соответствующую карту;
2) достаточно часто, в соответствии с обстановкой, проверять путем взятия пеленгов навигационных знаков или легкоопознаваемых береговых объектов, стоит ли судно на якоре безопасно;
3) обеспечивать эффективное наблюдение;
4) обеспечивать регулярные обходы судна;
5) наблюдать за метеорологическими условиями, приливами и состоянием моря;
6) при обнаружении дрейфа судна извещать капитана и принимать все необходимые меры;
7) обеспечивать готовность главных двигателей и других механизмов в соответствии с указаниями капитана;
8) в случае ухудшения видимости извещать капитана;
9) обеспечивать выставление надлежащих огней и знаков и подачу соответствующих звуковых сигналов в соответствии со всеми применимыми правилами; и
10) предпринимать меры по предотвращению загрязнения окружающей среды судном и выполнять соответствующие применимые требования, касающиеся предотвращения загрязнения.

## Slide 31
3.4.3 Несение всех вахт в порту.
Общие положения. Капитан каждого судна, безопасно ошвартованного или стоящего в нормальной обстановке на якоре в порту, должен организовать соответствующее и эффективное несение вахты для обеспечения безопасности. Специальные требования могут оказаться необходимыми для специальных типов судовых двигательных установок или вспомогательного оборудования и для судов перевозящих опасные, вредные, ядовитые или воспламеняющиеся вещества или другие типы специальных грузов.
Орган­изация несения вахты. Вахту на палубе, когда судно находится в порту, следует организовывать так, чтобы постоянно:
1) обеспечивалась охрана человеческой жизни, безопасность судна, порта и окружающей среды, и безопасная эксплуатация всех механизмов, связанных с грузовыми операциями;
2) соблюдались международные, национальные и местные правила; и
3) поддерживались порядок и нормальная деятельность судна.
Принятие вахты. Вахтенные помощники капитана или вахтенные механики не должны передавать вахту сменяющему их вахтенному лицу командного состава, если они имеют основание полагать, что последний явно не способен должным образом выполнять свои обязанности; в этом случае капитан или старший механик, соответственно, должны быть информированы. Заступающее на вахту лицо командного состава должно убедиться в том, что весь персонал вахты полностью способен эффективно выполнять свои обязанности.
Если в момент передачи вахты осуществляется важная операция, она должна быть завершена передающим вахту лицом командного состава, за исключением случая, когда капитан или старший механик отдали иное приказание.
Принятие палубной вахты.
Несение палубной вахты.
Несение вахты в порту на судах, перевозящих опасные грузы. На судне, перевозящем опасный груз, включая взрывчатые, воспламеняющиеся, ядовитые, вредные для здоровья или загрязняющие окружающую среду вещества, капитан должен обеспечивать несение безопасной вахты. На судах, перевозящих опасные грузы навалом или наливом, это может быть достигнуто путем постоянного наличия должным образом квалифицированного лица или лиц командного и, при необходимости, рядового состава, даже если судно безопасно ошвартовано или находится на якорной стоянке в порту.
На судах, перевозящих опасные грузы, иные, чем навалочные или наливные, капитан должен полностью учитывать характер, количество, упаковку и размещение опасных грузов, а также особые условия на судне, на прилегающей акватории и на берегу.

## Slide 32
3.5 Особенности борьбы за живучесть специализированных судов
3.5.1. Борьба за живучесть танкера. Особенности борьбы за живучесть на специализированных судах определяются особенностями конструкции судна, свойствами и технологией перевозки того груза, для которого судно предназначено. для любого судна можно выстроить приоритетный ряд опасностей, отдельные элементы которого могут меняться местами в зависимости от степени загрузки и характера груза. Для специализированных судов такая перестановка выражена в меньшей степени, чем для многоцелевых судов. Так, для многоцелевых судов приоритетный ряд опасностей, взятых из статистики аварий, можно представить в виде: опрокидывание — потеря плавучести — пожар — взрыв — загазованность — разламывание.
3.5.2 Борьба за живучесть газовоза. Необходимость сжижения газов продиктована целесообразностью их хранения и транспортировки, в противном случае это потребовало бы огромных емкостей. Так, 1 м3 жидкого аммиака занимает при переходе в газообразное состояние 910 м3, а пропана 314 м3. Газ сжижается под давлением, при понижении температуры либо тем и другим вместе. давление и температура сжижения для каждого газа различны и зависят от его природы.
3.5.3 Борьба за живучесть балкера. Балкер — специализированное судно, предназначенное для перевозки массовых грузов (руды, удобрений зерна и т. д.) навалом. Для балкеров характерны избыточная остойчивость, повышенная общая продольная и местная прочность, большое количество отсеков при их небольшом относительно всего судна объеме. Кроме того, балкеры нового поколения могут поочередно либо одновременно перевозить навалочный и наливной грузы (нефтерудовозы).
3.5.4. Борьба за живучесть контейнеровоза. Трюмы контейнеровоза спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать их вместимость на кратное число контейнеров. Поэтому коэффициент проницаемости таких трюмов при затоплении невелик. При погрузке контейнеров 8 фут 6 дюймов по высоте, верхний ряд контейнеров в трюм не помещается. Возможен промежуточный вариант загрузки, при котором трюм загружен контейнерами по высоте не полностью. Поэтому, при затоплении отсека, уровень воды может оказаться выше контейнеров и свободная поверхность воды будет работать, как при пустом трюме.
3.5.5. Борьба за живучесть ролкера. Конструктивной защитой этих судов против затопления внутреннего контура является наличие двойного борта в районе грузового трюма. В межконтурном пространстве устроены танки для пресной воды, а также система откренивания типа «Интеринг». Самой грозной опасностью для этого типа судов являются проникновение и распространение воды по грузовой палубе внутри грузового трюма, так как на ролкерах отсутствуют поперечные водонепроницаемые переборки, и момент инерции площади свободной поверхности разлившейся воды принимает очень большое значение.
3.5.6 Борьба за живучесть пассажирских и экспедиционных судов. Различные требования по вопросам обеспечения безопасности грузовых и пассажирских судов объясняются отнюдь не различием ценности жизней членов экипажа грузового судна и пассажиров. Экипаж грузового судна — это сравнительно небольшая группа людей, надлежащим образом подготовленных, способных грамотно и решительно противостоять любым неожиданностям. То есть, речь идет о профессионалах, для которых борьба за живучесть судна является составной частью их служебных обязанностей.

## Slide 33
3.6. Аварийные партии, аварийные группы и их подготовка к борьбе за живучесть судна
Аварийная партия на судне (АП) — нештатное подразделение,
которое формируется из членов экипажа в целях борьбы с затоплением,
пожарами, повреждением технических средств и других целей по обеспечению живучести судна. АП разделяют на носовую, кормовую и аварийную партию машинного отделения.
В составе аварийных партий или отдельно могут создаваться специализированные аварийные группы: медицинской помощи, подготовки спасательных средств, машинного отделения и др. При наличии двух-трех аварийных партий на судне командирами, как правило, назначаются:
командиром носовой АП — второй помощник капитана;
командиром кормовой АП — третий механик;
командиром машинно-котельной АП — старший механик.
При одной аварийной партии начальником ее назначается второй помощник капитана, а аварийной группы — второй механик.
Каждая аварийная партия должна быть автономной; если на судне возникает один очаг пожара, то аварийные партии объединяются.
Все члены экипажа в пределах служебных обязанностей, определенных Уставом службы на судах морского флота, обязаны повседневно выполнять предупредительные мероприятия, обеспечивающие живучесть судна.
Капитан судна несет ответственность за обеспечение живучести судна. Он руководит составлением судового расписания по тревогам и утверждает его; осуществляет общее руководство в борьбе за живучесть судна; отвечает за подготовку экипажа к борьбе с пожарами; контролирует подготовку экипажа; дает указания об объявлении учебных пожарных тревог.
Старший помощник капитана организует подготовку экипажа к борьбе за живучесть судна, непосредственно руководит тушением пожара. Второй помощник капитана, второй и старший механики являются начальниками аварийных пожарных партий, они непосредственно отвечают за подготовку своих аварийных партий и руководят их действиями при ликвидации пожара.
Старший механик отвечает за противопожарное состояние машинно-котельного отделения и за работу всех систем пожаротушения. В случае возникновения пожара в машинно-котельном отделении он непосредственно руководит тушением пожара.
Члены экипажа, не включенные в аварийные партии, должны уметь подать сигнал тревоги, идентифицировать место и характер опасности и бороться за живучесть судна всеми имеющимися средствами до прибытия аварийной партии. Как правило, они включа-
ются в списки группы поддержки аварийной партии.
Всякий раз, когда происходит смена экипажа, состав аварийных партий будет обновляться. Вновь прибывшие члены экипажа
обязаны ознакомиться с их обязанностями по тревогам. Обязанности по тревогам приведены в личной каютной карточке и в расписании по тревогам.

## Slide 34
ГЛАВА 4. Аварийно-спасательное имущество на морском судне
4.1. Спасательные средства. Классификация
Спасательные средства – это устройства, способные обеспечить сохранение жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Все спасательные средства делятся на два основных вида: коллективного использования и индивидуальные. Помимо этого, существует еще один вид спасательных средств, не относящихся к вышеуказанной классификации: линеметательные установки.
Требования, предъявляемые к спасательным средствам, а также нормативы снабжения ими судов регламентируются Конвенцией СОЛАС-74 и Правилами Регистра.
Коллективные спасательные средства.
Спасательные шлюпки. Дежурные шлюпки.Спасательные плоты. Спасательные приборы. Плот-каюта.
Индивидуальные спасательные средства.
К ним относятся: спасательные круги, спасательные жилеты, гидротермокостюмы,
теплозащитные средства, Линеметательное устройство
4.2. Требования и нормы, предъявляемые к спасательным средствам
Требования к вместимости спасательных шлюпок различны для грузовых и пассажирских судов. Так, общая вместимость всех спасательных шлюпок на грузовом судне должна составлять 200% численности экипажа, т.е. весь экипаж должен помещаться в шлюпки одного борта. На пассажирских судах общая вместимость спасательных шлюпок должна составлять 100% численности находящихся на борту людей, т.е. все должны поместиться в шлюпки обоих бортов. Это объясняется конструктивной невозможностью иметь на пассажирском судне такое количество шлюпок. На грузовых судах шлюпки располагаются с обоих бортов, в районе жилых надстроек - четными номерами по левому и нечетными по правому борту с возрастанием номеров с бака в корму.

## Slide 35
4.2.1. Оборудование спасательных шлюпок и плотов
Спасательные шлюпки должны быть оборудованы согласно правилу 41 Конвенции СОЛАС-74, по меньшей мере, одним спускным клапаном, расположенным вблизи самой низкой точки корпуса, который должен автоматически открываться для спуска воды из спасательной шлюпки, когда она находится вне воды, и автоматически закрываться, предотвращая попадание в спасательную шлюпку воды, когда она находится на плаву. Каждый спускной клапан должен быть снабжен колпачком или пробкой для его закрывания, которые должны быть прикреплены к спасательной шлюпке штертом, цепочкой или другим соответствующим способом. Спускные клапаны должны быть легкодоступными изнутри шлюпки, а место их расположения должно быть четко обозначено.
Все спасательные шлюпки должны иметь руль и румпель. Если предусматривается также штурвал или другое средство дистанционного управления рулем, то в случае выхода их из строя должна иметься возможность управлять рулем с помощью румпеля. Руль должен быть постоянно прикреплен к спасательной шлюпке. Румпель должен быть постоянно установлен на баллере руля или соединен с ним, однако если спасательная шлюпка оборудована средством дистанционного управления рулем, то румпель может быть съемным и храниться закрепленным вблизи баллера руля. Руль и румпель должны быть устроены так, чтобы они не могли быть повреждены при работе разобщающего механизма или гребного винта.
Каждая спасательная шлюпка должна быть оборудована разобщающим устройством, позволяющим отдавать носовой фалинь, когда он находится под натяжением.
Каждая спасательная шлюпка, оборудованная стационарно установленной радиостанцией, должна быть оборудована приспособлениями для установки и крепления антенны надежно в ее рабочем положении.
Спасательные шлюпки, предназначенные для спуска по борту судна, должны иметь салазки и наружные привальные брусья, необходимые для облегчения спуска и предотвращения повреждения спасательной шлюпки.
Спасательные плоты, спускаемые с помощью плот-балки.
В дополнение к вышеуказанным требованиям спасательный плот, предназначенный для использования с одобренным спусковым устройством, должен:
быть способен, когда он нагружен полным комплектом людей и снабжения, выдерживать удар о борт судна при скорости спасательного плота в направлении перпендикулярно борту судна не менее 3,5 м/с, а также сбрасывание на воду с высоты не менее 3 м, не получая при этом повреждений, которые бы влияли на его работу;
быть снабжен средствами для подтягивания спасательного плота к борту судна у посадочной палубы и надежного удержания его во время посадки.
На пассажирских судах каждый спускаемый с помощью плот-балки спасательный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него люди могли совершить быструю посадку на спасательный плот.
На грузовых судах каждый спускаемый с помощью плот-балки спасательный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него люди могли совершить посадку на спасательный плот в течение не более 3 мин с момента подачи команды.

## Slide 36
4.2.2.Снабжение спасательных шлюпок и плотов
Все предметы снабжения спасательной шлюпки, за исключением отпорных крюков, которые должны храниться незакрепленными для отталкивания спасательной шлюпки от борта судна, должны быть закреплены внутри спасательной шлюпки найтовами, храниться в ящиках или отсеках, устанавливаться на кронштейнах и подобных им крепежных приспособлениях либо быть закреплены другим соответствующим способом. Снабжение должно быть закреплено так, чтобы оно не создавало помех при оставлении судна. Все предметы снабжения спасательной шлюпки должны быть, насколько это возможно, небольшими по размеру и легкими, а также в удобной и компактной упаковке.
4.3. Аварийное оборудование
4.3.1. Пластыри. Виды и назначение
Пластыри. Пластыри предназначаются для заделки пробоин в корпусе судна. Пробоины, согласно НБЖС-83 подразделяются по размерам следующим образом:
малые – до 0,05 м 2
средние – до 0,2 м 2
большие – до 2 м 2
очень большие – более 2 м2
Пластыри бывают мягкие, жесткие, пневматические. К мягким пластырям относятся: пластырь кольчужный (пластырь Баранова), пластырь облегченный (пластырь Макарова), пластырь шпигованный. На суда поставляются также парусиновые пластыри для учебных целей и для заделки небольших пробоин (трехслойные).
Кольчужный пластырь (пластырь Баранова)
Облегченный пластырь (пластырь Макарова)
Пластырь шпигованный.
Пластырь учебный
Жесткий деревянный пластырь с мягкими бортами
Металлический клапанный пластырь
Металлический пластырь с прижимным болтом
Универсальная струбцина
Раздвижной металлический упор

## Slide 37
4.3.2. Универсальная струбцина
Универсальная струбцина (рис. 4.11) служит для крепления
на пробоине деревянных пластырей с мягкими бортами. Струбцина
Состоит из балки, съемных захватов и прижимного винта. Балка струбцины изготовлена из двух швеллеров, соединенных между собой планками. На балке установлены два съемных захвата со стопорными винтами и гайка-ползун с прижимным винтом. Захваты для шпангоутов бульбовых профилей изготовлены в виде цельносварных изделий крючкообразной формы, соединенных осью в средней части.
4.3.3. Раздвижной металлический упор
Раздвижной металлический упор используется для крепления деревянного пластыря с мягкими бортами или деревянного щита на пробоине. Он сможет быть использован также для подкрепления переборок или других водонепроницаемых закрытий. На судах аварийно-спасательное имущество всегда хранится только в специально отведенных для него местах. Оно постоянно готово к использованию и в любой момент может быть применено по назначению.
4.4. Спасательные спусковые устройства
4.4.1. Спусковые устройства с лопарями и лебедкой
Спусковые устройства с лопарями и лебедкой — это устройства, которые используются для спуска на воду и подъема спасательных шлюпок. Такие устройства могут быть предназначены для дежурных шлюпок, применяемых для спасения жизни в чрезвычайных
ситуациях на воде.
Каждое спусковое устройство для дежурных шлюпок должно быть оборудовано лебедками с механическим приводом мощностью, достаточной для подъема с воды дежурной шлюпки с ее полным количеством людей и снабжения.
Тормоза лебедки спускового устройства должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать:
– статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 1,5 раза превышающей максимальную рабочую нагрузку;
– динамическое испытание нагрузкой, не менее чем в 1,1 раза
превышающей максимальную рабочую нагрузку при наибольшей скорости спуска. Спусковое устройство и относящиеся к нему приспособления, за исключением тормозов лебедки, должны обладать
достаточной прочностью, чтобы выдерживать статическое испытание нагрузкой, не менее чем в 2,2 раза превышающей максимальную рабочую нагрузку.
Конструктивные элементы и все блоки, лопари, обухи, звенья,
крепежные устройства, а также все другие приспособления, используемые совместно со спусковыми механизмами, должны быть спроектированы, по крайней мере, с минимальным запасом прочности относительно предполагаемой максимальной рабочей нагрузки и предела прочности применяемых для изготовления материалов.
Все конструктивные элементы шлюпбалок и лебедок должны иметь минимальный запас прочности 4, 5, а лопари, цепи, подвески, звенья и блоки — 6 относительно предела прочности материала.

## Slide 38
4.4.2. Методы спуска спасательных средств
Применяется три основных метода спуска.
1. Спуск методом свободного всплытия. Если для спуска спасательного средства требуется спусковое устройство и, кроме того,
предусматривается их свободное всплытие, разобщение спасательного средства с судном при свободном всплытии с места его установки должно осуществляться автоматически.
2. Спуск методом свободного падения. Каждое спусковое
устройство для спуска спасательного средства методом свободного падения, помимо требований, изложенных выше, должно соответствовать дополнительным требованиям, а именно: быть таким, чтобы
находящиеся в спасательном средстве люди не подвергались воздействию чрезмерных перегрузок во время спуска; должно представлять собой конструкцию, имеющую угол наклона и длину, достаточные для обеспечения надежного спуска спасательного средства при дифференте на нос 10° и крене 20° на любой борт, т. е. выражение «с наклоненного борта судна», характеризующее условие спуска спасательных средств другими методами, для данного метода не применяется.
Кроме того, оно должно иметь разобщающее устройство, состоящее из двух независимых систем, которые могут быть приведены в действие только изнутри спасательного средства.
Разобщающее устройство должно быть защищено от случайного использования. Должна иметься возможность испытания разобщающего устройства без спуска спасательного средства.
3. Спуск и посадка с помощью скатов. Скаты должны устанавливаться одним человеком в месте посадки. Скат должен быть таким,
чтобы его можно было использовать при сильном ветре и волнении.
Спусковые устройства для спасательных плотов. Особенностью таких устройств является то, что к ним в основном применимы требования, предъявляемые к спусковым устройствам для шлюпок за некоторыми исключениями.
Например, исключается требование относительно использования силы тяжести для вываливания устройства, т. е. для этой цели используется механический привод. Также на спусковые устройства для спасательных плотов не распространяется требование посадки в плоты в месте их установки, как это требуется для спасательной шлюпки. Исключается требование подъема нагруженного плота.
Посадочные штормтрапы (рис. 4.13). Для них должны быть предусмотрены поручни для безопасного прохода людей с палубы к штормтрапу, и наоборот.
Балясины (ступеньки) штормтрапа должны быть изготовлены из древесины твердых пород без сучков или каких-либо неровностей,
гладко обработаны и не иметь острых кромок и сколов, либо быть изготовлены из другого подходящего материала, обладающего равноценными свойствами. Балясины должны иметь нескользкую поверхность, эффективность которой обеспечивается либо продольными канавками, либо одобренным нескользким покрытием; быть длиной не менее 480 мм, шириной не менее 115 мм и толщиной не менее 25 мм без учета нескользящей поверхности или покрытия; быть расположены на равном расстоянии друг от друга, которое должно быть не менее 300 мм и не более 380 мм, и закреплены так, чтобы сохранять горизонталь-
ное положение.

## Slide 39
4.4.3. Требования к спусковым устройствам
Каждое спусковое устройство со всеми относящимися к нему спусковыми и подъемными механизмами должно, согласно конвенции СОЛАС, обеспечивать безопасный спуск обслуживаемых спусковым устройством спасательных средств, либо дежурной шлюпки с их полным снаряжением, полным количеством людей, или без людей при дифференте до 10° и крене до 20° на любой борт.
На нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и газовозах с конечным углом крена более 20° (рассчитанного согласно Правилам Регистра) спусковые устройства должны обеспечить спуск спасательных шлюпок при этом конечном угле крена с накрененного борта.
Спусковые устройства спасательных средств и дежурных шлюпок должны срабатывать от сил гравитации, т. е. сил, не зависимых от судового источника энергии.
Спусковой механизм должен быть устроен так, чтобы он мог Приводиться в действие одним человеком с места, расположенного на палубе судна, а также со спасательного средства либо дежурной шлюпки. Находящийся на палубе человек, управляющий спусковым механизмом, должен видеть спускаемые спасательные средства либо дежурную шлюпку.
Конструкция каждого спускового устройства должна быть такой, чтобы оно требовало минимального текущего технического обслуживания.
Все части, требующие регулярного технического обслуживания со стороны экипажа судна, должны быть легко доступными, а их обслуживание — легко выполнимым.
Для подъема каждого спасательного средства и дежурной шлюпки должен быть предусмотрен эффективный ручной привод. Рукоятки или маховики ручного привода не должны вращаться под действием
движущихся частей лебедки при спуске спасательного средства либо дежурной шлюпки или при подъеме их с помощью механического
привода.

## Slide 40
ГЛАВА 5. Нарушение водонепроницаемости судна. Борьба экипажа
с водой и паром
5.1. Обнаружение поступления забортной воды в отсеки и распространения ее по судну
Способы обнаружения. Один из факторов, влияющих на успех
в борьбе за непотопляемость, — своевременное обнаружение поступления
забортной воды в отсеки и ее распространения по судну. Это возможно обеспечить:
– ходовыми вахтами, если они несутся в отсеке;
– автоматическими указателями уровней жидкости, если они
установлены в отсеках и не вышли из строя в результате повреждений
корпуса;
– регулярностью замеров воды в льялах;
– действиями членов экипажа, находящихся в районе повреждения
корпуса, судовых систем или забортных закрытий.
Признаки поступления воды в отсеки. Вахтенная служба, несущая ходовую вахту и обеспечивающая управление судном и его живучесть, или отдельные члены экипажа судна могут установить поступление
забортной воды в соседние отсеки по следующим основным признакам:
1) шум поступающей в отсек воды;
2) фильтрация воды из отсеков через имеющиеся неплотности
в переборках, палубах, платформах, втором дне и в местах проходов через них трубопроводов и кабелей (через сальники и коробки);
3) шум воздуха, выходящего через воздушные и измерительные
трубы, горловины и различные неплотности;
4) глухой звук, издаваемый полотном переборки, палубы, плат формы, второго дна при ударе по нему металлическим предметом;
5) отпотевание переборок, палуб, платформ, второго дна.

## Slide 41
  5.2 Действия экипажа при нарушении водонепроницаемости корпуса
Своевременное обнаружение поступления забортной воды в отсеки и ее распространения по судну возможно:
ходовыми вахтами, если они несутся в отсеке;
автоматическими указателями уровней жидкости, если они установлены в отсеках и не вышли из строя в результате повреждений корпуса;
регулярностью замеров воды в льялах;
членами экипажа, находящимися в районе повреждения корпуса, судовых систем или забортных закрытий.
Ходовыми вахтами или отдельными членами экипажа поступление забортной воды в соседние отсеки может быть установлено по следующим признакам:
шуму поступающей воды в отсек;
фильтрации воды из отсеков через имеющиеся неплотности в переборках, палубах, платформах, втором дне и в местах проходов через них трубопроводов и кабелей (через сальники и коробки);
шуму воздуха, выходящего через воздушные и измерительные трубы, горловины и различные неплотности;
глухому звуку, издаваемому полотном переборки, палубы, платформы, второго дна при ударе по нему металлическим предметом;
отпотеванию переборок, палуб, платформ, второго дна.
При обнаружении поступления забортной воды в отсеки или распространения ее по судну каждый член экипажа, независимо, находится ли он в составе ходовой вахты или нет, обязан:
немедленно доложить об этом вахтенному помощнику капитана или вахтенному механику с помощью ближайшего телефона или через посыльного;
не ожидая дальнейших приказаний, вести энергичную борьбу за живучесть судна до прибытия членов экипажа по общесудовой тревоге (уточнить место, размеры и характер повреждений корпуса, приступить к заделке обнаруженной пробоины, если это возможно, всеми имеющимися в данном районе средствами, принять все возможные меры по ограничению распространения воды по судну, приступить при необходимости к подготовке распорных брусьев на водонепроницаемые переборки и закрытия).

## Slide 42
5.2.1. Действия каждого члена экипажа «без приказания»
При обнаружении поступления забортной воды в отсеки или распространения ее по судну каждый член экипажа, независимо от того,
находится ли он в составе ходовой вахты или нет, обязан:
1) немедленно доложить об этом вахтенному помощнику капитана или вахтенному механику с помощью ближайшего телефона или через посыльного;
2) не ожидая дальнейших приказаний, вести энергичную борьбу за живучесть судна до прибытия членов экипажа по общесудовой тревоге, а именно:
– уточнить место, размеры и характер повреждений корпуса, приступить к заделке обнаруженной пробоины, если это возможно, всеми имеющимися средствами;
– принять все возможные меры по ограничению распространения воды по судну, приступить при необходимости к подготовке распорных брусьев на водонепроницаемые переборки и закрытия;
– подготовить к действию водоотливные средства.
Поступление воды внутрь судна может сопровождаться короткими замыканиями электроприборов и возгораниями в распределительных устройствах, отказами в работе технических средств,
расположенных как в затопленных, так и смежных помещениях, невозможностью их применения и использования, в том числе для ведения борьбы за живучесть судна. Поэтому необходимо прекращение подачи электроэнергии, пара и топлива на затопленные
технические средства.
5.2.2. Действия аварийных партий
по обследованию района поступления воды
При обнаружении поступления воды объявляется общесудовая
тревога. Задраиваются все водонепроницаемые двери, производится герметизация корпуса, задраиваются все закрытия, имеющие маркировку П, Т, иллюминаторы. Все стационарные системы живучести приводятся в полную готовность к немедленному действию.
Готовится аварийное снабжение к использованию. С разрешения капитана судна при необходимости отключается электропитание затопленного отсека.
Командир аварийной партии (аварийные партии, их подготовка подробно описаны в параграфе 3.6) высылает в район аварии группу разведки водотечности корпуса. По возможности останавливается поступательное движение судна.
Группа разведки водотечности корпуса судна обязана установить размеры и характер повреждений корпуса и других конструкций (переборок, палуб, платформ, второго дна).
Также определяется необходимость подкреплений водонепроницаемых переборок, необходимое число людей и количество средств для борьбы с водотечностью. При обследовании отсеков в районе повреждений и смежных с ними помещений запрещается открывать
водонепроницаемые закрытия.
У места аварии готовится необходимое аварийное снабжение.
Организуется вынос пострадавших из аварийных отсеков и их направление в пункт медицинской помощи.

## Slide 43
  5.2.3. Борьба с распространением воды по судну.
Ограничение распространения воды по судну следует начинать от внешних границ затопленных районов, сосредоточивая основные силы и средства на отсеках, имеющих значительные объемы и большие свободные уровни поверхности воды, а также на отсеках, имеющих жизненно важное значение для судна. При необходимости подкрепить водонепроницаемые переборки, ограничивающие затопленный отсек со стороны соседних с ним помещений. Установить наблюдение за затопленным отсеком и смежными с ними помещениями, а в наиболее важных из них при необходимости выставить специальную вахту.
Подкрепление водонепроницаемых переборок и закрытий производится со стороны смежных с затопленным отсеком помещений при: полном затоплении отсека; значительных трещинах в стойках переборок; появлении разошедшихся швов и ослаблении заклепок.
Наиболее важные для обеспечения непотопляемости судна водонепроницаемые закрытия должны по возможности иметь заранее подогнанные подпоры или специальные приспособления, пронумерованные и раскрепленные вблизи мест возможного их использования.
При подкреплении водонепроницаемых переборок и закрытий следует руководствоваться следующими основными положениями:
- для предупреждения выпучивания или разрушения подкрепленных переборок и закрытий опорные места для подпор должны выбираться на их наборе;
для исключения возможности нарушения водонепроницаемости или ослабления прочности запрещается выправлять с помощью упоров или домкратов остаточные деформации, полученные водонепроницаемыми переборками и закрытиями;
за подкрепленными водонепроницаемыми переборками и закрытиями должно быть установлено наблюдение, особенно при плавании судна в штормовых условиях и при ледовой обстановке.
Для уменьшения напряжений в корпусе судна при повреждении наружной обшивки и набора, а также при затоплении отсеков необходимо руководствоваться следующими положениями:
- при значительных разрушениях корпуса необходимо проводить мероприятия, направленные на уменьшение напряжений (изгибающего момента) районе повреждения корпуса путем изменения распределения весовой нагрузки. При этом расчеты должны производиться с помощью приборов для контроля изгибающего момента и по инструкции;
- для предупреждения дальнейшего распространения трещин в наружной обшивке или в палубах судна необходимо на концах этих трещин просверлить отверстия диаметром до 15 мм;
- должны приниматься меры по временному восстановлению разрушенных или поврежденных конструктивных связей.

## Slide 44
  5.2.4. Действия по спрямлению судна. Нормирование плавучести и остойчивости аварийного судна.
Каждое российское судно должно быть обеспечено Информацией по аварийной посадке и остойчивости поврежденного судна (при затоплении одного или двух смежных отсеков) независимо от того, имеется в символе класса Российского морского регистра судоходства или нет знак □ деления на отсеки. Капитан, командный состав службы эксплуатации и единой технической службы должны уметь пользоваться Информацией по аварийной посадке и остойчивости, быстро оценивать аварийную ситуацию и проводить мероприятия по спрямлению судна, рекомендованные информацией.
Требования к аварийной посадке и остойчивости судна определяются на этапе проектирования Правилами Регистра, сводятся к нормированию начальной метацентрической высоты, плеч диаграммы статической остойчивости, углов крена и других элементов при определенных повреждениях. В частности начальная метацентрическая высота судна в конечной стадии затопления для ненакрененного положения, определенная методом постоянного водоизмещения, должна быть до принятия мер по ее увеличению не менее 0,05 м.
В общем случае рекомендуется следующая последовательность действий [15 ]:
откачать воду из помещений, расположенных выше ватерлинии;
откачать воду из отсеков с большими свободными поверхностями ;
устранить возможность опасного перетекания воды из помещений одного борта в помещения другого;
спустить воду из помещений в другие помещения, расположенные ниже и не сообщающиеся с забортной водой;
откачать воду из отсеков, в которых заделаны пробоины;
произвести балластировку судна.
При проведении мероприятий по восстановлению остойчивости и спрямлению аварийного судна запрещается:
проводить какие-либо мероприятия до выяснения фактической остойчивости судна;
удалять за борт жидкие грузы из низкорасположенных и междудонных отсеков;
спускать воду из помещений, ширина которых больше ширины затопленного отсека;
спускать воду из помещений, сообщающихся с забортной водой;
спрямлять судно, имеющее очень малую или отрицательную начальную остойчивость, до проведения таких мероприятий, как:
При невозможности определить фактическую величину начальной остойчивости аварийного судна расчетным путем до проведения мероприятий по восстановлению его остойчивости и спрямлению остойчивость судна следует считать опасной (очень малой и отрицательной), если:
при перекладке руля на борт судно на ходу переваливается с борта на борт и не спрямляется при переводе руля в положение «Прямо руль»;
частично затоплены большие и широкие помещения, расположенные на палубах, платформах и втором дне;
имеется большое количество фильтрационной воды в отсеках судна при пустых днищевых отсеках, танках (цистернах);
судно, имевшее постоянный крен на один борт ,внезапно перевалилось и получило постоянный крен на другой борт;
при симметричном относительно диаметральной плоскости затоплении отсеков крен аварийного судна превышает 5°.
На находящемся в рейсе судне, в случае ухудшения его остойчивости, прежде всего, следует:-выяснить причину ее ухудшения, а затем принимать меры, ее устраняющие;
выяснить причины, вызвавшие крен, а потом уже его ликвидировать.

## Slide 45
5.3. Использование аварийного имущества
при нарушении водонепроницаемости судна
5.3.1. Постановка мягких и жестких пластырей
Общий порядок работ при постановке мягких пластырей
Подкильные концы всегда, за исключением случая, когда судно стоит на якоре, заводятся с носа. Для этого их опускают в воду средней частью с носа судна, чтобы получившаяся петля несколько превышала осадку судна. Вокруг надстроек подкильные концы проводятся вдоль бортов к пробоине и располагаются по обеим сторонам от нее (рис. 2.10).
\s
Рис. 2.10. Заводка подкильных концов с носа судна:
1 –подкильные концы; 2 – пластырь.
Одновременно с заводкой подкильных концов к месту пробоины подносится пластырь со всем его снаряжением. Подкильные концы с помощью скоб присоединяются к коушам в нижних углах пластыря. Пластырь разворачивают и постепенно спускают за борт, присоединив предварительно к его верхним углам шкоты, если они хранились отдельно. По мере опускания пластыря обтягивают с противоположного борта подкильные концы. Когда контрольный шкот покажет, что пластырь спущен на пробоину, закрепляют шкоты и обтягивают втугую подкильные концы, плотно прижимая, таким образом, пластырь к борту судна. Обтяжка подкильных концов производится либо при помощи хват-талей, входящих в комплект пластыря, либо путем проводки подкильных концов через канифас-блоки на барабаны лебедок, если последние есть поблизости. Канифас-блоки должны быть установлены таким образом, чтобы имелась возможность переноса подкильных концов после их обтяжки на кнехты или другие приспособления для крепления. Чтобы предохранить подкильные концы от повреждения при обтяжке, рекомендуется подкладывать под них на острые углы планширя, фальшборта и в других местах бревна или доски.
На кольчужном и облегченном пластырях в коуши на боковых шкаторинах заводятся оттяжки, которые помогают установке и креплению пластыря на пробоине.
Постановка жестких пластырей.
Суда морского флота по Правилам Регистра не снабжаются жесткими пластырями. В случае необходимости в судовых условиях наиболее просто и быстро можно изготовить жесткий пластырь в виде одно- или многослойного деревянного щита с мягкими подушками из пакли или войлока по периметру.
Расположение досок в пластыре зависит от формы и размеров пробоины. Пластырь с соотношением сторон меньше двух целесообразно изготавливать двухслойным, с взаимно перпендикулярным расположением досок в слоях.

## Slide 46
5.3.2. Заделка пробоин бетонированием
Бетонирование является наиболее надежным способом заделки повреждений в корпусе судна. С помощью бетонирования представляется возможным не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить его местную прочность в районе повреждения. Бетонирование может производится как в осушенном, так и в затопленном отсеках. Последнее представляет собой более трудную операцию и менее надежно. В связи с этим подводное бетонирование применяется только в случаях, когда не представляется возможным осушить отсек.
Составными частями раствора бетона являются: вяжущее вещество (цемент), заполнитель (песок), пресная или морская вода. При бетонировании повреждений в надводной части корпуса в дополнение к песку в качестве инертного заполнителя может добавляться при наличии гравий, щебень и т. п. (табл. 2.2).
Для приготовления раствора бетона могут применяться обычный портландский цемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый (бокситовый) цемент, цемент Байдалина и цемент ВБЦ марок 400, 500, 600. Марка цемента показывает предел прочности бетона, приготовленного из раствора 1:3 через 28 суток после затвердевания.
Наибольшее применение получил портландцемент, как наиболее распространенный. Однако в ряде случаев целесообразно использовать другие цементы. Так, при подводном бетонировании лучше применять пуццолановый портландцемент, стойкий в водной среде. Для выполнения бетонирования при низких температурах наилучшим является глиноземистый цемент, так как, во-первых, отвердевание приготовленного из него бетона сопровождается повышением температуры, во-вторых, в бетоне происходит быстрое возрастание прочности сразу же после схватывания раствора. Таким быстросхватывающимся является цемент ВБЦ (водостойкий, быстросхватывающийся), бетон из которого примерно через 6 ч приобретает половину своей прочности. Еще более быстросхватывающимся цементом является цемент Байдалина. Однако приготовленный из него бетон через 2-3 месяца начинает растрескиваться. Этот вид цемента выгодно применять при выполнении бетонирования на короткий срок*.
Физико-механические свойства некоторых видов бетона, приготовленного из цементов марки 400 при соотношении с наполнителем 1:3, приведены в таблице 2.3.
Для заделки небольших повреждений в качестве заполнителя лучше применять один мелкий песок. При больших объемах бетонирования помимо песка в качестве наполнителей используются гравий и щебень. При их отсутствии можно использовать мелкобитый кирпич и, в крайнем случае, шлак, но не более 25 – 30% от общего объема наполнителя.
В намеченном для бетонирования месте устанавливается опалубка, так называемый цементный ящик, с двумя открытыми сторонами .
Одной открытой стороной он прилегает по периметру к месту повреждения, через вторую производится заполнение его бетоном. Для обеспечения плотности прилегания могут быть использованы прокладки, сделанные из войлока или смольной пакли. При небольших размерах повреждения (трещинах и т.д.) ящик может прямо заполняться бетоном. При значительных размерах пробоины ее необходимо предварительно перекрыть арматурой, изготовленной из стальных трубок или прутков, расположенных в виде сетки с ячейками от 10 до 25 см и перевязанных в перекрестьях проволокой.

## Slide 47
  5.4 Оперативный план по борьбе с водой, восстановлению остойчивости и спрямлению аварийного судна
Оперативный план должен определять наиболее эффективный состав и порядок действий ходовых вахт, должностных лиц и командиров партий (групп) в условиях ограниченного времени и конкретной аварийной ситуации. Требования к плану определены НБЖС. План составляется заранее и уточняется перед выходом в рейс. Он состоит из двух разделов.
Раздел I должен содержать сведения по обеспечению заблаговременной оценки непотопляемости судна при возможных повреждениях и затоплении каждого из отсеков (смежных групп отсеков) в данном рейсе с учетом перевозимого груза.
На основании Информации по аварийной посадке и остойчивости здесь должны быть приведены:
перечень одиночных отсеков (их групп), при затоплении которых для любого предаварийного состояния судна и характера груза в отсеке выполняются требования Правил Российского морского регистра судоходства по аварийной посадке и остойчивости судна;
перечень отсеков (их групп), при затоплении которых для любого предаварийного состояния судна и характера груза в отсеке указанные требования не выполняются;
перечень отсеков (их групп), при затоплении которых состояние аварийного судна неоднозначно зависит от конкретного грузового плана (посадка, остойчивость судна, проницаемость отсека).
Для этих отсеков (их групп) оценку аварийной посадки и остойчивости необходимо выполнять перед каждым рейсом с помощью Информации по аварийной посадке и остойчивости либо в специализированном вычислительном центре по программам, утвержденным Российским морским регистром судоходства.
Информация этого раздела оперативного плана в случае аварии необходима на ГКП (капитану) для принятия решения о технической возможности и целесообразности борьбы за спасение судна в тяжелых случаях повреждений или о спасении экипажа.
Раздел II представляет непосредственно оперативный план по борьбе с водой и содержит регламентацию срочных действий ходовых вахт и должностных лиц в первые, важнейшие минуты после объявления общесудовой тревоги до поступления специальных указаний с ГКП.
Здесь приводятся рекомендации о мерах по сохранению и восстановлению остойчивости и посадки аварийного судна из Информации по аварийной посадке н остойчивости для каждого конкретного случая затопления.
В качестве справочных материалов к Разделу II могут использоваться справочные таблицы из Приложения № 9 НБЖС или из других источников и схемы:
-расположения и производительности средств осушения;
-размещения аварийного снабжения;
-заводки и крепления пластыря.

## Slide 48
5.5. Научная методология расчета непотопляемости судна
Методика описывает, сколько воды и за какое время поступит через пробоину в отсек, и как это влияет на плавучесть и остойчивость судна.
Расчет притока воды
Скорость входящего потока: м/с.
Расход воды через пробоину площадью ff: q=2,66 fH−hq=2,66f (H−h)​, м³/с.
Время затопления прямоугольного отсека до уровня на высоте hh над пробоиной определяется с учетом размеров отсека l,b,z, площади пробоины f и коэффициента проницаемости k.
Тактика при пробоинах
При малых и средних пробоинах, когда насосы справляются: остановить судно, выровнять крен, завести пластырь, откачать воду, заделать пробоину и продолжать движение под наблюдением.
При больших пробоинах (отсек затопляется почти мгновенно): бороться с фильтрацией воды по судну, остановить ход, выровнять крен, по возможности поставить пластырь, откачивать воду, следить за состоянием.
Если пробоина вызывает затопление по длине больше расчетной (судно «обречено» по информации об аварийной посадке): по возможности выбрать мель и/или объявить шлюпочную тревогу и спасать людей.
Плавучесть и надводный борт
Надводный борт, назначаемый по Конвенции о грузовой марке 1966 г., является аварийным запасом плавучести.
Судно проектируют так, чтобы при затоплении любого одного отсека надводный борт нигде не был меньше 76 мм.
Запас плавучести обеспечивается сочетанием деления на отсеки и величины надводного борта.
Категории затопленных отсеков и остойчивость
Отсек 1‑й категории: затоплен полностью, без свободной поверхности, как твердый груз; обычно улучшает остойчивость, так как центр тяжести воды ниже ватерлинии.
Отсек 2‑й категории: частично заполнен, без сообщения с морем, есть свободная поверхность; свободная поверхность всегда уменьшает остойчивость, и потеря остойчивости зависит в основном от формы и размеров отсека, а не от количества воды.
Отсек 3‑й категории: частично затоплен и сообщается с морем; расчет ведут по методу постоянного водоизмещения (отсек исключают из плавучего объема), сложные расчеты выполняются конструкторски и даются в Информации о непотопляемости как типовые случаи.
Главное по безопасности
Наиболее опасны отсеки 2‑й категории, особенно в начале затопления и в конце осушения.
Основная опасность при затоплении — потеря остойчивости, а не плавучести.
Несимметричное затопление ухудшает положение: для спрямления нужен дополнительный объем воды, который сам образует еще один «опасный» отсек 2‑й категории.

## Slide 49
5.6. Борьба экипажа с паром
Наиболее опасными являются повреждения паропроводов главных магистралей системы свежего пара и коллекторов котлов, сопровождающиеся обильным выделением пара. В этом случае пар может заполнить отсек и тем самым стеснить или сделать невозможным несение в нем ходовой вахты членами экипажа. Поэтому борьба с паром и исправление повреждений паропроводов является составной частью борьбы экипажа за живучесть судна.
При борьбе с паром необходимо учитывать следующие особенности:
Пар при обильном выделении из поврежденных паропроводов в первую очередь заполняет верхнюю часть отсека и уходит наружу через вентиляционные шахты, дымовые трубы, световые люки и другие отверстия в палубах и переборках. Поэтому к наиболее безопасным местам нахождения людей в случае аварийной ситуации относятся самые нижние ярусы отсека.
Форсирование как вдувной, так и выдувной вентиляции в первый момент после аварии является важнейшим условием, так как:при остановке вентиляции в котельном отделении, без выключения подачи топлива к форсункам, произойдет выбрасывание пламени из топки котла, что может явиться причиной пожара;
остановка вентиляции приведет к выводу из действия котла;
при повреждении котельных трубок вентиляция исключает возможность выбрасывания пара и огня из топки котла в котельной отделение;
при повреждении паропровода, расположенного в верхней части отделений, усиленная вентиляция не позволит пару быстро прорваться вниз. Поэтому вентиляция должна обеспечивать эффективную подачу воздуха по возможности в нижнюю часть отсеков.
3. Исправление повреждений трубопроводов, особенно паропроводов высокого давления при обильном выделении пара, представляет особые трудности. Повреждения паропроводов высокого давления сопровождается обильным выделением пара. Поэтому требуется отключать поврежденный участок паропровода и переходить на резервный.
Борьба с паром, с учетом указанных особенностей, включает следующие действия экипажа:
Каждый член экипажа во всех случаях обнаружения повреждений паропроводов и механизмов при поступлении в отсек пара обязан немедленно с помощью ближайшего телефона или направления посыльного доложить об этом вахтенному помощнику капитана или вахтенному механику. Затем, не ожидая дальнейших приказаний и прибытия членов экипажа по общесудовой тревоге, если позволяет обстановка с точки зрения личной безопасности, вести энергичную борьбу с паром.

## Slide 50
ГЛАВА 6. Возникновение пожара на судне. Основы теории пожара
и противопожарной безопасности
6.1. Условия возникновения и распространения пожара
6.1.1. Пожарный треугольник и пожарный тетраэдр
Для горения необходимы три элемента: горючее вещество, которое будет испаряться и гореть, кислород для соединения с горючим веществом и теплота для повышения температуры паров горючего вещества до момента их воспламенения. Символический пожарный треугольник иллюстрирует это положение и дает представление о двух важных факторах, необходимых для предотвращения и тушения пожаров:
1) если одна из сторон треугольника отсутствует, пожар не может начаться;
2) если одну из сторон треугольника исключить, пожар погаснет.
Пожарный треугольник - простейшее представление трех факторов, необходимых для существования пожара, но он не поясняет природу пожара. В частности, он не включает цепную реакцию, возникающую между горючим веществом, кислородом и теплотой в результате химической реакции.
Пожарный тетраэдр - более наглядная иллюстрация процесса сгорания (тетраэдр - это многогранник с четырьмя треугольными гранями). Он очень полезен для понимания процесса сгорания, т.к. на нем имеется место для цепной реакции, и каждая грань касается трех других. Основная разница между пожарным треугольником и пожарным тетраэдром заключается в том, что тетраэдр показывает, каким образом за счет цепной реакции поддерживается пламенное горение: грань цепной реакции удерживает остальные три грани от падения.
Цепная реакция. Цепная реакция начинается следующим образом: образующаяся при горении паров теплота воспламеняет все большее количество паров, при горении которых выделяется все большее и большее количество теплоты, воспламеняющей еще большее количество паров, - в результате постоянного увеличения количества теплоты и паров горение усиливается. Пока горючего вещества много, пожар продолжает развиваться, пламя разрастается.
Через какое-то время количество паров, выделяющихся из горючего вещества, достигает максимума и начинает стабилизироваться, в результате чего горение протекает с устойчивой скоростью. Это продолжается до тех пор, пока не израсходуется основная часть горючего вещества. Затем окисляется меньшее количество паров и меньше образуется теплоты. Процесс начинает затухать. Происходит выделение все меньшего количества паров, меньше становится теплоты и огня, пожар начинает гаснуть. При сгорании твердых горючих веществ может остаться зола, и еще какое-то время будет продолжаться тление. Жидкие горючие вещества выгорают полностью.
Существуют твердые, жидкие и газообразные горючие вещества.:
Твердые горючие вещества. Наиболее типичные твердые горючие вещества - дерево, бумага и ткани. Они находятся на судне в виде растительных тросов, брезента, подстилочного и сепарационного материала, мебели, фанеры, обтирочных материалов и матрацев. Краска на переборках также представляет собой твердое горючее вещество. Суда перевозят разнообразные твердые горючие вещества в виде груза - от материалов в кипах до товаров в картонной упаковке, а также свободные материалы, например зерно. Металлы, такие как магний, натрий и титан, - это также твердые горючие вещества, которые могут перевозиться в качестве груза.

## Slide 51
Жидкие горючие вещества. Воспламеняющиеся жидкости присутствуют на судне в основном в виде мазута, смазочного масла, дизельного топлива, керосина, масляных красок и их растворителей. Воспламеняющиеся жидкости и сжиженные воспламеняющиеся газы могут перевозиться в качестве груза.
Испарение. Воспламеняющиеся жидкости выделяют пары практически так же, как твердые горючие вещества. Скорость выделения паров из жидкостей выше, чем у твердых веществ, т.к. молекулы жидкости связаны между собой менее тесно. При нагревании жидкости скорость выделения паров возрастает.
Жидкости могут выделять пары в широком диапазоне температур. Например, бензин начинает выделять пары при – 43С, поэтому бензин - это постоянная опасность пожара. Особенно опасен бензин, хранящийся в открытой емкости, т.к., выделяя пары при нормальной температуре он может легко воспламениться.
Чтобы более тяжелые воспламеняющиеся жидкости, например мазут и смазочное масло, выделяли пары в количестве, достаточном для сгорания, их необходимо подогреть. Смазочные масла могут воспламениться при температуре 204С. При пожаре эта температура достигается быстро, поэтому нефтепродукты, находящиеся вблизи огня, быстро загораются. Когда горит воспламеняющаяся жидкость, обратное излучение и цепная реакция способствуют быстрому развитию пожара.
Горение. Воспламеняющиеся жидкости выделяют теплоту в 3-10 раз быстрее, чем дерево, и ее количество примерно в 2,5 раза больше. Эти соотношения достаточно наглядно показывают, почему пары жидкости горят с большей интенсивностью. При растекании воспламеняющиеся жидкости распространяются по очень большой площади, выделяют значительное количество паров, при воспламенении которых образуется большое количество теплоты. Это одна из причин того, почему пожары в открытых грузовых танках большой вместимости и пожары, возникшие в результате воспламенения растекшейся жидкости, горят столь интенсивно.
Газообразные горючие вещества. Существуют природные и искусственные воспламеняющиеся газы. Они могут находиться на судне.
Горение. Газообразные горючие вещества уже находятся в необходимом для горения состоянии. Для загорания требуется только перемешивание в соответствующих пропорциях с кислородом и достаточное количество теплоты. Газы, как и воспламеняющиеся жидкости, всегда образуют видимое пламя и не тлеют.

## Slide 52
Распространение пожара
Если пожар будет атакован на раннем этапе с использованием эффективных огнетушащих средств, можно не допустить его выхода за пределы того помещения, в котором он возник. Если пожар не удастся взять под контроль, может образоваться большое количество теплоты, которая распространиться далеко за пределы площади пожара, образуя новые очаги, при условии, что на ее пути встретятся горючие вещества и кислород (на большинстве судов то и другое имеется в избытке). Стальные переборки и палубы, а также другие преграды могут лишь приостановить или задержать распространение теплоты.
Процесс переноса энергии в форме теплоты называется теплообменом. Различают теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен.
Теплопроводность. Явление теплопроводности – это передача теплоты через твердое тело. Например, теплота горячей плиты передается через кастрюлю ее содержимому. Дерево является плохим проводником теплоты, а металлы хорошо ее проводят. Поскольку большинство судов построено из металла, передача теплоты вследствие теплопроводности создает опасность перемещения пожара из одного трюма в другой, с одной палубы на другую, из одного отсека в другой. В результате теплопроводности металлических палуб и переборок теплота от пожара передается в смежные помещения, в результате чего краска на переборках начинает вспучиваться.
Лучистый теплообмен. Это передача теплоты от источника через пространство. Теплота от пожара выделяется наружу и передается аналогично свету, т.е. по прямым линиям. При соприкосновении с каким-либо телом она поглощается, отражается или передается дальше. При поглощении теплоты температура поглощающего ее тела увеличивается. Например, теплота излучения, поглощенная подволоком, настолько повышает его температуру, что может произойти воспламенение краски.
Теплота излучается во всех направлениях, пока ее выделение не будет приостановлено. Теплота излучения способствует распространению пожара вследствие нагревания горючих материалов, находящихся на ее пути, в результате чего начинается выделение паров, которые могут воспламениться.
Внутри судна теплота излучения вызывает повышение температуры горючих материалов вблизи пожара или, в зависимости от конструктивных особенностей судна, даже на значительном расстоянии от него. Сильное тепловое излучение может затруднить приближение к пожару, поэтому пожарные должны работать в защитной одежде, а воздействие теплоты необходимо снижать, пользуясь защитным экраном, который можно создать подачей распыленной струи воды или огнетушащего порошка.
Конвективный теплообмен. Это процесс переноса теплоты при движении нагретого вещества, т.е. за счет перемещения дыма, горячего воздуха и нагретых газов, образующихся при пожаре, а также летящих угольков.
Теплота, образующаяся при пожаре на нижней палубе, распространяется горизонтально по коридорам, вверх через трапы и люковые вырезы и вызывает воспламенение горючих материалов, находящихся на ее пути. Для предотвращения распространения пожара теплоту, дым и газы необходимо вывести в атмосферу, однако, ввиду конструктивных особенностей судов практически исключается возможность быстрого манипулирования устройствами закрытия вырезов в палубах, переборках и корпусе судна для обеспечения вентиляции. Тем не менее площадь пожара должна быть максимально ограничена в минимально короткий срок. Поэтому двери и люки, когда они не используются, держат закрытыми. При обнаружении пожара надо сделать все возможное, чтобы как можно быстрее закрыть все отверстия, ведущие в район пожара.

## Slide 53
6.1.2. Опасные факторы пожара.
При пожаре появляется пламя, выделяется теплота, образуются газы и дым. Все это может стать причиной серьезных травм и даже гибели людей.
Пламя. При непосредственном воздействии пламени возможно получение общего или местных ожогов и поражение дыхательных путей. Для предупреждения ожогов при борьбе с пожаром члены экипажа, если не предусмотрены соответствующая защита и снаряжение, должны держаться на безопасном расстоянии от огня. При борьбе с серьезным пожаром необходимо пользоваться защитной одеждой. Дыхательные аппараты предотвращают поражение органов дыхания, но они не защищают тело от высокой температуры, сопутствующей пожару.
Теплота. При пожаре температура очень быстро поднимается выше 900С, а в закрытых помещениях она может достигать 4300 С. Температура выше 500С опасна для человека, даже если он пользуется защитной одеждой и дыхательным аппаратом. Выделяющаяся при пожаре теплота может стать причиной, как небольших травм, так и гибели людей. Непосредственное воздействие горячего воздуха может привести к обезвоживанию организма, тепловому истощению, ожогам, поражению дыхательных путей. Высокая температура вызывает сильное сердцебиение. У человека, который при борьбе с пожаром долгое время подвергался воздействию высокой температуры, может развиться гипотермия – сильное нервное возбуждение, которое приводит к поражению нервных центров.
Газы. Химический состав образующихся при пожаре газов зависит в основном от горючего вещества. Наиболее опасным являются двуокись углерода СО2 – продукт полного сгорания и окись углерода СО – продукт неполного сгорания.
Из этих двух газов более опасна для человека окись углерода. При вдыхании смеси СО с воздухом эритроциты крови захватывают окись углерода и уже не могут переносить кислород, в результате чего организм испытывает кислородное голодание. Два-три вдоха воздуха с 1,3%-ным содержанием СО приводят к потере сознания, а если человек дышит таким воздухом несколько минут, он погибает.
Двуокись углерода отрицательно воздействует на органы дыхания. Избыточная концентрация СО2 в воздухе уменьшает поступление кислорода в легкие. Ответная реакция организма выражается в учащенном дыхании – сигнале, что легкие не получают достаточного количества кислорода.
Во время пожара образуются и другие вредные для организма газы, поэтому при приближении к району пожара следует надевать дыхательный аппарат.
Дым. Этот видимый фактор пожара затрудняет дыхание человека. Дым состоит из углерода и других несгоревших веществ, находящихся в виде взвешенных частиц. В нем присутствуют также пары воды, кислоты и других химических соединений, которые при вдыхании могут оказать отравляющее или раздражающее действие.
Дым значительно ухудшает видимость в районе пожара и над ним. Он раздражает глаза, нос, горло и легкие. Вдыхание дыма слабой концентрации в течение длительного времени или сильной концентрации за короткое время может вызывать ухудшение самочувствия у людей, ведущих борьбу с пожаром. Поэтому, находясь в районе пожара, обязательно следует пользоваться дыхательными аппаратами.

## Slide 54
6.1.3 Распространение пожара
Если пожар будет атакован на раннем этапе с использованием эффективных огнетушащих средств, можно не допустить его выхода за пределы того помещения, в котором он возник. Если пожар не удастся взять под контроль, может образоваться большое количество теплоты, которая распространиться далеко за пределы площади пожара, образуя новые очаги, при условии, что на ее пути встретятся горючие вещества и кислород (на большинстве судов то и другое имеется в избытке). Стальные переборки и палубы, а также другие преграды могут лишь приостановить или задержать распространение теплоты.
Процесс переноса энергии в форме теплоты называется теплообменом. Различают теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен.
Теплопроводность. Явление теплопроводности – это передача теплоты через твердое тело. Например, теплота горячей плиты передается через кастрюлю ее содержимому. Дерево является плохим проводником теплоты, а металлы хорошо ее проводят. Поскольку большинство судов построено из металла, передача теплоты вследствие теплопроводности создает опасность перемещения пожара из одного трюма в другой, с одной палубы на другую, из одного отсека в другой. В результате теплопроводности металлических палуб и переборок теплота от пожара передается в смежные помещения, в результате чего краска на переборках начинает вспучиваться.
Лучистый теплообмен. Это передача теплоты от источника через пространство. Теплота от пожара выделяется наружу и передается аналогично свету, т.е. по прямым линиям. При соприкосновении с каким-либо телом она поглощается, отражается или передается дальше. При поглощении теплоты температура поглощающего ее тела увеличивается. Например, теплота излучения, поглощенная подволоком, настолько повышает его температуру, что может произойти воспламенение краски.
Теплота излучается во всех направлениях, пока ее выделение не будет приостановлено. Теплота излучения способствует распространению пожара вследствие нагревания горючих материалов, находящихся на ее пути, в результате чего начинается выделение паров, которые могут воспламениться.
Внутри судна теплота излучения вызывает повышение температуры горючих материалов вблизи пожара или, в зависимости от конструктивных особенностей судна, даже на значительном расстоянии от него. Сильное тепловое излучение может затруднить приближение к пожару, поэтому пожарные должны работать в защитной одежде, а воздействие теплоты необходимо снижать, пользуясь защитным экраном, который можно создать подачей распыленной струи воды или огнетушащего порошка.
Конвективный теплообмен. Это процесс переноса теплоты при движении нагретого вещества, т.е. за счет перемещения дыма, горячего воздуха и нагретых газов, образующихся при пожаре, а также летящих угольков.
Теплота, образующаяся при пожаре на нижней палубе, распространяется горизонтально по коридорам, вверх через трапы и люковые вырезы и вызывает воспламенение горючих материалов, находящихся на ее пути. Для предотвращения распространения пожара теплоту, дым и газы необходимо вывести в атмосферу, однако, ввиду конструктивных особенностей судов практически исключается возможность быстрого манипулирования устройствами закрытия вырезов в палубах, переборках и корпусе судна для обеспечения вентиляции. Тем не менее площадь пожара должна быть максимально ограничена в минимально короткий срок. Поэтому двери и люки, когда они не используются, держат закрытыми. При обнаружении пожара надо сделать все возможное, чтобы как можно быстрее закрыть все отверстия, ведущие в район пожара.

## Slide 55
6.2. Пожарная опасность веществ и материалов
6.2.1. Группы горючих веществ в зависимости от их агрегатного состояния
Процесс горения — это совокупность физических и химических
процессов, основой которых является быстропротекающая реакция
окисления с выделением света, тепла и продуктов горения (дыма и токсических газов).
Горючие вещества горят по-разному. Исходя из агрегатного состояния, их можно подразделить на три группы:
1) твердые горючие вещества (ТГВ);
2) жидкие горючие вещества (ЖГВ);
3) газообразные горючие вещества (ГГВ).
1. Твердые горючие вещества. Наиболее типичные твердые горючие вещества — дерево, бумага и ткани. Они находятся на судне в виде растительных тросов, брезента, подстилочного и сепарационного материала, мебели, фанеры, обтирочных материалов и матрацев.
Краска на переборках также представляет собой твердое горючее вещество. Суда перевозят разнообразные твердые горючие вещества в виде груза — от материалов в кипах до товаров в картонной упаковке, а также свободные материалы, например, зерно. Металлы, такие как магний, натрий и титан, — это также твердые горючие вещества,
которые могут перевозиться в качестве груза. До того, как твердое горючее вещество начнет гореть, оно должно перейти в парообразное состояние. Во время пожара такое изменение обычно происходит при начальном воздействии тепла. Этот процесс называется пиролизом и представляет собой химическое разложение вещества под воздействием тепла. В этом случае в результате разложения происходит переход из твердого состояния в парообразное. Если пары смешиваются с воздухом в достаточном количестве и при этом подогреваются до определенной температуры (пламенем, искрой, горячим двигателем и т. д.), происходит их воспламенение.
2. Жидкие горючие вещества. Воспламеняющиеся жидкости присутствуют на судне в основном в виде мазута, смазочного масла, дизельного топлива, керосина, масляных красок и их растворителей.
Воспламеняющиеся жидкости выделяют пары практически так же, как твердые горючие вещества. Скорость выделения паров из жидкостей выше, чем у твердых веществ, поскольку молекулы жидкости связаны между собой менее тесно. При нагревании жидкости скорость выделения паров возрастает.
Жидкости могут выделять пары в широком диапазоне температур. Например, бензин начинает выделять пары при –43 °С, поэтому бензин — это постоянная опасность пожара. Особенно опасен бензин, хранящийся в открытой емкости, так как, выделяя пары
при нормальной температуре, он может легко воспламениться.
Смазочные масла могут воспламениться при температуре 204 °С. При пожаре эта температура достигается быстро, поэтому нефтепродукты, находящиеся вблизи
огня, быстро загораются. Когда горит воспламеняющаяся жидкость,
обратное излучение и цепная реакция способствуют быстрому раз-
витию пожара.
3. Газообразные горючие вещества. Существуют природные
и искусственные воспламеняющиеся газы. Они могут находиться
на судне. Газообразные горючие вещества уже находятся в необходимом
для горения состоянии. Для загорания требуется только перемешивание в соответствующих пропорциях с кислородом и достаточное количество теплоты. Газы, как и воспламеняющиеся жидкости, всегда образуют видимое пламя и не тлеют.

## Slide 56
6.2.2. Показатели пожарной опасности веществ
Для полной оценки пожарной опасности твердых веществ и материалов, а также жидкостей и газов необходимы определенные показатели.
Температурой воспламенения
Температурой самовоспламенения
Склонность к самовозгоранию
Температурой самонагревания
Температурой тления
Температурой вспышки
Областью воспламенения
Температурными пределами воспламенения паров в воздухе
Показатель возгораемости
Скорость горения
Температура.
При оценке пожарной опасности жидкостей определяют группу горючести, температуру вспышки, температуру воспламенения, температурные пределы воспламенения, скорость выгорания. Для легковоспламеняющихся жидкостей дополнительно определяют: область воспламенения в воздухе, максимальное давление взрыва, категорию взрывоопасной смеси, минимальную энергию зажигания, минимальное взрывоопасное содержание кислорода, нормальную скорость горения.
При оценке пожарной опасности всех твердых веществ и материалов определяют: группу возгораемости, температуру воспламенения. Для твердых веществ с температурой плавления ниже 300С дополнительно определяют: температуру вспышки, температурные пределы воспламенения паров в воздухе. Для пористых, волокнистых и сыпучих материалов при необходимости дополнительно определяют: температуру самонагревания, температуру тления при самовозгорании, температурные условия теплового самовозгорания. Для веществ порошкообразных или способных образовать пыль дополнительно определяют: нижний предел воспламенения аэровзвеси, максимальное давление взрыва аэровзвеси, минимальную энергию зажигания аэровзвеси, минимальное взрывоопасное содержание кислорода.
При оценке пожарной опасности вещества необходимо изучить его свойства, выявить возможность их изменения с течением времени и при использовании в определенных условиях. В особенности это важно учитывать при контакте вещества с другими активными веществами, при длительном нагреве, облучении и при других внешних воздействиях, в результате которых могут измениться его физико-химические свойства.
Материал считается сгораемым, если при испытании методом «огневой трубы» время самостоятельного горения или тления превышает 1 мин., а потеря веса образца - 20%. К сгораемым материалам относятся также материалы, самостоятельно горящие пламенем по всей поверхности образца, независимо от потери веса и времени его горения. Такие материалы дальнейшим испытаниям не подвергаются.
Материалы, имеющие потерю веса менее 20%, а также материалы, теряющие 20% веса и более, но самостоятельно горящие или тлеющие менее 1 мин. для окончательной оценки степени их возгораемости подвергаются дополнительным испытаниям по методу «калориметрии».

## Slide 57
6.2.3. Особенности процесса самовозгорания
различных веществ и материалов
Рассмотрим особенности протекания процесса окисления само-
возгорающихся веществ растительного происхождения, ископаемых
углей, масла и жира, химических веществ и смесей.
1. Вещества растительного происхождения. Растительные продукты — плохие проводники тепла, поэтому
в них происходит дальнейшее повышение температуры. При благоприятных для аккумуляции тепла условиях (значительная масса растительного продукта, например, сено или жмых в трюме) температура может достигнуть 70 °С.
При этой температуре микроорганизмы гибнут, а их разложение сопровождается дальнейшим повышением температуры с образованием пористого угля, который способен поглощать пары и газы в большом объеме. Этот процесс также сопровождается выделением тепла
и постепенным повышением температуры до 100–130 °С, при котором происходит распад новых соединений с образованием Пористого угля.
При температуре 200 °С разлагается клетчатка, входящая в состав растительных продуктов, и образуется новый вид угля, способный интенсивно окисляться. Процесс окисления угля приводит
к дальнейшему повышению температуры вплоть до возникновения горения.
2. Уголь. Самовозгораться способен и уголь, получаемый при термическом разложении целлюлозных материалов, например древесный уголь, причем этот уголь способен самовозгораться тогда, когда он только что изготовлен. С течением времени способность поглощать пары и газы постепенно уменьшается, вследствие чего древесный уголь, длительное
время находившийся на воздухе, теряет склонность к самовозгоранию. Развитие процесса самовозгорания ископаемого угля зависит
от степени его измельченности: чем мельче уголь, тем больше поверхность
поглощения и окисления, больше скорость их протекания, тем больше выделяется тепла.
3. Жиры и масла. Нередко причиной пожара является самовозгорание жиров и масел минерального, растительного или животного происхождения, которыми пропитаны волокнистые материалы и ткани.
Минеральные масла (машинное, соляровое, трансформаторное) представляют собой смесь предельных углеводородов и в чистом виде самовозгораться не могут. Самовозгорание их возможно при наличии примесей растительных масел. Растительные масла (конопляное, льняное, подсолнечное, хлопковое) и масла животного происхождения
(сливочное) представляют собой смесь глицеридов жирных кислот.
3. Химические вещества. Многие химические вещества и их смеси при соприкосновении с воздухом или влагой способны самонагреваться. Эти процессы нередко заканчиваются самовозгоранием.

## Slide 58
6.2.4. Влияние температуры пожара
на опасность веществ и материалов
Важнейшим параметром судового пожара, в значительной мере
определяющим не только инженерно-профилактические мероприятия, но и тактические действия аварийных партий и групп судов, является температура. Особенно большое значение имеет температура при внутренних судовых пожарах.
От температуры пожара зависит интенсивность теплопередач от зоны пожара в окружающую среду, скорость движения газовыхпотоков, а также возможность взрывов, представляющих крайнюю опасность при тушении пожара.
Температурное поле пожара весьма неоднородно. Чем ближе к зоне пожара, тем температура, как правило, выше. В верхней части помещений воздух обычно более нагрет, чем у палуб. С учетом поведения судовых конструкций и материалов, и с пожарно-тактической точки зрения удобнее всего за температуру пожара принять среднюю температуру дымовых газов, заполняющих зону пожара.
Существенное значение имеют также температуры на поверхностях судовых конструкций, ограждающих зону пожара: температура на поверхности, обращенной к огню, и температура на противоположной огню поверхности.
В условиях ограниченного газообмена, например при закрытых проемах в жилом помещении, увеличение температур происходит значительно медленнее. Максимальная температура в таких условиях достигает 800–900 °С.
Температурный режим в помещениях при горении жидкостей имеет свои особенности. Жидкости обычно находятся в каких-либо сосудах (в поддонах, цистернах и т. д.), поэтому их горение зачастую носит локальный характер. В этих условиях, если отношение площади горения к площади палубы близко к единице, температура пожара составляет приблизительно 1100 °С. Если же площадь горения составляет лишь небольшую часть площади палубы, температура значительно ниже. Температурный режим пожара при одновременном горении жидкостей и твердых материалов зависит от того, какие горючие материалы преобладают: если жидкости составляют лишь небольшую часть пожарной нагрузки, то температурный режим мало отличается от режима твердых материалов.
При внутренних пожарах в зоне агрессивного воздействия тепла могут быть внезапные конвективные потоки раскаленных газов, которые возникают при изменении условий газообмена, вызываемых открыванием дверей и других проемов.
Поскольку зона агрессивного воздействия тепла является частью зоны задымления, в этой зоне возможны опасные для человека температуры, учитывая, что человек способен очень короткое время находиться в сухом воздухе, имеющем температуру 80–100 °С. Длительное пребывание при температуре 50–60 °С вызывает тягчайшие последствия
от перегревания. Влажный воздух при температуре в пределах 50–60 °С для многих людей становится непереносимым через несколько минут.

## Slide 59
6.2.5. Оценка пожарной опасности веществ и материалов
При оценке пожарной опасности газов определяют область воспламенения в воздухе, максимальное давление взрыва, температуру самовоспламенения, категорию взрывоопасной смеси, минимальную энергию зажигания, минимальное взрывоопасное содержание кислорода, номинальную скорость горения.
При оценке пожарной опасности жидкостей определяют группу горючести, температуру вспышки, температуру воспламенения, температурные пределы воспламенения, скорость выгорания. Для легковоспламеняющихся жидкостей дополнительно определяют: область
воспламенения в воздухе, категорию взрывоопасной смеси, максимальное давление взрыва, минимальную энергию зажигания, минимальное
взрывоопасное содержание кислорода, нормальную скорость горения.
При оценке пожарной опасности всех твердых веществ и материалов определяют: группу возгораемости, температуру воспламенения. Для твердых веществ с температурой плавления ниже 300 °С дополнительно определяют: температуру вспышки, температурные
пределы воспламенения паров в воздухе. Для пористых, волокнистых и сыпучих материалов при необходимости дополнительно определяют: температуру самонагревания, температуру тления
при самовозгорании, температурные условия теплового самовозгорания. Для веществ порошкообразных или способных образовать пыль дополнительно
определяют: нижний предел воспламенения аэровзвеси,
максимальное давление взрыва аэровзвеси, минимальную энергию зажигания аэровзвеси, минимальное взрывоопасное содержание кислорода.
При оценке пожарной опасности вещества необходимо изучить его свойства, выявить возможность их изменения с течением времени и при использовании в определенных условиях. В особенности это важно учитывать при контакте вещества с другими активными
веществами, при длительном нагреве, облучении и при других внешних воздействиях, в результате которых могут измениться его физико-химические свойства.
При испытании судостроительных, а также других твердых материалов на возгораемость первоначально выявляется группа сгораемых
материалов методом «огневой трубы». Материал считается сгораемым, если при испытании методом «огневой трубы» время самостоятельного горения или тления превышает 1 мин, а поте-
ря веса образца — 20 %. К сгораемым материалам относятся также
материалы, самостоятельно горящие пламенем по всей поверхности
образца, независимо от потери веса и времени его горения. Такие материалы дальнейшим испытаниям не подвергаются.
Материалы, имеющие потерю веса менее 20 %, а также материалы, которые теряют 20 % веса и более, но самостоятельно горящие или тлеющие менее 1 мин, для окончательной оценки степени их возгораемости подвергаются дополнительным испытаниям по методу калориметрии.

## Slide 60
6.3. Классификация пожаров.
6.3.1. Признаки, по которым классифицируют пожары
Для успешного тушения пожара необходимо применение наиболее подходящего огнетушащего вещества, вопрос, о выборе которого, должен быть решен практически мгновенно. Правильный выбор огнетушащего вещества позволит снизить повреждения судна и опасность для его экипажа. Эта задача значительно облегчается введением классификации пожаров и подразделения их на четыре типа, или класса, обозначаемых латинскими буквами A, B, C, D. В каждый класс включены пожары, связанные с загоранием материалов, имеющих одинаковые свойства при горении и требующих применения одних и тех же огнетушащих веществ. Поэтому для успешной борьбы с пожаром совершенно необходимо знание этих классов, а также характеристик горючести материалов, имеющихся на судне.
Классификация пожаров имеет несколько стандартов, например: ISO 3941 (стандарт международной организации стандартов) и стандарт NFPA10 (National Fire Protection Association). Здесь, по ряду причин, приводится последний.
Пожары класса A - это пожары, связанные с горением твердых (образующих золу) горючих материалов и которые могут быть потушены с помощью воды и водных растворов. К таким материалам относятся древесина и древесные материалы, ткани, бумага, резина и некоторые пластмассы.
Пожары класса B - это пожары, вызванные горением воспламеняющихся или горючих жидкостей, воспламеняющихся газов, жиров и других подобных веществ. Тушение этих пожаров осуществляют прекращением поступления кислорода к огню или предотвращением выделения горючих паров.
Пожары класса С - это пожары, возникающие при воспламенении находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или электроустройств. Для борьбы с такими пожарами используют огнетушащие вещества, не являющиеся проводником электричества.
Пожары класса D - это пожары, связанные с возгоранием горючих металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. Для тушения таких пожаров используют теплопоглощающие огнетушащие вещества, например некоторые порошки, не вступающие в реакцию с горящими металлами.
Основная цель разработки такой классификации - помочь экипажам судов при выборе соответствующего огнетушащего вещества. Но знать, что вода - наилучшее средство борьбы с пожарами класса А, поскольку она обеспечивает охлаждение, или что порошок хорошо использовать для сбивания пламени при горении жидкости, недостаточно. Огнетушащее вещество нужно уметь правильно подавать, пользуясь при этом точными техническими приемами борьбы с огнем.

## Slide 61
6.3.2. Пожары класса А
Древесина и древесные материалы.
Характеристики горючести.
Продукты сгорания.
Текстильные и волокнистые материалы.
Характеристики горючести.
Продукты сгорания.
Характеристики горючести.
В зависимости от скорости горения пластмассы можно разделить на три группы:
1-я группа. Материалы, которые вообще не горят или прекращают гореть при удалении источника воспламенения; в эту группу входят асбонаполненные фенолальдегидные смолы, некоторые поливинилхлориды, нейлон и фторированные углеводороды.
2-я группа. Материалы, которые являются горючими, горят сравнительно медленно; при удалении источника воспламенения горение их может прекратиться, а может и продолжаться; эта группа пластмасс включает формальдегиды с древесными заполнителями и некоторые производные винила.
3-я группа. Материалы, которые легко горят и продолжают гореть после удаления источника воспламенения; в состав этой группы входят полистирол, акрилы, некоторые ацетилцеллюлозы и полиэтилен.
Продукты сгорания. Горящие пластмассы и резины выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к интоксикации или смерти.
Обычные места расположения горючих материалов на судне Хотя суда строят из металла и они кажутся негорючими, на них всегда большое количество воспламеняющихся материалов. В салонах и помещениях для отдыха могут находиться диваны, кресла, столы, телевизоры, книги и другие предметы, полностью или частично изготовленные из этих материалов.
Среди мест нахождения таких материалов следующие:
-ходовой мостик, где установлены деревянные столы, сосредоточены карты, астрономические ежегодники и другие предметы, изготовленные из горючих материалов;
- плотницкая, так как здесь могут находиться различные виды древесины;
- боцманская кладовая, в которой хранятся различные виды растительных тросов;
- аварийный ящик с пиротехникой на крыльях мостика;
- металлические грузовые контейнеры, которые снизу обычно обшиты деревом или древесными материалами;
- трюм, где могут храниться лесоматериалы для подтоварника, лесов и т. п.;
- коридоры, здесь часто оставляют большое количество мешков с бельем для переноски их в прачечную и обратно.
Тушение пожаров класса А. Материалы, наиболее часто склонные к загоранию, лучше всего тушить водой – самым распространенным огнетушащим веществом.

## Slide 62
6.3.3. Пожары класса В
Материалы, загорание которых может привести к пожарам класса В, можно подразделить на три группы: воспламеняющиеся и горючие жидкости, краски и лаки, воспламеняющиеся газы. Рассмотрим каждую группу отдельно.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Характеристики горючести
Продукты сгорания.
Обычное местонахождение на судне.
Тушение.
Характеристики горючести и продукты сгорания.
Обычные места нахождения на судне.
Свойства некоторых газов.
6.3.4 Пожары класса С.
Электрооборудование, находящееся в зоне пожара или вблизи него, может стать причиной поражения электрическим током или ожогов людей, ведущих борьбу с пожаром. В данном разделе будут рассмотрены электрооборудование, имеющееся на судах, опасности, которые оно представляет, и способы тушения пожаров, связанных с его загоранием.
Генераторы
Электрические щиты.
Выключатели.
Электродвигатели.
Неисправности электрооборудования, которые могут стать причиной пожара.
Опасности, связанные с пожарами электрооборудования.
Тушение пожаров класса С. Если пожар распространился на какое-либо электрооборудование, необходимо обесточить соответствующую цепь. Но независимо от того, обесточена цепь или нет, при тушении пожара нужно использовать только вещества, не проводящие электрического тока, такие как огнетушащий порошок, углекислый газ или хладон. Люди, ведущие борьбу с пожаром класса С, должны всегда считать, что электрическая цепь находится под напряжением. Применение воды ни в какой форме не допускается. В помещении, где горит электрооборудование, следует пользоваться дыхательными аппаратами, поскольку горящая изоляция выделяет токсичные пары.

## Slide 63
6.3.5. Пожары класса D.
Принято считать, что металлы не воспламеняются. Но в ряде случаев они могут способствовать усилению пожара и пожарной опасности. Искры от чугуна и стали могут воспламенить находящиеся вблизи горючие материалы. Размельченные металлы могут легко воспламениться при высоких температурах. Некоторые металлы, особенно в размельченном виде, при определенных условиях склонны к самовоспламенению. Щелочные металлы, такие как натрий, калий и литий, бурно реагируют с водой, выделяя водород; при этом образуется теплота, достаточная для воспламенения водорода. Большинство металлов в форме порошка могут воспламениться подобно облаку пыли; при этом возможен сильный взрыв. Кроме того, металлы могут стать причиной травм людей, ведущих борьбу с пожаром, в виде ожогов, увечий и отравлений токсичными парами.
Многие металлы, например кадмий, под воздействием высокой температуры, возникающей во время пожара, выделяют ядовитые пары. Пары одних металлов более токсичны, чем пары других, но при тушении любых пожаров, связанных с горением металлов, всегда следует пользоваться дыхательными аппаратами.
Тушение пожаров класса D. Тушение пожаров, связанных с горением большинства металлов, представляет значительные трудности. Часто эти металлы бурно реагируют с водой, что приводит к распространению пожара и даже взрыву. Если горит небольшое количество металла в ограниченном пространстве, рекомендуется дать возможность ему выгореть до конца. Окружающие поверхности следует защитить, используя воду или другое подходящее огнетушащее вещество.
Для тушения пожаров металлов используют некоторые синтетические жидкости, но на судне они, как правило, не имеются. Определенного успеха при борьбе с такими пожарами позволяет добиться применение огнетушителей с универсальным огнетушащим порошком. Такие огнетушители обычно имеются на судах.
С разным успехом для тушения пожаров металлов употребляют песок, графит, различные порошки и соли. Но ни один из способов тушения нельзя считать эффективным для пожаров, связанных с горением любого металла.
Вода и огнетушащие вещества на водяной основе, такие как пена, не должны применяться для тушения пожаров горючих металлов. Вода может вызывать химическую реакцию, сопровождающуюся взрывом. Даже если химической реакции не происходит, капли воды, попадающие на поверхность расплавленного металла, будут расширяться и разбрызгивать расплавленный металл. Но в некоторых случаях можно осторожно применять воду: например, при горении больших кусков магния можно подавать воду на те участки, которые еще не охвачены огнем, для их охлаждения и предупреждения распространения пожара. Воду никогда не следует подавать на сами расплавленные металлы, ее нужно направлять на районы, находящиеся под угрозой распространения пожара. В ряде стран издаются перечни, содержащие технические характеристики горючих металлов. В этих перечнях указываются способы тушения пожаров и необходимые огнетушащие вещества. Владельцам, суда которых могут быть использованы для перевозки горючих металлов, рекомендуется иметь такие перечни с указанием физико-химических характеристик этих металлов.

## Slide 64
6.4. Огнетушащие вещества
Огнетушащее вещество – это вещество, с помощью которого можно потушить пожар. Каждое огнетушащее вещество воздействует на одну или несколько граней пожарного тетраэдра.
Охлаждение
Тушение
Снижение концентрации кислорода
Прерывание цепкой реакции
Пожары класса А. Пожары, связанные с горением обычных твердых горючих веществ, таких как древесина, бумага, ткани и пластмассы, наиболее эффективно тушатся водой, которая является средством охлаждения. Можно использовать также пену или огнетушащие порошки, обеспечивающие в основном поверхностное тушение.
Пожары класса В. Для пожаров, связанных с горением масел, смазок, газов и других веществ, выделяющих значительное количество воспламеняющихся паров, эффективно поверхностное и объемное тушение. Можно использовать мелкораспыленную воду, огнетушащие порошки, пену, углекислый газ СО2. Но если горючее вещество поступает к пожару от открытого клапана или из разрыва трубопровода, следует перекрыть клапан со стороны поступления горючего вещества. Этим можно прекратить пожар или в значительной степени облегчить его тушение, сильно сократив при этом расход огнетушащего вещества.
Сочетание пожаров классов А и В. Для тушения пожаров, связанных с одновременным горением твердых горючих веществ и воспламеняющихся жидкостей или газов, можно использовать мелкораспыленную воду и пену. Эти вещества, имеют также и определенный охлаждающий эффект. Для тушения таких пожаров в закрытых помещениях можно использовать также углекислый газ.
Сочетание пожаров классов А и С. Поскольку эти пожары связаны с горением электрооборудования, следует использовать огнетушащее вещество, которое не является проводником электричества. Наиболее эффективными веществами считаются углекислый газ, хладоны и огнетушащие порошки. Углекислый газ снижает содержание кислорода, остальные вещества перерывают цепную реакцию горения.
Сочетание пожаров классов В и С. В этом случае также требуется огнетушащее вещество, которое не является проводником электричества. Пожары, связанные с горением воспламеняющихся жидкостей или газов и электрооборудования, могут быть потушены с помощью хладонов или огнетушащих порошков, прерывающих цепную реакцию горения. Для тушения таких пожаров в закрытых помещениях может также использоваться углекислый газ.
Пожары класса D. Эти пожары связаны с загоранием горючих металлов, таких как калий, натрий и их сплавы, а также магнии, цинк, цирконий, титан и порошкообразный алюминий. Они происходят на поверхности металла при очень высокой температуре, часто искрящимся пламенем. При тушении пожаров класса D нельзя использовать воду, так как она может способствовать усилению пожара или разбрызгиванию расплавленного металла, что в свою очередь может вызвать распространение пожара и стать причиной вызывающих сильную боль серьезных ожогов людей, находящихся вблизи пожара.

## Slide 65
Вода
Вода является жидкостью при температуре от 0 до 100 С; при 100 С; она кипит и превращается в пар. Плотность воды примерно 1 кг/л. Вода, находясь под давлением, легко проходит по пожарным магистралям и рукавам. При выходе из ствола с ограниченным диаметром, установленного на рабочем конце рукава, скорость движения воды увеличивается. При наличии достаточного давления струя воды может быть подана на значительное расстояние.
Огнетушащая эффективность воды. Вода – это главным образом охлаждающее вещество. Она поглощает теплоту и охлаждает горящие материалы эффективнее любого другого из обычно применяющихся огнетушащих веществ. Вода наиболее эффективна для поглощения теплоты при температуре до 100 С. При температуре 100 С вода продолжает поглощать теплоту, превращаясь в пар, и отводит поглощенную теплоту от горящего материала. Это быстро снижает его температуру до значения ниже температуры его воспламенения, в результате чего пожар прекращается.
Подача воды на пожар. В море запас воды неограничен. Количество воды, которое может быть подано для тушения возникшего на судне пожара, зависит от числа имеющихся пожарных насосов и их производительности.
Компактная струя. Компактная струя – это старейшая и наиболее широко распространенная форма использования воды в борьбе с пожаром. Компактная струя формируется стволом, специально спроектированным для этой цели. Конец, от которого подается вода, имеет конусное отверстие, уменьшающее диаметр рукава или входного отверстия ствола более чем в два аза. Такая конусность увеличивает скорость воды на выходе и дальность полета струи.
Распыленная струя. Ствол для подачи распыленной струи разбивает струю воды на мелкие капли, которые имеют большую общую площадь поверхности, чем компактная струя. Таким образом, заданный объем воды в форме распыленной струи поглотит гораздо больше теплоты, чем тот же объем в форме компактной струи.
Компактная и распыленная струи, создаваемые комбинированными стволами. С помощью комбинированного ствола в зависимости от положения его рукоятки можно подавать компактную или распыленную струю. Для крепления ствола одного диаметра к рукаву другого диаметра можно использовать переходники.
Специальная, обработка воды, используемой при тушении пожаров
«Мокрая» вода - вода, обработанная химическим веществом в целях снижения поверхностного натяжения. Обработанная таким образом вода проникает в пористые материалы (например, в перевозимый в кипах хлопок и рулоны ткани) гораздо лучше, чем обычная вода, и может потушить пожар, который распространился в глубину.
«Вязкая» вода. Такая вода, обработанная в целях снижения способности течь, образует пленку, которая прилипает к горящему материалу, и удерживается дольше, чем обычная вода. Но вязкая вода не проникает вглубь так же легко, как «мокрая» или обычная, необработанная вода. Она образует скользкую поверхность и затрудняет хождение по мокрым палубам.
«Скользкая» вода. Это вода, к которой добавлено небольшое количество окиси полиэтилена для уменьшения вязкости воды и потери на трение в рукавах, в результате чего увеличивается дальность полета струи.

## Slide 66
Пена
Пена – это скопление пузырьков, которое способствует ликвидации пожара главным образом за счет эффекта поверхностного тушения. Пузырьки возникают при смешивании воды с пенообразователем пена легче самого легкого воспламеняющегося нефтепродукта, поэтому при подаче на горящий нефтепродукт она остается на его поверхности.
Огнетушащий эффект пены. Пена используется для создания слоя на поверхности воспламеняющихся жидкостей, включая нефтепродукты. Этот слой не дает возможности воспламеняющимся парам выходить за пределы поверхности, а кислороду проникать к горючему веществу. Вода, которая содержится в пенном растворе, имеет также и охлаждающий эффект, что позволяет успешно применять пену для тушения пожаров класса А.
Химическая пена.
Воздушно-механическая пена.
Пена на протеиновой основе.
Пена на фторпротеиновой основе.
Пена для тушения спиртов.
Синтетическая пена.
Пена «легкая вода». .
Низкотемпературная пена. Большинство пенообразователей может быть снабжено добавками, обеспечивающими их защиту до температуры – 6,7С во время хранения и использования. Но температура воды, которая смешивается с пенообразователем, должна быть выше 0С.
Высокократная пена. Это пена с кратностью больше 1000:1. В отличие от обычной пены, которая обеспечивает покрытие горящей поверхности слоем толщиной несколько сантиметров, высокократная пена является объемной.
Ограничения в применении пены. При правильном использовании пена – эффективное огнетушащее вещество. Тем не менее существуют определенные ограничения в ее применении, которые перечислены далее.
1. Поскольку пена представляет собой водный раствор, она проводит электричество, поэтому ее нельзя подавать на электрооборудование, находящееся под напряжением.
2. Пену, так же как и воду, нельзя применять для тушения горючих металлов.
3. Многие типы пены нельзя употреблять с огнетушащими порошками. Исключение из этого правила составляет «легкая вода», которая может использоваться с огнетушащим порошком.
4. Пена не годится для тушения пожаров, связанных с горением газов и криогенных жидкостей. Но высокократная пена применяется при тушении растекающихся криогенных жидкостей для быстрого подогрева паров и уменьшения опасностей, сопутствующих такому растеканию.
5. Если пена подается на горящие жидкости, температура которых превышает 100С (например, асфальты), то вода, содержащаяся в пене, может вызвать их вспучивание, разбрызгивание и вскипание.
6. Запаса пенообразователя должно хватать для покрытия пеной всей поверхности горящего материала. Кроме того, его должно быть достаточно для замены той пены, которая выгорает, и заполнения разрывов, образующихся на ее поверхности.

## Slide 67
Углекислый газ
Углекислотные системы пожаротушения для установки на судах и береговых промышленных объектах были одобрены достаточно давно. На судах углекислый газ СО2 используется для защиты грузовых танков и отсеков, помещений главных механизмов, в которых установлены двигатели внутреннего сгорания или газовые турбины, и других помещений.
Углекислотные системы. Системы углекислотного пожаротушения, устанавливаемые на судах, обычно не автоматизированы. В ручных системах пожарный извещатель обнаруживает пожар и подает сигнал тревоги, который поступает в машинное отделение. На мостик и в помещение углекислотной станции также сообщается о местонахождении пожара. Если проверка подтвердит, что пожар действительно возник, в помещение выпускаешься необходимое количество углекислого газа.
  Аэрозоли.
Аэрозоль является относительно новым средством тушения пожаров. Частицы аэрозоля образуются в процессе работы специальных генераторов. В генераторах сжигается специальный состав и образуется аэрозоль. В основе тушения огня лежит ингибирование (замедление) огнетушащими мелкодисперсными твердыми частицами аэрозоля процесса горения.. Аэрозоль заполняет защищаемое помещение, и обеспечивает прерывание цепных реакций, что приводит к снижению тепловыделения.
  Огнетушащие порошки общего назначения
Огнетушащие вещества в виде порошка делятся на две группы, которые нельзя путать – это огнетушащие порошки общего назначения и огнетушащие порошки специального назначения, которые используются только для тушения пожаров горючих металлов.
Типы огнетушащих порошков общего назначения. В настоящее время применяются пять типов огнетушащих порошков общего назначения. Аналогично другим огнетушащим средам огнетушащие порошки могут использоваться в стационарных системах и в переносных и стационарных огнетушителях.
Бикарбонат натрия.
Бикарбонат калия.
Хлорид калия.
Смесь мочевины и бикарбоната калия.
Фосфат аммония.
Применение огнетушащих порошков очень эффективно для тушения пожаров газа. Но, как уже неоднократно упоминалось, воспламенившиеся газы не нужно тушить до тех пор, пока не будет перекрыт источник газа.
  Огнетушащие порошки специального назначения.
Эти порошки были специально разработаны для тушения пожаров горючих металлов, т.е. пожаров класса D. Как было указано выше, порошки специального назначения нельзя путать с порошками общего назначения. Для тушения пожаров горючих металлов, т.е. магния, калия, натрия и их сплавов, титана, циркония, порошкообразного алюминия и некоторых других металлов, можно использовать только порошки специального назначения.
Существует еще ряд огнетушащих веществ для тушения пожаров горючих металлов. Большинство из них предназначено только для тушения одного, иногда двух металлов.

## Slide 68
Галоны (хладоны).
Галоны состоят из углерода и одного или нескольких галогенов: фтора, хлора, брома и йода. В России применяют два галлона: бромтрифторметан (известный как хладон 13В1) и бромхлордифторметан (хладон 12В1).
Галоны 13В1 и 12В1 подаются в зону горения в виде газа. Большинство специалистов считает, что галоны прерывают цепную реакцию. Но точно неизвестно, замедляют ли они цепную реакцию, прерывают ее течение или вызывают какую-то другую реакцию.
Галон 13В1 хранится и перевозится в жидком состоянии под давлением. При выпуске в защищаемое помещение он испаряется, превращаясь в бесцветный газ, не имеющий запаха, и подается в зону горения под тем же давлением, под которым хранится. Галон 13В1 не проводит электричества.
Галон 12В1 также бесцветен, но имеет слабый сладковатый запах. Этот галон хранится и перевозится в жидком состоянии и поддерживается под давлением газообразного азота, которое необходимо для обеспечения надлежащей подачи его в зону пожара, так как давление паров галона 12В1 слишком мало для этого. Он не проводит электричества.
Песок, опилки, пар.
Песок использовался для тушения пожара с незапамятных времен. Но он не обладает такой эффективностью, которой отличаются современные огнетушащие вещества.
Трудно потушить при помощи песка пожар, связанный с горением горючих металлов, так как при очень высокой температуре, сопровождающей такие пожары, песок выделяет кислород. Присутствие воды в песке будет способствовать усилению пожара или вызывать взрыв пара, поскольку найти на судне совершенно сухой песок практически невозможно. Песок может быть использован только в качестве преграды на пути растекающегося расплавленного металла, а для тушения такого пожара следует воспользоваться порошком специального назначения.
Опилки Иногда для тушения небольших пожаров используются опилки, пропитанные содой. Как и песок, они подаются на пожар совком с небольшого расстояния. Недостатки опилок как огнетушащей среды те же, что и песка. Более эффективной заменой опилок является огнетушитель, пригодный для тушения пожаров класса В, по тем же причинам, которые были приведены выше для песка.
Пар. Пар как огнетушащее средство начал применяться на судах очень давно – с появлением на них паровых котлов. Пар – это объемная огнетушащая среда, препятствующая поступлению воздуха к пожару и снижающая концентрацию кислорода в воздухе вокруг пожара. Пока пар заполняет объем, повторного возгорания не произойдет. Но пар имеет ряд недостатков, особенно по сравнению с другими огнетушащими средами.
Использование некоторых огнетушащих веществ. Любая противопожарная система включает запас огнетушащего вещества, пусковое устройство (ручное или автоматическое), систему трубопроводов, клапаны и стволы, необходимые для подачи огнетушащего вещества, Огнетушитель – это автономная установка (переносная или стационарная), в состав которой входят запас огнетушащего вещества, газ-носитель (если не предусматривается подача огнетушащего вещества под давлением) и рукав со стволом.

## Slide 69
Глава 7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
НА СУДНЕ
7.1. Виды противопожарной защиты
Противопожарная защита на судне — это комплекс оборудования, снаряжения, различных конструкций, а также система мер и действий членов экипажа, направленных на обеспечение противопожарной безопасности и живучести судна. Она включает:
– конструктивную защиту, предусмотренную на стадии проектировки и строительства судна;
– системы обнаружения пожара и пожаротушения и правила эксплуатации;
– обучение экипажа и его непосредственные действия по предотвращению
и тушению пожара.
Противопожарная защита судна максимально полно может быть представлена в виде схемы (рис. 7.1).
Конструктивная (пассивная) противопожарная защита судна направлена:
– на предотвращение возникновения пожаров;
– ограничение распространения огня и дыма по судну;
– создание условий безопасной эвакуации людей из судовых аварийных помещений и с судна, а также для успешного тушения пожара.
Активная противопожарная защита — это комплекс мер и технических средств, направленных на непосредственное воздействие на процесс горения. Основная задача — оперативное обнаружение возгорания и его ликвидация на ранней стадии.
Конструктивная противопожарная защита. Основой конструктивной пожарной защиты корпусной части судов является применение огнестойких конструкций класса А, огнезадерживающих конструкций класса B и негорючих конструкций класса C. Данные конструкции способствуют локализации пожара в ограниченных ими пространствах и успешной ликвидации пожара в определенных отсеках и выгородках, защите наиболее важных узлов живучести судна от поражения огнем извне, а также эвакуации
людей из аварийных помещений судна и т. д.
Противопожарными конструкциями класса A могут быть переборки, палубы, выгородки трапов, шахты и т. п. Эти конструкции, стальные или изготовленные из другого материала, равноценного стали, усилены ребрами жесткости и имеют термостойкую изоляцию.
Все конструкции класса A сохраняют целостность и непроницаемость для дыма и пламени в течение одночасового стандартного испытания на огнестойкость, причем температура поверхности конструкции на стороне, противоположной той, на которую воздейст-
вует пламя, не должна увеличиваться более чем на 139 °С, а в отдельных точках — не более чем на 180 °С выше первоначальной.
В зависимости от времени, в течение которого выдерживается указанный перепад температур, конструкциям присвоены следующие обозначения:
– А-60 — стандартный перепад температур до 927 °С выдерживается в течение 1 ч;
– А-30 — стандартный перепад температур до 843 °С выдерживается в течение 30 мин;
– А-15 — стандартный перепад температур до 760 °С выдерживается в течение 15 мин.
Конструкции класса А-0 не имеют изоляции, но, как и все прочие конструкции класса А, они должны быть непроницаемы для дыма и огня в течение 1 ч.
Огнезадерживающими конструкциями класса В на судах являются вспомогательные переборки, выгородки и закрытия в них. Конструкции этого класса могут быть изготовлены целиком из любых несгораемых материалов либо из нескольких слоев материалов, различных по степени возгораемости. Они должны быть непроницаемы
только для пламени в течение получасового стандартного испытания на огнестойкость, причем средняя максимальная температура прогрева поверхности конструкций со стороны, противоположной той, на которую воздействует пламя, составляет не более 139 °С от первоначальной (в отдельных точках — не более 225 °С).

## Slide 70
7.2. Системы обнаружения пожара.
Очень важно как можно раньше обнаружить пожар. Его необходимо локализовать, взять под контроль и потушить на раннем этапе, пока он не вышел из-под контроля и не создал угрозы судну и людям, находящимся на борту. Хорошо спроектированная, правильно установленная и обслуживаемая система обнаружения пожара обеспечивает оперативное оповещение о пожаре в районе, защищаемом извещателем, указывая при этом точное место его возникновения.
Судовые системы обнаружения пожара должны быть устроены так, чтобы в случае пожара в рубку или в центральный пожарный пост, обычно находящийся на мостике, подавался световой и звуковой сигналы тревоги. Сигнал должен подаваться и в машинное отделение. Приемные устройства или станции, устанавливаемые на мостике и в станциях углекислотного тушения, сигнализируют о наличии пожара на борту и о месте его возникновения. В станции углекислотного тушения находятся механизмы управления противопожарной системой.
Услышав сигнал пожарной тревоги, вахтенный штурман, после выяснения причины срабатывания сигнала тревоги, подает с мостика сигнал общесудовой тревоги. Все члены экипажа должны при этом сигнале занять свои места согласно расписанию по тревогам. В любом случае о возникновении пожара следует немедленно сообщить капитану и выяснить причину срабатывания сигнала тревоги. Если этот сигнал о действительно возникшем пожаре, необходимо принять меры для его локализации, контроля и тушения.
Члены экипажа должны действовать под руководством капитана в соответствии с расписанием по тревогам. Если сигнал тревоги оказался ложным, надо установить причину его срабатывания и, если это возможно, устранить ее. Какова бы ни была причина срабатывания системы обнаружения пожара, ее следует проверить и после принятия необходимых мер вновь привести систему в рабочее состояние. Были случаи с тяжелыми последствиями, когда после срабатывания сигнала тревоги систему вновь не приводили в состояние готовности к действию, в результате чего при возникновении пожара или при повторном возгорании сигнал тревоги не подавался.
Для установки на судах одобрены следующие системы обнаружения пожара: автоматические системы обнаружения пожара, дымосигнальные системы, системы с ручными пожарными извещателями, дозорная служба и система вахтенных, сочетание упомянутых систем.

## Slide 71
7.2.1 Автоматические системы обнаружения пожара
Данные системы включают основной и аварийный источники питания, приемное устройство, пожарные извещатели, звуковые и световые сигналы.
Источники питания.
Приемное устройство.
Пожарные извещатели.
Максимальные извещатели.
Извещатели с биметаллической пластиной.
Извещатель с биметаллическим диском мгновенного действия
Термостатический кабель.
Металлический кабель.
Извещатель с плавкой металлической вставкой.
Извещатель с расширяющейся жидкостью.
Дифференциальные извещатели.
Световые и звуковые сигналы.
Автономные спринклерные системы.
7.2.2. Дымосигнальные системы.
Дымосигнальная система является только системой обнаружения пожара. На судах дымосигнальные системы обычно включают устройство для постоянного отбора проб воздуха из защищенных помещений, устройство для проверки воздуха на загрязнение дымом с частицами всех цветов и размеров, а также световые (или световые и звуковые) средства для сигнализации о присутствии дыма.
Устройство для отбора проб воздуха.
Дымовые извещатели.
Фотоэлектрические дымовые извещатели.
Ионизационные дымовые извещатели.
Мост для измерения сопротивления
Световые извещатели. Световые извещатели рассчитаны на срабатывание при превышении определенных значений характеристик пламени: интенсивности света, частоты мерцания и энергии излучения. Некоторые световые извещатели используются в береговых установках – складах, ангарах для самолетов. По целому ряду причин они не находят применения на судах. Во-первых, для срабатывания извещателя пламя должно находиться прямо перед ним. Если пламя находится в стороне или затемнено дымом, извещатель не сработает. Во-вторых, некоторые световые извещатели дают ложные срабатывания под воздействием энергии излучения не от пожара, а от другого источника. Они реагируют на отражения мерцающего света (например, света, отражающегося от воды) или на дугу при сварочных работах. В-третьих, некоторые световые извещатели реагируют на частоту мерцания пламени, а электрические лампочки на судах с сильной вибрацией могут настолько точно имитировать такое мерцание, что это вызовет ложное срабатывание светового извещателя.

## Slide 72
7.2.3. Системы с ручными пожарными извещателями.
Системы с ручными пожарными извещателями включают обычный и аварийный источники питания, приемное устройство и коробки для установки извещателей. Приемное устройство аналогично приемному устройству автоматической системы. Оно должно содержать средства для приема сигналов тревоги и преобразования их в звуковые сигналы тревоги. Кроме того, в нем должна быть предусмотрена возможность регистрации сигналов о неисправностях. И так же, как в автоматических системах, в машинных отделениях должны предусматриваться прерывистые звонки.
Комбинированные ручные и автоматические системы. Как правило, ручные системы сочетаются с автоматическими системами обнаружения пожара. При выходе из строя автоматической системы член экипажа, обнаруживший пожар, может быстро поднять сигнал тревоги через ручную систему. Кроме того, ручная система имеет большое значение даже в том случае, когда автоматическая система работает нормально. Если сигнал от ручного извещателя принят вскоре после получения сигнала автоматической системы, вахтенный штурман может быть твердо уверен в том, что действительно возник пожар, а не произошло ложное срабатывание.
В автоматических системах пожаротушения предусмотрена возможность ручного пуска. Автоматические системы пожаротушения при ручном пуске срабатывают так же, как и при автоматическом. Единственным исключением является автоматическая спринклерная система, которая не может сработать до тех пор, пока теплота пожара не вызовет срабатывания спринклера. После вскрытия спринклера вода выходит из него и срабатывает сигнал тревоги.
Ручные извещатели могут подсоединяться к кабельным трассам автоматических систем обнаружения пожара как их составная часть. Может использоваться и отдельное подключение ручных извещателей.
Ручные пожарные извещатели. В каждой пожарной зоне на судне должен быть предусмотрен, по крайней мере, один ручной пожарный извещатель. На схемах в рулевой рубке и центральном пожарном посту рядом с сигнальной панелью должны быть указаны места установки ручных извещателей в пожарных зонах.
Ручные извещатели обычно размещают в коридорах, выгородках трапов, общественных помещениях и других аналогичных районах. Они должны быть легкодоступны и хорошо видимы в случае необходимости. Ручные извещатели должны быть расположены так, чтобы любой человек на пути эвакуации из зоны пожара встретил, по крайней мере, один ручной извещатель.
На всех ручных извещателях должна быть четкая надпись: «При пожаре разбить стекло». Каждый ручной извещатель должен иметь номер, соответствующий номеру пожарной зоны, в которой он расположен. Извещатель должен быть красного цвета с инструкцией по использованию, напечатанной буквами контрастного цвета.
Современные извещатели снабжены рабочими рукоятками. Если рукоятку потянуть, стекло разобьется, и механизм извещателя передаст сигнал тревоги. Старые конструкции не имеют рукояток, вместо них предусмотрен закрепленный на цепи небольшой молоточек для разбивания стекла. Когда стекло разбито, нажимают кнопку и подают звуковой сигнал тревоги.

## Slide 73
7.2.4. Проверки систем обнаружения пожара
При каждом ежегодном освидетельствовании должны быть проверены все системы обнаружения и тушения пожара, трубопроводы, клапаны, органы управления и сигналы тревоги для того, чтобы убедиться в их исправном состоянии. Дымосигнальные системы проверяются посредством введения дыма в дымосборники. Системы обнаружения пожара и ручной пожарной сигнализации проверяются с помощью контрольных станций или приведением в действие извещателей. Спринклерные системы проверяются с помощью контрольных станций или вскрытием спринклеров.
Кроме ежегодных или двухгодичных проверок, необходимых для выдачи свидетельства о проверке, надо проводить регулярные проверки системы обнаружения пожара. Капитан должен следить за тем, чтобы система обнаружения пожара проверялась не реже чем один раз в три месяца. Приемные отверстия дыма в трюмах следует проверять с точки зрения возможного появления коррозии, попадания краски, пыли и других инородных частиц. Проверка должна проводиться для всех трюмов, при этом необходимо убедиться в исправном рабочем состоянии системы; в противном случае ее необходимо привести в рабочее состояние. Тепловые извещатели следует регулярно контролировать; конкретные сроки проверок не устанавливаются, но правила требуют ежегодной проверки не менее 25% всего количества таких извещателей.
Инструкции изготовителей по эксплуатации систем обнаружения пожара обычно содержат указание о периодических проверках (ежемесячных и еженедельных) отдельных элементов систем. Обо всех проверках делаются соответствующие записи в вахтенном журнале или специальной книге, которая должна находиться рядом с главным приемным устройством.

## Slide 74
7.3. Стационарные установки и системы пожаротушения
7.3.1. Общие сведения о системах пожаротушения
Основная цель борьбы с пожаром – быстрое взятие его под контроль и тушение, что возможно только в том случае, если огнетушащее вещество доставлено к пожару быстро и в достаточном количестве. Это можно обеспечить с помощью стационарных систем пожаротушения. Некоторые из стационарных систем могут подавать огнетушащее вещество непосредственно на пожар без участия членов экипажа.
Стационарные системы пожаротушения ни в коем случае не являются заменой необходимой конструктивной противопожарной защиты судна. Конструктивная противопожарная защита обеспечивает достаточно длительную защиту пассажиров, экипажа и оборудования ответственного назначения от пожара, что позволяет людям эвакуироваться в безопасное место. Противопожарное оборудование предназначено для защиты судна. Судовые системы пожаротушения проектируются с учетом потенциальной пожарной опасности, существующей в помещении, и назначения помещения. Как правило:
На судах, плавающих под флагом РФ, устанавливается 10 основных систем пожаротушения:
водопожарные;
.автоматические и ручные спринклерные;
водораспыления;
водяных завес;
водяного орошения;
пенотушения;
углекислотные;
системы инертных газов;
аэрозольные
порошковые.
Системы аэрозольного тушения (АОТ)
Система аэрозольного пожаротушения (АОТ) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими газовыми системами пожаротушения. Вес такой системы составляет 10-15% от веса аналогичной системы СО2, стоимость на 50-60% ниже, она не токсична для людей и монтаж системы возможен без вывода судна из эксплуатации.

## Slide 75
7.3.2. Водопожарные системы
Водопожарная система — это основное и первоочередное средство защиты от пожара на судне. Ее установка требуется независимо от того, какие еще системы устанавливаются на судне. Любой член экипажа согласно расписанию по тревогам может быть приписан к противопожарному посту, поэтому каждый член команды должен знать принцип работы и пуска судовой водопожарной системы.
Водопожарная система обеспечивает подачу воды во все районы судна. Понятно, что запас воды в море безграничен. Количество подводимой воды к месту возникновения пожара может ограничиваться только техническими данными самой системы (например, производительностью насосов) и влиянием количества подаваемой воды на остойчивость судна.
Водопожарная система включает:
1) трубопроводы (магистраль и ответвления);
2) пожарные насосы;
3) клапаны управления;
4) рукава и стволы.
7.3.3. Спринклерные системы
Составные элементы спринклерных систем. В состав всех спринклерных систем входят:
1) трубопроводы с клапанами;
2) спринклеры, размещенные по секциям (в одной секции содержится
не более 200 спринклеров);
3) насосы и емкости с запасом воды;
4) контрольно-сигнальное устройство.
Спринклеры. Спринклеры представляют собой автоматические оросительные головки системы пожаротушения, через которые вода выходит из системы. В обычном состоянии спринклеры закрыты легкоплавким замком и перекрывают поток воды.
Различают автоматические и ручные спринклерные системы.
7.3.4. Системы водораспыления
Системы водораспыления аналогичны спринклерным системам, но в них используется другой тип распылительных головок и другая схема расположения трубопроводов.
Распылители — это открытые головки, которые придают выходящей струе определенную форму. В отличие от спринклеров, из которых вода разбрызгивается по образующей конуса, из распылителей вода выходит в виде сплошного конуса, что улучшает условия
охлаждения. Кроме того, распылитель может быть направлен в определенное место.
Системы водораспыления используют для защиты грузовых трубопроводов и открытых участков грузовых емкостей на судах, перевозящих криогенные газы (например, сжиженный природный газ), а также для защиты постов управления грузовыми
операциями и коллекторов.
В случае утечки газа, сопровождающейся пожаром, основное назначение таких систем состоит в охлаждении открытых участков емкостей и трубопроводов и ограничении пожара, пока утечка не будет ликвидирована. Если утечка газа не сопровождается пожаром,
распыленная вода используется для осаждения паров газа.

## Slide 76
7.3.5. Системы водяных завес
Эта система предназначена для предотвращения распространения пожара по открытым палубам паромов, судов типа «ро-ро», других судов, включая и грузовые, производственные помещения которых могут простираться через несколько вертикальных пожарных
зон. Водяные завесы предусматривают также с каждой стороны водонепроницаемых дверей для предотвращения их деформации при пожаре.
Водяные завесы создаются с помощью распылителей, число которых устанавливается с расчетом подачи воды с интенсивностью 70 л/с на 1 м длины завесы. Включение завесы происходит вручную, за исключением системы водяных завес перед водонепроницаемы-
ми дверьми в переборках класса А. Водяные завесы образуют здесь, как правило, с помощью спринклеров, срабатывающих при температуре 70–80 °С. Система питается от насосов водопожарной системы. Эксперименты показывают, что поток горящего бензина проходит через завесу толщиной до 10 м. Поэтому надежные системы водяных завес требуют осушительных систем большой мощности.
7.3.6. Системы водяного орошения
Система используется для снижения температуры воздуха в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества (крюйт-камеры), а также орошения шахт выходов из машинных помещений, наружных поверхностей помещений, обращенных
в сторону путей и дорожек для вагонов и автотранспорта на паромах, взамен изоляции конструкций класса А, орошения надстроек некоторых судов, куполов газовозов. Питаются системы орошения от водопожарной магистрали. Правилами Регистра рекомендуется предусмотреть дополнительное питание системы орошения выходов из машинного отделения от гидрофоров забортной воды.
Система орошения крюйт-камер совместно с системой водораспыления могут использоваться для затопления этих помещений.
Подача воды осуществляется с интенсивностью, измеряемой в л/мин на 1 м2 поверхности, или на 1 м горизонтального периметра орошаемой поверхности. Например, для крюйт-камер интенсивность составляет 24 л/мин на 1 м2 поверхности, а для орошения выходов
из машинных помещений — 30 л/мин на 1 м горизонтального периметра орошаемой поверхности.
7.3.7. Системы пенотушения
Пена используется главным образом для борьбы с пожарами класса В, а с помощью пены с низкой кратностью (с высоким содержанием воды) можно тушить и пожары класса А. Пена обеспечивает ликвидацию пожара в основном за счет эффекта поверхностного тушения, хотя она обладает и определенным охлаждающим эффектом.
Системы пенотушения используют для защиты котельных отделений, машинных помещений и насосных отделений на всех судах. Систему воздушно-механической пены можно устанавливать в этих помещениях вместо других одобренных систем, таких как,
например, углекислотная. На всех танкерах, построенных после 1 января 1970 г., для защиты груза, представляющего собой легковоспламеняющиеся жидкости, следует устанавливать палубные системы пенотушения. На некоторых судах более ранней построй-
ки можно встретить системы пенотушения, установленные для защиты грузовых трюмов, в которых перевозятся легковоспламеняющиеся жидкости. Теперь системы пенотушения не используют для этой цели.

## Slide 77
7.3.8. Системы углекислотного пожаротушения
Системы углекислотного тушения используются для защиты грузовых помещений, насосных отделений, помещений генераторов, кладовых (например, малярных и фонарных), плит и вентиля-
ционных каналов камбузов. Они применяются также в машинных отделениях и для индивидуальной защиты генераторов.
Углекислый газ в качестве огнетушащего средства особенно удобен для использования на судах, так как не вызывает повреждения дорогостоящего груза и механизмов. Он не оставляет осадка, который нужно счищать с оборудования и палубы, не проводит электричества и, следовательно, может подаваться на электрооборудование, находящееся под напряжением.
Углекислый газ лишь в незначительной степени охлаждает материалы, нагревающиеся под воздействием пожара. Он создает эффект объемного тушения, т. е. вытесняет кислород окружающего воздуха, уменьшая его содержание до 15 % и ниже. Таким образом, вещества,
выделяющие кислород при горении, нельзя тушить с помощью углекислого газа.
Углекислый газ опасен для людей, хотя его концентрация, достаточная для ликвидации пожара, не снижает содержания кислорода в воздухе до опасного уровня. При вдыхании углекислого газа повышается кислотный уровень крови. В результате гемоглобин не обогащается кислородом в легких, вследствие чего может произойти остановка дыхания.
7.3.9. Системы инертных газов
Системы инертных газов могут применяться в качестве основного средства пожаротушения в сухогрузных трюмах, а также средства, предупреждающего возникновение пожара путем создания и постоянного поддержания в грузовых танках невоспламеняющейся атмосферы.
Согласно требованиям конвенции СОЛАС система инертных газов является обязательной для танкеров дедвейтом 20000 рег.т и более. Система должна поддерживать в любой части грузового танка атмосферу с содержанием кислорода не более 8 % по объему и избыточного давления, препятствующего поступлению воздуха. Как пра-
вило, это давление не превышает 20 кПа.
Система обеспечивает подачу инертного газа в грузовые танки в количестве 125 % максимальной производительности разгрузки судна, таким образом, осуществляется заполнение освобождающихся объемов танков, с учетом возможности улетучивания некоторого объема инертного газа. В качестве инертного газа могут использоваться прошедшие обработку дымовые газы от главных или вспомогательных котлов.
7.3.10. Системы порошкового тушения
Система порошкового тушения включает в себя станцию, где размещаются резервуары с порошком, баллоны с газом-носителем и распределительный коллектор; посты тушения, трубопроводы и арматуру для пуска системы и подачи порошка к постам. Пуск осуществляется с любого поста тушения. Система приводится в действие не более, чем за 30 с после открытия пускового баллона у наиболее удаленного поста тушения.
Станции порошкового тушения. Располагаются за палубой грузовых отсеков при условии, что длина палубы не превышает 150 м. Система порошкового тушения должна иметь не менее двух независимых станций, за исключением газовозов с вместимостью грузовых отсеков менее 1000 м3, где может иметься одна станция. Станция обеспечивает раздельную и одновременную работу всех постов. Пост порошкового тушения. Каждый пост порошкового тушения состоит из баллонов для дистанционного пуска системы и либо из ручного ствола, жесткого накручивающегося рукава длиной не менее 33 м, либо из лафетного ствола. Все оборудование поста, кроме лафетного ствола, хранится в водонепроницаемом ящике или шкафу. Каждый пост имеет инструкцию по вводу системы в действие.

## Slide 78
7.3.11. Системы аэрозольного тушения (АОТ)
Система аэрозольного пожаротушения (АОТ) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими газовыми системами пожаротушения. Вес такой системы составляет 10–15 % от веса аналогичной системы СО2, стоимость на 50–60 % ниже, она не токсична для людей,
и монтаж системы возможен без вывода судна из эксплуатации.
В основе работы системы АОТ лежит ингибирование (замедление) огнетушащими мелкодисперсными твердыми частицами аэрозоля процесса горения. Частицы аэрозоля образуются в процессе работы генератора. Образующийся огнетушащий аэрозоль заполняет защищаемое помещение и обеспечивает ингибирование мелкодисперсными конденсированными частицами цепных реакций, что приводит к снижению тепловыделения. В течение 30–50 мин
после окончания работы генераторов огнетушащий аэрозоль находятся во взвешенном состоянии. В помещении сохраняется огнетушащая концентрация аэрозоля, исключающая возможность повторного воспламенения. Система АОТ состоит из генераторов огнетушащего аэрозоля
(ГОА), количество которых определяется расчетным путем в зависимости от объема и характеристик защищаемого помещения, щита управления и сигнализации (ЩУС), щита промежуточных реле (ЩПР), электрических цепей и световых и звуковых оповещателей.
ГОА устанавливаются в защищаемые помещения и обеспечивают подачу в защищаемые помещения аэрозоля, образующегося при сгорании заряда твердого топлива. В состав топлива входят горючее, окислитель и специальные добавки. Образующийся огнетушащий аэрозоль поступает в защищаемое помещение, где распределяется по объему и создает огнетушащую концентрацию, прекращая горение.

## Slide 79
  7.4. Противопожарное снабжение
  7.4.1.. Переносные огнетушители
К противопожарному снабжению относятся пожарные рукава с присоединенной арматурой для воды и раствора пенообразователя, ручные пожарные стволы, переносные пенные комплекты и огнетушители. огнетушители пенные вместимостью более 45 литров (на колесах), металлические ящики с песком или опилками, покрывала, комплекты пожарного инструмента, комплекты снаряжения для пожарных. Далее подробно рассмотрены переносные (ручные) огнетушители и снаряжение пожарных.
Согласно Резолюции ручным огнетушителем считается огнетушитель, управляемый с рук, масса которого не более 23 кг.
Конструкция огнетушителя должна позволять быстро приводить его в действие, и он должен быть удобен в обслуживании.
Ручные огнетушители выбрасывают огнегасящее вещество посредством внутреннего давления. Это давление может быть получено путем химической реакции (реакция кислоты или щелочи), путем выпуска сжатого газа, находящегося в специальном картридже внутри корпуса огнетушителя и, наконец, давлением газа, постоянно сохраняемым в корпусе.
Все морские ручные огнетушители определенным образом маркируются. Маркировка должна содержать следующую информацию:
Наименование производителя.
Класс пожара, для которого предназначен огнетушитель.
Тип и количество огнегасящего вещества (емкость или масса).
Инструкция по использованию (желательно в форме пиктограммы).
Год изготовления.
Температурный диапазон, в котором обеспечена удовлетворительная работа огнетушителя.
Испытательное давление.
Все огнетушители подвергаются периодической проверке и обслуживанию в соответствии с требованиями изготовителя. Однако этот период не должен превышать период очередного переосвидетельствования судна классификационным обществом, одного года.
Количество и тип ручных огнетушителей на судне определяется Правилами Регистра в зависимости от огнеопасности помещения и его размеров. Например, в машинном отделении грузового судна расстояние от любой точки до ближайшего огнетушителя не должно превышать 10 метров.

## Slide 80
7.4.2. Снаряжение пожарного
Согласно Правилам Регистра, комплект снаряжения для пожарных должен состоять из личного снаряжения и дыхательного аппарата. В личное снаряжение входит:
защитная одежда из материала, способного защитить кожу от тепла, излучаемого при пожаре, ожогов и ошпаривания; наружная поверхность должна быть водостойкой;
ботинки и перчатки из резины или другого неэлектропроводного материала;
жесткий шлем, обеспечивающий эффективную защиту от удара;
переносной безопасный фонарь с минимальным временем горения 3 часа;
пожарный топор с ручкой из дерева твердых пород, если для ручки применен другой материал, он должен быть покрыт изоляцией, не проводящей электричество.
Защитная одежда может быть в виде теплоотражающего или термостойкого костюмов.
Теплоотражающий костюм состоит из комбинезона, закрывающего ноги, верхнюю часть тела, руки; шлема с прозрачным теплоотражающим экраном, обеспечивающим видимость, который закрывает всю голову, плечи и верхнюю часть тела; тяжелых перчаток и специальных подошв. Наружная поверхность костюма покрыта теплоотражающим материалом. Такой костюм отражает до 90% теплоты излучения.
Термостойкий костюм. В комплект термостойкого костюма входят боты, штаны, куртка и шлем. Все эти части костюма изготовлены из девяти слоев изоляционного материала – стекловолокна, отделяемых один от другого теплоотражающей аллюминизированной стеклотканью. Самый верхний слой представляет собой аллюминизированное стекловолокно. Экран для обеспечения видимости изготовлен из специального теплоотражающего материала и вмонтирован в шлем.
Дыхательный аппарат состоит из дымового шлема или дымовой маски в комплекте с воздушным насосом и рукавом длиной не более 36 м.
Автономные дыхательные аппараты надеваются на человека, обеспечивают полную свободу передвижения, но ограничены во времени работы. Существуют два типа автономных дыхательных аппаратов: кислородные дыхательные аппараты – с химическим получением кислорода и баллонные дыхательные аппараты, в которые воздух или кислород подается от источника, переносимого работающим в аппарате на себе.

## Slide 81
Глава 8. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПО ТУШЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА НА СУДНЕ
8.1. Организация действий аварийной партии и отдельных членов экипажа
Небольшой пожар может быть потушен несколькими членами экипажа, первыми прибывшими к месту пожара. Для тушения больших пожаров требуются скоординированные действия всего экипажа, эффективное использование людей и техники и четкое выполнение поставленных задач.
Борьбу с пожаром на судне возглавляет капитан судна и руководит ею с главного командного пункта (ГКП).
Борьба с пожаром должна быть направлена:
– на обнаружение и выявление места, размеров, характера возникшего пожара;
– установление наличия и возможности эвакуации людей из помещений, охваченных пожаром;
– эвакуацию людей;
– ограничение распространения пожара по судну;
– предупреждение возможных взрывов при пожаре;
– борьбу с пожаром и ликвидацию его последствий.
Действия экипажа по общесудовой тревоге:
– если позволяет обстановка, необходимо остановить движение судна или развернуть его таким образом, чтобы пламя и дым сбивались ветром за борт;
– задраиваются с ГКП все противопожарные закрытия, имеющие дистанционные приводы;
– производится герметизация корпуса в районе пожара — задраиваются все закрытия, имеющие маркировку «П» и «Т», иллюминаторы и каютные двери. Закрываются грузовые трюмы и грузовые танки при стоянке судна у причала;
– приводятся в полную готовность к немедленному действию стационарные системы пожаротушения и включаются в действие все пожарные насосы;
– в районе пожара в необходимом количестве сосредотачивается противопожарное снабжение, прокладываются рукавные линии водо- и пенотушения;
– по разрешению капитана отключается электроэнергия в районе, охваченном пожаром. Напряжение с главного распределительного щита следует снимать только в том случае, когда возникает прямая угроза короткого замыкания и появления более тяжелой аварии;
жара по судну и задымления смежных помещений;
– по указанию с ГКП спускаются на воду спасательные шлюпки и выносятся в безопасное место надувные спасательные плоты, оказавшиеся под угрозой пожара;
– аварийная партия (см. параграф 3.6) устанавливает фактическое положение в районе пожара и одновременно приступает к его тушению.
Обязанности членов аварийной партии при борьбе с пожаром:
входит:
– обследование (разведка) района пожара;
– ввод в действие одновременно не менее 2–3 водоподающих пожарных стволов;
– подача к месту пожара необходимых предметов противопожарного снабжения;
– пуск судовых стационарных систем пожаротушения;
– вскрытие и разбор конструкций;
– закрытие противопожарных дверей и перекрытие вентиляционных систем.
Обследование района пожара производится группой разведки пожара в составе 2–3 человек, одетых в снаряжение пожарного. Непосредственное руководство группой разведки и обеспечение безопасности при ее действиях возлагается на заместителя командира
аварийной партии.

## Slide 82
8.2. Предупреждение пожаров на судах
Пожар на судне может возникнуть случайно, в результате обстоятельств, которые невозможно контролировать. Однако большинство пожаров, как показывает практика судоходства, является результатом ошибочных действий членов экипажа. Небрежность, безответственность, незнание или непринятие необходимых профилактических мер становятся в большинстве случаев причиной
пожаров.
Независимо от того, по какой причине начался пожар, он может тпривести к гибели судна и людей. Поэтому знание причин возникновения и способов предотвращения пожаров очень важно для каждого члена экипажа.
Приведем основной комплекс установленных норм и правил поведения членов экипажа судна, выполнения работ и эксплуатации судна, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
Правила курения на судне
Самовозгорание веществ и материалов
Поврежденные электрические цепи и оборудование
Перевозка груза
Производство работ на камбузе
Перекачка топлива и тех. обслуживание топливных систем
Производство огневых работ
Погрузка и разгрузка танкеров

## Slide 83
ГЛАВА 9. Организация поиска и спасания на море
9.1. Международное сотрудничество при оказании помощи на море
Основные международные конвенции. Одной из первых конвенций по вопросам поиска и спасания явилась Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и спасания на море, подписанная в Брюсселе 23 сентября 1910 г.
Правило V/ 33 международной конвенции по охране человеческой жизни на море –SOLAS 1974г. также регламентирует некоторые действия судов при бедствии людей в море. В частности в нем говорится:
В 1979 году Международная морская организация пригласила в Гамбург на конференцию по вопросам международного сотрудничества в организации поиска и спасания на море представителей 50 стран. В результате была принята международная “Конвенция по поиску и спасанию на море”. Наше государство ратифицировало ее в 1988 году. Цель конвенции – создать глобальную систему поиска и спасания людей, терпящих бедствие. Для чего “покрыть” Мировой океан сетью поисково-спасательных районов, в которых государства берут ответственность за организацию поиска и спасания человека, независимо от его статуса и национальной принадлежности, оказавшегося в бедственном положении. Сегодня в РФ действует Государственный морской спасательно-координационный центр в Москве (ГМСКЦ) с функциями организации поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море у побережья России. ГМСКЦ координирует действия МСКЦ, МСПЦ (подцентры) и спасательных служб, сил и средств министерств, ведомств России во всех морских регионах и иностранных государств.
Спасательно-координационные центры оснащены аппаратурой спутниковой связи, радиостанциями промежуточных волн, УКВ и связи с летательными аппаратами, телефонами, телексом и факсом. Во время проведения спасательных операций весь радиообмен, телефонные переговоры и прямой обмен информацией между операторами дежурной смены записывается специальной аппаратурой.
Между государствами осуществляются мероприятия по совместному участию в проведении учений по поиску и спасанию на море, обмену опытом в этой области, подготовке специалистов и др. Так, например, по поручению Министерства транспорта Морской администрацией порта Калининград в 1999 году подписан контракт с Морской администрацией Швеции по сотрудничеству на Балтике. В рамках этого документа был разработан проект “Морской поиск и спасание на Балтийском море – обмен опытом между Швецией и Калининградской областью”. Мероприятия финансируются шведским агентством по международному сотрудничеству и развитию. Проект предусматривает обмен опытом и ноу-хау между службами поиска и спасания, обучение специалистов. Аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах.
В Лондоне, в апреле 1989 г., заключена очередная Международная конвенция о спасании 1989г., которая вступила в силу 14 июля 1996 года.
ИМО, после подписания Конвенции в Лондоне, разработала Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (IАМSАR). Третий том «Подвижные средства» этого Руководства регламентирует поиск и спасание самолетами и судами на море. На каждом судне должен быть в наличии этот документ. До его разработки нормативным документом являлось Руководство для торговых судов (MERSAR).

## Slide 84
9.2. Координация поиска. Связь с судном, терпящим бедствие.
Для эффективного поиска надводными и авиационными средствами должны быть заранее спланированы схемы поиска и процедуры, чтобы морские и воздушные суда могли взаимодействовать в скоординированных операциях с минимальным риском и потерей времени. Установлены стандартные схемы поиска с учетом меняющихся обстоятельств. Координатор на месте действия (OSC) должен как можно скорее получить от координатора действий (SMC) план действий через спасательно-координационный центр или подцентр. Обычно планирование поиска осуществляется с использованием подготовленного персонала, передовых приемов планирования поиска и информации об инциденте или терпящем бедствие средстве, которой обычно координатор на месте действия (OSC) не располагает. Однако координатору на месте действия при некоторых обстоятельствах может все-таки придется разработать план. Поисковые операции должны начинаться, как только средства окажутся на месте происшествия. Если план поиска не представлен координатором действий, то координатор на месте действия должен составить план, пока координатор действий не примет на себя функцию планирования поиска. Следует изменить планы поиска в соответствии с меняющейся на месте обстановкой, в частности, когда имеют место:
- прибытие дополнительных средств помощи;
- получение дополнительной информации;
- изменения в погоде, видимости, условиях освещенности и т.д.
В случае языковых трудностей, должны использоваться Международный свод сигналов и Стандартные фразы ИМО для общения на море.
Принимая на себя обязанности, координатор на месте действия должен информировать соответствующую береговую радиостанцию или подразделение службы управления движением в воздухе и сообщать им через регулярные интервалы о развитии событий. Координатор на месте действия (OSC) должен ставить координатора действий (SМС) в известность о происходящем через регулярные интервалы или при изменении обстановки.

## Slide 85
9.3. Планирование поиска и определение района поиска
9.3.1 Исходная точка.
При планировании поиска необходимо установить исходную точку или географическую привязку для района, в котором будет производиться поиск. Должны быть учтены следующие факторы:
- сообщенные координаты и время поисково-спасательного инцидента;
- любая дополнительная информация, такая как радиопеленги или результаты наблюдений;
- промежуток времени между инцидентом и прибытием поисково-спасательных средств;
- предполагаемое перемещение терпящего бедствие средства или спасательного плавсредства в зависимости от дрейфа. На рис 8.1 и 8.2 приведены элементы, которые
используются для расчета перемещения дрейфующего судна.
Визуальный поиск. Индивидуальные схемы поиска разработаны таким образом, что координатор на месте действия может быстро начать поиск одним средством или более.
Имеется целый ряд переменных факторов, которые невозможно предвидеть. Схемы поиска, основанные на визуальном поиске, должны соответствовать многим обстоятельствам. Они выбраны из-за простоты и эффективности и приводятся далее в этом разделе.
Поиск по расширяющимся квадратам (SS-square search) Наиболее эффективен, когда местоположение объекта поиска известно и находится в сравнительно небольших пределах.
Поиск по секторам. Наиболее эффективен, когда местоположения объекта точно известно и район поиска сравнительно небольшой.
Из-за небольшой величины района поиска, эта процедура не должна выполняться одновременно несколькими воздушными судами на одной и той же высоте или несколькими морскими судами.
Поиск параллельными галсами (PS). Схема поиска используется, когда большой район делят на подрайоны для нескольких поисковых единиц.
Радиолокационный поиск. Когда в распоряжении имеются несколько судов для оказания помощи, то может быть эффективным радиолокационный поиск, в особенности, когда местоположение происшествия известно недостоверно, а поисково-спасательного воздушного судна в распоряжении нет. Для такого обстоятельства нет предписанной схемы поиска. Координатор на месте действия (OSС) обычно дает указание судам следовать «разомкнутым строем фронта» поддерживая расстояние между судами равным ожидаемой дальности обнаружения, умноженной на 1,5.
Приведенная ниже таблица служит руководством для оценки дальности обнаружения судовым радиолокатором.

## Slide 86
9.4. Схемы поиска
9.4.1. Поиск по расширяющимся квадратам
Поиск по расширяющимся квадратам (SS-square search) наиболее эффективен, когда местоположение объекта поиска известно и находится в сравнительно небольших пределах.
Точкой начала поиска всегда является исходная точка. Часто подходит для судов или небольших шлюпок для использования при поиске людей в воде или других объектов поиска при небольшом ветровом сносе или при его отсутствии.
9.4.2. Поиск по секторам
Поиск по секторам (рис. 9.6) наиболее эффективен, когда местоположение объекта точно известно, а район поиска сравнительно небольшой.
Из-за небольшой величины района поиска эта процедура не должна выполняться одновременно несколькими воздушными судами на одной и той же высоте или несколькими морскими судами.

## Slide 87
9.4.3. Поиск параллельными галсами
Схема поиска используется, когда большой район делят на под-
районы для нескольких поисковых единиц.
9.4.4. Совместный поиск, выполняемый морским
и воздушным судами
Совместный поиск, выполняемый морским и воздушным судами, применяется только тогда, когда имеется координатор на месте действия для выдачи указаний и обеспечения связи между участвующими. Часто используется координированный поиск по зигзагоподобной линии. Воздушное судно выполняет большую
часть поиска, в то время как морское судно следует по курсу со скоростью, определенной координатором на месте действия (ОSС).
Таким образом, воздушное судно может использовать морское
судно как навигационный ориентир. Воздушное судно, пролетая над морским, может легко делать поправки, чтобы выдерживать галс схемы поиска. Этот способ дает более высокую вероятность обнаружения, чем та, которую обычно можно получить при поиске
только одним воздушным судном.

## Slide 88
9.4.5. Радиолокационный поиск
Когда в распоряжении имеются несколько судов для оказания
помощи, то может быть эффективным радиолокационный поиск,
в особенности когда местоположение происшествия известно недостоверно, а поисково-спасательного воздушного судна в распоряжении нет. Для такого обстоятельства нет предписанной схемы поиска.
Координатор на месте действия (OSС) обычно дает указание судам следовать «разомкнутым строем фронта», поддерживая расстояние
между судами равным ожидаемой дальности обнаружения, умноженной на 1,5.

## Slide 89
Глава 10. Действия экипажа судна в ситуациях
«Человек за бортом»
10.1 Действия вахтенного помощника, обнаружившего человека за бортом.
При обнаружении падения человека за борт вахтенным помощником, необходимо:
- бросить спасательный круг за борт как можно ближе к человеку;
- объявить тревогу «человек за бортом», объявить по громкоговорителю «человек за бортом»;
- приступить к выполнению маневра по спасанию, как указано ниже;
- обеспечить непрерывное наблюдение за упавшим;
- дать три продолжительных (4-6 сек.) корабельных гудка;
- зарегистрировать местоположение судна, скорость и направление ветра, время происшествия;
- информировать капитана морского судна и машинное отделение;
  10.2 Способы маневрирования судна по тревоге «Человек за бортом».
Практика показала, что различные маневры «Человек за бортом» могут выполняться в зависимости от ситуации и типа судна.
Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС / IAMSAR) определяет следующие ситуации:
- Ситуация «непосредственного действия». Когда несчастный случай замечен на мостике, и действие начато немедленно.
- Ситуация «замедленного действия». О несчастном случае сообщают на мостик свидетели и действие начато с некоторой задержкой.
- Ситуация «человек исчезнувший». На мостик сообщают об исчезновении человека и предполагается, что он упал за борт.
В настоящее время IAMSAR рекомендует три способа маневра «Человек за бортом».
Одиночный поворот, на 270º .
Поворот Вильямсона. Руль перекладывают на борт (в ситуации «непосредственного действия» - только на борт, с которого упал человек) После отклонения от начального курса на 60º, руль перекладывают на противоположный борт. Не доворачивая до противоположного курса 20º, руль перекладывают в ДП, и судно приводят на противоположный курс..
Поворот Scharnow (не используется в ситуации «непосредственного действия».) Руль перекладывают на борт. После отклонения от оригинального курса на 240º, руль перекладывают на противоположный борт. Не доворачивая до противоположного курса 20º, руль перекладывают в ДП и приводят судно на противоположный курс. Точка начала маневра при этом оказывается позади судна.

## Slide 90
10.3. Оценка маневров «Человек за бортом»
в различных ситуациях морского поиска и спасания
Ситуация «Непосредственное действие»
Одиночный поворот, на 270º . Выводит судно к месту падения наиболее быстро.
Поворот Williamson,а требует большего количества времени и выводит судно дальше от места падения человека.
Поворот Scharnow. В ситуации «Непосредственное действие».не используется.
Ситуация «Замедленное действие»
Одиночный поворот, на 270º В ситуации « Замедленное действие «.не используется.
Поворот Williamsonа. Выводит судно к месту падения наиболее эффективно. Так как судно выходит в точку начала маневра. И далее сбавляют ход, чтобы остановиться при необходимости, обнаружив человека. Упавший за борт будет где-то впереди судна. Дистанция зависит от времени задержки маневра (от момента падения до момента начала маневра)
Поворот Scharnow не может быть выполнен эффективно, если время между моментом падения и началом маневра не известно, так как точка падения может оказаться на значительном удалении позади судна при его выходе на противоположный курс. При потере упавшего из виду его поиск значительно усложняется, поскольку не известно где упавший может находиться–спереди или сзади судна. Если же упавший за борт находится на расстоянии превышающим удаление судна от точки начала маневра при его выходе на обратный курс, то маневр Scharnow предпочтительнее.
Ситуация «Человек исчезнувший».
Одиночный поворот, на 270º В ситуации « Человек исчезнувший «.не используется.
Поворот Williamson а и поворот Scharnow выводят судно в его след. При повороте Scharnow судно проходит меньшее расстояние и таким образом экономится время .
Все вышеизложенное справедливо при осуществлении маневров в условиях отсутствия ветра. Ситуация может коренным образом измениться при наличии ветра и волнения.
. В настоящее время, в связи с наличием на судах навигационных систем, обеспечивающих выход судна в точку падения человека в ситуации «Непосредственное действие» или в кильватерный след в ситуации «Человек исчезнувший» основным параметром оценки эффективности маневра «Человек за бортом» является время осуществления маневра и, вообще, оценка возможности его осуществления в условиях ветра данной скорости.
На рисунках 9.1 и 9.2 приведены результаты расчета маневра «Человек за бортом» способом Williamson’a в условиях встречного ветра Wи в начале маневра скоростью 35 м/с и 20 м/с для судна “Борис Бувин” в грузу, водоизмещением 10600 тонн.
Время выхода на обратный курс составляет около 5минут 26 сек. При ветре 35 м/с это время увеличивается до 6 мин. 40 сек. При этом судно выходит на обратный курс на расстоянии около 500 м от точки падения человека при обоих значениях скорости ветра.

## Slide 91
10.4 Обнаружение человека на воде, особенности наблюдения.
10.4.1 Факторы, влияющие на эффективность работы наблюдателя
Ограниченные возможности органов зрения. Человеческий глаз представляет собой сложную систему. Его функция заключается в воспри-ятии образов и передаче их в мозг для распознавания и хранения. Примерно 80 % общего объема получаемой нами информации воспринимается с помощью зрения.
Глаза являются нашим основным средством определения того, что происходит вокруг нас. Для эффективного поиска наблюдатель должен иметь представление об ограничениях органов зрения при обнаружении объектов поиска.
Органы зрения наблюдателя на море подвержены воздействию следующих факторов:
- пыль,
- усталость,
- эмоциональное состояние.
- микробы,
- попавшие в глаз ресницы,
- возраст,
- оптические иллюзии,
- воздействие алкоголя,
- воздействие определенных медицинских препаратов-
Наиболее важно то, что зрение зависит от психологической неуравновешенности. Мы можем «видеть» и опознавать только то, что нам позволяет видеть разум. Одним из характерных для зрительного восприятия факторов является время, необходимое для адаптации зрения или перефокусировки.
Движение на периферии поля зрения может быть уловлено, но не может быть опознано, так как наш мозг имеет тенденцию не доверять тому, что было замечено периферийным зрением; этот эффект называется «трубчатым» зрением. Термин связан с подзорной трубой, давно применявшейся у моряков.
Внимание глаз привлекает движение или наличие контраста. Внешняя среда также существенно ограничивает зрение. Из-за оптических свойств атмосферы особенно при наличии дымки вид объектов изменяется. Ослепляющий свет или яркие блики, которые, как правило, еще более усугубляют ситуацию в солнечный день, затрудняют обнаружение целей и создают дискомфорт для наблюдателей.
Контрастный объект на ровном фоне легко заметить, а находящийся на том же расстоянии малоконтрастный объект может остаться незамеченным. Именно поэтому военные корабли красят в «шаровый» цвет.
Когда солнце находится позади наблюдателя, объект может иметь четкие очертания, но если наблюдатель смотрит против солнца, то ослепительный солнечный блеск не всегда позволяет ему увидеть объект.
Поскольку наблюдатели склонны переоценивать свои зрительные способности, их следует обучить методам эффективного визуального обследования, что позволит повысить эффективность визуального поиска.

## Slide 92
10.4.2. Методы визуального поиска
Следует заранее согласовать систему, при которой каждому из наблюдателей выделяется сектор для визуального обследования, при этом соседние сектора имеют достаточное перекрытие, с тем, чтобы объект не остался необнаруженным. На судах эта особеннасть учтена при составлении типовых расписаний по тревогам
Тщательное визуальное обследование осуществляется серией коротких движений глаз с равными интервалами, которые приводят к попаданию следующих один за другим участков земли или водной поверхности в центральную часть поля зрения. Каждое движение не должно превышать 10 градусов.
Каждый участок следует держать в поле зрения не менее двух секунд (плюс время на перефокусировку, если это необходимо).
Хотя большинство наблюдателей предпочитает перемещение глаз по горизонтали вперед-назад, каждому наблюдателю следует выработать схему обследования, которая ему наиболее удобна, и придерживаться ее.
В двух эффективных схемах визуального обследования применяется «блоковая» система.
Обозреваемая зона делится на участки, и наблюдатель методически ведет визуальный поиск объекта в каждом блоке в последовательном порядке.
Метод просмотра от одной стороны к другой:
- начинайте обзор в дальнем левом углу обследуемой зоны;
- осуществляйте тщательный просмотр, перемещая поле зрения вправо;
- в каждом блоке обследуемой зоны сделайте очень короткую паузу для фокусировки зрения;
завершив просмотр, повторите операцию.
Метод просмотра от центра к одной стороне:
- начинайте обзор в центральном блоке заданного сектора поиска;
- перемещайте поле зрения влево;
- в каждом блоке сделайте короткую паузу для фокусировки зрения;
- по достижении последнего блока с левой стороны быстро переведите взгляд на центральный блок;
- аналогичным образом проведите просмотр с правой стороны;
- быстро переведите взгляд на центральный блок и т.д.
Обнаружение человека на воде может представлять собой довольно сложную задачу. Особенно при свежем ветре и волнении моря. Из приведенных выше таблиц для назначения расстояния между галсами при поиске можно видеть, что это расстояние может составлять кабельтов и менее в таких условиях. Именно поэтому непременным условием при падении человека за борт является обеспечение непрерывного наблюдения за упавшим.

## Slide 93
10.5. Готовность экипажа к спасению. Действия
в экстремальной ситуации оставления судна
Действия, предпринимаемые при оставлении судна.
Спасание экипажа может происходить одним из двух возможных способов:
неорганизованное спасание (паника, когда каждый спасает сам себя, не учитывая необходимость оказания помощи другим) и организованное спасание. Основная причина паники — это опасения о нехватке времени и спасательных средств для спасания.
Посадка в спасательные средства должна происходить организованно. При этом в первую очередь нужно спасать женщин, раненых, детей, стариков.
При посадке в шлюпку один из помощников капитана, согласно расписанию по шлюпочной тревоге, берет с собой карты данного района, судовой журнал и портфель с судовыми документами, паспортами и дипломами членов экипажа.
После посадки в шлюпку она спускается на воду с работающим двигателем, и когда она коснется воды, быстро и одновременно выкладываются шлюп-тали, выдергивается клевант фалиня, и шлюпка отходит от борта.
Действия, предпринимаемые при нахождении в воде. Находясь в воде, нельзя производить активные движения, кричать, размахивать руками. Всякие движения увеличивают теплоотдачу организма человека, уменьшают шансы на выживание.
Необходимо сохранять спокойствие и, в случае нахождения в воде более одного человека, прижаться друг к другу, образовав кольцо и сохраняя неподвижность.
Появление озноба, болей в конечностях не рекомендуется уменьшать интенсивным движением. В воде следует стремиться сохранять неподвижность.
Действия, предпринимаемые на спасательных шлюпках и плотах. Все члены экипажа при оставлении судна должны по возможности размещаться в шлюпках и плотах.
Спуск шлюпок должен производиться так быстро, как это возможно. При возможности шлюпки приспускаются до палубы, с которой в соответствии с конструктивными особенностями судна производится посадка членов экипажа.
Обязанности капитана судна можно свести к следующим основным действиям:
1) обеспечить порядок и дисциплину;
2) советоваться, но принимать решение самостоятельно;
3) проявлять заботу о каждом с учетом возможностей;
4) быть компетентным в вопросах выживания на море;
5) своим поведением внушать людям уверенность и надежду.

## Slide 94
Глава 11. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
СУДОХОДСТВА
11.1. Кибербезопасность на водном транспорте
11.1.1. Основные понятия кибербезопасности
Кибербезопасность — раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов. Целью изучения являются выявление источников киберопасности, определение их характеристик и классификации и формирование нормативных документов, выполнение которых должно гарантировать защиту киберобъектов от всех выявленных и изученных источников киберопасности.
Кибербезопасность связана с защитой информационных технологий (ИТ), операционных технологий (ОТ), информации и данных от несанкционированного доступа, манипуляций и сбоев.
Киберинцидент — это действие, совершенное с использованием компьютерных сетей с целью потенциально нежелательного воздействия
на информационную систему и/или содержащуюся в ней информацию.
Киберугроза — это потенциальная угроза для компьютерных систем и данных со стороны злоумышленников, целью которых являются кражи данных, повреждение или разрушение информационных систем.
Внешние киберугрозы инициируются извне, злоумышленники
без каких-либо прав доступа используют технические приемы взлома и социальную инженерию, чтобы проникнуть в информационную сеть.
Внутренние киберугрозы (инсайдерские) исходят от тех, кто уже имеет легальный доступ к системам компании (сотрудники, подрядчики, партнеры). Это может быть как умышленная кража данных, так и случайная ошибка, приведшая к утечке.

## Slide 95
11.1.2. Уязвимость морской индустрии к киберинцидентам
Морская индустрия имеет ряд характеристик, которые влияют на ее уязвимость к киберинцидентам. К ним относятся:
– вовлечение многочисленных заинтересованных сторон в эксплуатацию и фрахтовку судна, что может привести к отсутствию подотчетности за инфраструктуру систем ИТ и ОТ и судовых сетей;
– использование устаревших систем ИТ и ОТ, которые больше не поддерживаются и/или полагаются на устаревшие операционные системы;
– использование систем OT, которые нельзя исправить или на которых нельзя запустить антивирус из-за проблем с утверждением типа классификационными сообществами;
– суда, которые взаимодействуют в режиме онлайн с береговыми сотрудниками и другими частями глобальной цепочки поставок; – судовое оборудование, за которым осуществляется удаленный мониторинг и доступ, например, производителями или поставщиками услуг поддержки;
– обмен важной для бизнеса, конфиденциальной информацией и коммерчески конфиденциальной информацией с береговыми поставщиками услуг, включая морские терминалы и стивидоров, а также, где это применимо, с государственными органами;
– наличие и использование критически важных систем с компьютерным управлением для обеспечения безопасности судна и защиты окружающей среды, которые могут не иметь последних исправлений или не быть защищенными должным образом;
– культура управления киберрисками, которая все еще имеет потенциал для улучшения, например, посредством более формализованного обучения, упражнениями, уточнением ролей и обязанностей;
– часто система автоматизации состоит из нескольких подсистем от множества поставщиков, которые интегрированы верфями с минимальным учетом киберпроблем.

## Slide 96
11.1.3. Различия между системами ИТ и ОТ
Разница ИТ и ОТ на судне
ИТ‑системы работают с информацией: офисные приложения, базы данных, манифесты, документооборот, связь с берегом и т. п.; их задача — поддержка бизнес‑процессов и управления данными.
ОТ‑системы (operational technology) — это аппаратно‑программные комплексы, которые непосредственно управляют/контролируют физические процессы и оборудование (двигатели, автоматика, системы управления, датчики) и критичны для безопасной работы судна; они должны работать независимо от ИТ.
ОТ могут подключаться к ИТ‑сети ради мониторинга, удаленной поддержки и ПИВ (промышленный IoT), но такие интерфейсы нужно защищать (минимум — брандмауэр), чтобы уязвимости ОТ не «выводились» в ИТ‑сеть, где их легче эксплуатировать.
ОТ сложнее и реже обновлять (нужна проверка совместимости, часто согласование с классом), в отличие от ИТ, где регулярные обновления — норма; поэтому уязвимости ОТ часто закрыть трудно или практически невозможно.
Кто управляет и покупает системы
ИТ обычно ведут ИТ‑менеджеры/shore‑IT, они чаще понимают ИТ‑кибербезопасность, но почти не участвуют в закупке ОТ.
ОТ покупают и эксплуатируют «технические» специалисты (судовые механики, суперинтенданты и др.), хорошо понимающие влияние на судовые системы, но с ограниченными знаниями в киберрисках.
Поэтому при закупке и внедрении ОТ обязателен диалог с человеком, который отвечает за кибербезопасность, и ведение инвентаризации ОТ‑систем на борту.
Угрозы и риски для ОТ
Статистики по киберинцидентам с ОТ мало, многие атаки не афишируют; долго считалось, что ОТ безопасна, так как не подключена к внешним сетям.
Растет число ПИВ‑устройств (мониторинг двигателя, удаленная диагностика), которые часто имеют слабую защиту и подключены к Интернету; их могут использовать как точку входа в судовую сеть.
Вредоносное ПО может попасть в ОТ‑системы через обновления ПО (онлайн или с USB), нерегулируемый доступ экипажа и т. п., что приводит к сбоям и простоям, а потенциально — к авариям. Атаки на ОТ напрямую создают риск для жизни экипажа, груза, судна и окружающей среды (например, потеря управления движением или энергетикой). Угрозы и риски для ИТ
По ИТ‑инцидентам статистики намного больше, в том числе по морской отрасли; проще оценивать вероятность и ущерб. Сбой ИТ обычно прямо не убивает людей и не ломает железо, но сильно бьет по операции и финансам (нарушение управления флотом, грузами, бронированием, документооборотом). Косвенные последствия ИТ‑сбоев могут стать опасными: пример — недоступен манифест опасных грузов, и при пожаре нельзя корректно оценить соседние контейнеры и выбрать правильную тактику тушения. Кибератака может долго оставаться незамеченной; среднее время от компрометации до обнаружения оценивают сотнями дней, что дает злоумышленнику длительный период подготовки и скрытого воздействия.
Количественная оценка угроз
Угроза = сочетание способности, возможностей и намерения злоумышленника; вероятность киберинцидента используют в оценке риска как один из множителей (риск = вероятность × воздействие).

## Slide 97
11.1.4. Этапы киберинцидента
При рассмотрении целевых кибератак обычно наблюдаются следующие этапы инцидента:
Этап 1. Обзор/разведка. Открытые/общедоступные источники, такие как социальные сети, используются для получения информации о потенциальной цели (например, компания, судно или моряк) при подготовке к кибератаке. Социальные сети, технические форумы и скрытые свойства веб-сайтов, документов и публикаций могут использоваться для выявления технических, процедурных и физических уязвимостей. Использование открытых/общедоступных источников может быть дополнено мониторингом (анализом, сниффингом) фактических данных, поступающих в и из компании или судна.
Этап 2. Доставка. Злоумышленники могут попытаться получить доступ к системам и данным компании и судна. Это может быть сделано либо внутри компании, либо на судне, либо удаленно через подключение к Интернету. Примеры методов, используемых для по-
лучения доступа, включают:
– онлайн-сервисы компании, включая системы отслеживания грузов или контейнеров;
– отправка сотрудникам электронных писем, содержащих вредоносные файлы или ссылки на вредоносные веб-сайты;
– предоставление зараженных съемных носителей, например, как часть обновления программного обеспечения судовой системы;
– создание ложных или вводящих в заблуждение веб-сайтов, которые поощряют раскрытие персоналом информации об учетной записи пользователя.
Этап 3. Взлом. Степень, в которой злоумышленник может взломать систему компании или корабля, будет зависеть от значимости уязвимости, обнаруженной злоумышленником, и выбранного метода атаки. Следует отметить, что нарушение может не привести к каким-либо очевидным изменениям в состоянии оборудования. В зависимости от серьезности нарушения злоумышленник может:
– вносить изменения, влияющие на работу системы, например, прерывать или изменять информацию, используемую навигационным оборудованием;
– получать доступ, делать копии или изменять оперативно важную информацию, такую как списки погрузки, или коммерчески конфиденциальные данные, такие как грузовые манифесты и/или списки членов экипажа и пассажиров/посетителей;
– достичь полного контроля над системой, например, системой управления оборудованием.
Этап 4. Точка опоры. Точка опоры — это метод использования уже скомпрометированной системы для атаки на другие системы в той же сети. На этом этапе атаки злоумышленник использует первую скомпрометированную систему для атаки на другие недоступные системы. Злоумышленник обычно атакует наиболее уязвимую часть системы жертвы с самым низким уровнем безопасности. После получения доступа злоумышленник попытается использовать остальную систему.

## Slide 98
11.1.5. Понятие управления киберрисками
Растущее использование комплексного анализа данных, умных судов и промышленного интернета вещей увеличивает объем информации, доступной для злоумышленников, и потенциальную областьатаки для киберпреступников. Это требует надежных подходов к управлению киберрисками.
Управление киберрисками — это скоординированное управление процессом сбора, обработки и анализа оперативной информации, а также технологическими и финансово-хозяйственными операциями с целью обеспечить эффективное управление информационными активами организации для предотвращения нежелательных последствий. Управление киберрисками должно:
– определить роли и обязанности пользователей, ключевого персонала и руководства как на берегу, так и на борту;
– идентифицировать системы, активы, данные и возможности, которые в случае несанкционированного доступа могут представлять риск для операций и безопасности судна;
– внедрять технические и процедурные меры для защиты от киберинцидентов, своевременного обнаружения инцидентов и обеспечения непрерывности операций;
– иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, который регулярно отрабатывается в виде учений.
Разработка, внедрение и сопровождение программы управления киберрисками — непростое мероприятие. Поэтому важно, чтобы высшее руководство оставалось вовлеченным на протяжении всего процесса, чтобы гарантировать, что защита и планирование на случай непредвиденных обстоятельств сбалансированы для управления рисками в приемлемых пределах.
Такие факторы, как воздействие, вероятность, уязвимости, угрозы, возможности, возможности и намерения злоумышленников взаимосвязаны и все они важны при оценке риска. Отсюда следует, что если какой-либо из факторов низкий или даже нулевой, то же самое в конечном итоге будет применяться к риску.
Важно подчеркнуть, что оценка рисков — это не разовое мероприятие. Его необходимо повторять регулярно, через определенные промежутки времени, чтобы оценить, изменились ли угрозы, уязвимости, вероятности, воздействия и риски и являются ли меры контроля приемлемыми.
Отметим, что существуют разные методологии оценки рисков.
Далее будет рассмотрена Система индексации рисков для оценки эксплуатационных ограничений в полярных условиях (POLARIS), разработанная МАКО (IASC) и ведущими арктическими странами. Отдельные мероприятия и особенности управления киберрисками выделены в отдельные параграфы и также будут рассмотрены далее.

## Slide 99
11.2. Кибербезопасность на уровне компании
11.2.1. Участие высшего руководства в управлении киберрисками
Управление киберрисками должно вовлекать на постоянной основе высшее руководство компании, а не только, например, офицера службы безопасности судна или ИТ-менеджера. На это есть несколько причин:
– некоторые киберриски имеют широкий разрушительный потенциал для безопасности персонала и окружающей среды, а также для производительности и репутации компании. Таким образом, киберриски — это не просто проблемы безопасности, а проблемы бизнеса, требующие участия руководства;
– инициативы по повышению кибербезопасности и безопасности могут повлиять на стандартные бизнес-процедуры и операции,
делая их более трудоемкими и/или дорогостоящими. Таким образом, высшее руководство принимает решение оценить и выделить необходимые ресурсы для снижения риска до приемлемого уровня остаточного риска;
– инициативы, повышающие осведомленность о кибербезопасности, могут изменить способ взаимодействия компании с профсоюзами, клиентами, поставщиками и властями и наложить новые требования на сотрудничество между сторонами. Решение о том, следует ли управлять этими изменениями во взаимоотношениях и как лучше всего это сделать, принимает высшее руководство.
Ответы на следующие вопросы могут быть использованы в качестве основы информирования о важности устранения киберрисков на борту судов и привлечения внимания высшего руководства:
1. Какие активы подвержены риску?
2. Каковы потенциальные последствия киберинцидента для бизнеса, клиентов, партнеров и заинтересованных сторон?
3. Кто несет полную ответственность за управление киберрисками?
4. Защищены ли системы ОТ и их рабочая среда от несанкционированного доступа и изменений?
5. Существует ли удаленный доступ к системам ОТ, и если да, то как он контролируется и защищается?
6. Защищены ли ИТ-системы и осуществляется ли мониторинг и управление доступом?
7. Какие лучшие практики управления киберрисками используются на судне?
8. Каков уровень подготовки персонала, работающего с системами ИТ и ОТ, в отношении киберрисков?
Основываясь на ответах, компания должна описать и соответствующим образом делегировать полномочия, а также выделить необходимые ресурсы для разработки и поддержки подходящих решений на основе результатов оценки рисков.

## Slide 100
11.2.2. Роли, задачи, обязанности персонала компании
Управление киберрисками в настоящее время является неотъемлемой частью управления судами и играет большую роль в безопасности их эксплуатации.
Сегодня управление киберрисками — это структурированное и четкое распределение ответственности по выявлению, оценке, минимизации рисков и их мониторингу. Поэтому эффективность управления киберрисками в любой компании зависит от распределения ответственности и задач внутри компании и правильного их выполнения. Разные сотрудники наделяются разными ролями, выполняют свои обязанности и задачи. Кроме того, в некоторых компаниях некоторые роли, обязанности и задачи передаются третьим сторонам. Различные обязанности и задачи должны быть опоставлены с должностными инструкциями и/или описаниями ролей, содержащимися в СУБ.
Поскольку планирование и реализация управления киберрисками затрагивает всю компанию, это может быть полезно в процессе составления плана с целью уточнения: кто является ответственным лицом, и кто должен поддерживать этого человека.
Например, судовой ИТ-менеджер вполне может быть ответственным
за управление киберрисками на судах, однако он полагается на поддержку со стороны других менеджеров и сотрудников всей компании:
– сотрудников службы охраны;
– сотрудников службы безопасности;
– обучающего персонала;
– сотрудников по закупкам;
– персонала морского отдела кадров;
– экипажа и т. д.
Распределение обязанностей и задач будет работать лучше всего, если оно будет согласовано с обычной цепочкой подчинения.
Например, при распределении ответственности за соблюдение
процедур управления киберрисками на борту судна часто имеет
смысл назначить капитана или старшего механика.

## Slide 101
11.2.3. Планы и процедуры компаний
Планы охраны судна. Резолюция ИМО MSC.428(98) определяет срочную необходимость повышения осведомленности об угрозах и уязвимостях киберрисков для поддержки безопасного и надежного судоходства, оперативно устойчивого к киберрискам.Таким образом, все морские заинтересованные стороны должны работать над защитой судоходства от текущих и возникающих киберугроз и уязвимостей. Кроме того, в резолюции подтверждается, что СУБ
должна рассматривать управление киберрисками в соответствии с целями и функциональными требованиями МКУБ.
Процедуры. Для компании простой способ организации процедур в соответствии с требованиями ИМО может заключаться в том, чтобы отразить в плане охраны судна: процедуры, связанные с физическим доступом к зонам с системами ИТ и ОТ; ссылку на процедуры кибербезопасности СУБ.
добавляется или удаляется, поскольку изменения в ПОС обычно требуют одобрения со стороны государства флага или Признанной организацией, уполномоченной на это государством флага. Соответственно, оставшиеся процедуры управления киберрисками должны быть отражены в СУБ, исключая при этом конфиденциальную информацию, такую как документация системы настоящих руководящих принципов, которая может быть использована
злоумышленниками за пределами компании.
СУБ уже включает процедуры сообщений об авариях или опасных ситуациях и определяет уровни связи и полномочий для принятия решений. При необходимости такие процедуры следует изменить, чтобы отразить связь и полномочия в случае киберинцидента.
У капитана должен быть определенный ресурс, на который можно ссылаться в случае киберинцидента, а СУБ должна включать хорошо разработанный план реагирования на непредвиденные киберобстоятельства.

## Slide 102
11.3. Киберриски в отношениях между судовладельцами и участниками морской
отрасли, включая судовых агентов
11.3.1. Отношения между судовладельцем и менеджером судна
Владелец документа о соответствии (ДоС) несет полную ответственность за обеспечение управления киберрисками на борту.
Если судно находится под управлением третьей стороны, то менеджеру судна рекомендуется достичь соглашения с судовладельцем. Обе стороны должны уделять особое внимание разделению ответственности, согласованию ожиданий, согласованию конкретных
инструкций для менеджера и возможному участию в принятии решений о закупках, а также бюджетным требованиям.
Помимо требований МКУБ, такое соглашение должно учитывать дополнительное применимое законодательство, такое как общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) или специальные киберправила в других прибрежных государствах, в зависимости от
ситуации. Руководители и владельцы должны рассмотреть возможность использования этих руководящих принципов в качестве основы для открытого обсуждения того, как лучше всего реализовать эффективный режим управления киберрисками.
Соглашения между менеджерами судов и судовладельцами об управлении киберрисками должны быть составлены в письменной форме и подписаны.
11.3.2. Отношения между судовладельцем и агентом
Важность этих отношений поставила агента в качестве названной заинтересованной стороны, постоянно и одновременно взаимодействующей с судовладельцами, операторами, терминалами, поставщиками портовых услуг и органами государственного портового контроля посредством обмена конфиденциальной, финансовой и координационной информацией.
Отношения выходят за рамки отношений продавца. Они могут принимать различные формы, и особенно при трамповой торговле, судовладельцы требуют, чтобы местный представитель (независимый судовой агент) выступал в качестве расширения компании.
Стандарты качества для агентов важны, потому что, как и все другие предприятия, агенты также могут быть целью киберпреступников, например, в связи с доставкой ИТ- или ОТ-оборудования на судно.
Киберпреступность, такая как мошенничество с использованием электронных проводов и ложных назначений судов, и киберугрозы, такие как программы-вымогатели и взломы, требуют совместных киберстратегий и расширенных киберотношений между судовладельцами и агентами для снижения таких киберрисков.

## Slide 103
11.3.3. Отношения с поставщиками и другими внешними сторонами
Компании должны оценивать процессы физической безопасности и управления киберрисками при их взаимодействии с поставщиками услуг, продавцами и другими внешними сторонами, включая государственные органы.
Отсутствие физической и/или кибербезопасности у поставщика, продавца или поставщика услуг может привести к нарушению корпоративных ИТ-систем и/или повреждению судовых ОТ-/ИТ-систем. Поэтому компании следует рассмотреть возможность заключения соглашений и контрактов с поставщиками/продавцами/поставщиками услуг, которые определяют требования и ожидания, связанные с киберпространством, в зависимости от обстоятельств. Компании также должны оценивать процессы управления киберрисками как для новых, так и для существующих контрактов. Существуют широко признанные стандарты, например контроль сервисной организации (КСО-2), но компания также может определять свои собственные стандарты.
Назовем процессы, оцениваемые во время проверки поставщиков и включаемые в требования контракта:
– управление безопасностью, в том числе управление субпоставщиками;
– производственная/эксплуатационная безопасность;
– программная инженерия и архитектура;
– управление активами и киберинцидентами;
– кадровая безопасность;
– защита данных и информации.
Оценка поставщиков услуг помимо тех, с кем компания имеет прямые отношения, может быть сложной задачей, особенно для компаний, у которых много прямых поставщиков. Третьи лица, которые собирают и управляют данными по управлению рисками поставщиков, могут быть вариантом для рассмотрения.

## Slide 104
11.3.4. Субъекты, представляющие
угрозу кибербезопасности
При выявлении угроз компаниям следует учитывать любые конкретные аспекты способностей, возможностей и намерений потенциальных участников атак. Это может включать использование, например, внешнего лица или инсайдера в качестве непреднамеренного посредника, неосознанно переносящего угрозу, например, на зараженный USB-накопитель. После выявления угрозы следует рассматривать наряду с выявленными уязвимостями для оценки вероятности атаки или инцидента. Вместе с воздействием данного инцидента вероятность возникновения инцидента создает фактор риска.
Организации и отдельные лица могут представлять преднамеренную или даже непреднамеренную угрозу безопасности экипажа, окружающей среды и корабля. Можно определить перечень примеров субъектов угроз, их возможные мотивы и цели (табл. 11.2).
Список не является исчерпывающим. Такие субъекты угроз будут обладать различной степенью навыков и ресурсов, чтобы потенциально угрожать безопасности судов и способности компании вести свой бизнес.
11.3.5. Посещение судов третьими лицами
и удаленный доступ к киберсистемам
Посещение судов третьими лицами, для которых требуется подключение к одному или нескольким компьютерам на борту, также может привести к подключению судна к берегу.
Техники, продавцы, портовые и другие официальные лица, представители морских терминалов, агенты, лоцманы и другие технические специалисты обычно садятся на судно и подключают устройства, такие как ноутбуки и планшеты.
Некоторым техническим специалистам может потребоваться
использование съемных носителей для обновления компьютеров, загрузки
данных и/или выполнения других задач. Известно, что таможенники
и офицеры государственного портового контроля садятся
на судно и просят использовать компьютер для «печати официальных документов» после того, как вставили неизвестный съемный носитель.
Иногда нет контроля относительно того, кто имеет доступ к судовым системам, например, во время ремонтных работ в доке, простоя или при приемке нового или существующего судна. В таких случаях сложно определить, осталось ли вредоносное ПО во встроенных системах.

## Slide 105
11.4. Ключевые аспекты реагирования
на киберинциденты
11.4.1. Меры обнаружения, блокировки и оповещения
о киберугрозах
Обнаружение взломов и заражений — главная задача управления киберрисками. Необходимо установить базовый уровень сетевых операций и ожидаемые потоки данных для пользователей и систем, чтобы можно было установить пороговые значения для оповещения о киберинцидентах. Ключом к этому будет определение ролей и обязанностей по обнаружению, чтобы обеспечить подотчетность.
Кроме того, компания может выбрать включение системы обнаружения вторжений (IDS) или системы предотвращения вторжений (IPS) в сеть или как часть межсетевого экрана. Некоторые из их основных функций включают идентификацию угроз/вредоносной активности и кодировки, а затем ведение журнала, составление отчетов и попытки заблокировать эту активность, более подробную
информацию, касающуюся IDS и IPS. Соответствующий бортовой
персонал должен понимать предупреждения и их значение. Информация об обнаруженных инцидентах должна быть направлена частному лицу или поставщику услуг, который отвечает за действия при таком типе предупреждений.
Обнаружение вредоносного ПО. Программное обеспечение для сканирования, которое может автоматически обнаруживать и устранять присутствие вредоносных программ в судовых системах, должно обновляться и управляться.
Как правило, судовые компьютеры должны быть защищены на том же уровне, что и офисные компьютеры на берегу. Антивирусное программное обеспечение следует устанавливать, обслуживатьи обновлять на всех личных и рабочих компьютерах на борту. Это снизит риск того, что эти компьютеры будут действовать как векторы атаки на серверы и другие компьютеры в судовой сети. При принятии решения о том, следует ли полагаться на эти методы защиты, необходимо учитывать, насколько регулярно будет обновляться программное обеспечение для сканирования.
Составление планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Следует разработать план реагирования (см. также параграф 11.4.2), охватывающий соответствующие непредвиденные обстоятельства, и все планы действий следует хранить в бумажном виде на случай полной потери электронного доступа к ним. При разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях для реализации на борту судов важно понимать значимость любого киберинцидента с точки зрения безопасности и соответственно определять приоритеты ответных действий. Это можно сделать только вместе с командой берегового менеджмента.

## Slide 106
11.4.2. Эффективное реагирование
на инциденты кибербезопасности
Отправной точкой для эффективного реагирования является
план реагирования на соответствующие непредвиденные обстоятельства (подробно см. параграф 11.4.1). Однако маловероятно, что планы реагирования в конечном итоге будут соответствовать сценариюкиберинцидента по мере его развития. Вот почему важно регулярно детализировать план реагирования и разрабатывать непредвиденные обстоятельства в соответствии с извлеченными уроками об угрозах, уязвимостях и воздействиях. Для большинства судов планы
действий в чрезвычайных ситуациях уже включены в аварийные процедуры, требуемые п. 1.4.5 МКУБ.
Киберинциденты потребуют активного реагирования, чтобы вернуть судно в работу. Если, например, ЭКНИС был заражен вредоносным ПО, запуск резервного копирования ЭКНИС может вызвать еще один киберинцидент. Поэтому рекомендуется составить и отрепетировать план реагирования на инциденты, детализируя роли и обязанности, пути связи и основные действия.
Могут быть случаи, когда реагирование на киберинцидент может выходить за рамки компетенции сотрудников или головного офиса из-за сложности или серьезности таких инцидентов. В этих случаях должна быть доступна помощь внешнего эксперта для оказания помощи в выполнении нескольких функций, таких как сетевая активность; аномальное поведение подключенных устройств
или обнаружение устройств, не прошедших инвентаризацию; несанкционированный или нескоординированный доступ поставщиков к критически важным системам, а также аспекты реагирования и восстановление (например, криминалистический анализ и зачистка после инцидента).
Насколько это возможно, сведения о ранее выявленных киберинцидентах (как у собственного флота, так и у других флотов) должны использоваться для улучшения планов реагирования всех судов во флоте компании, и может быть рассмотрена информационная стратегия для таких инцидентов.
Основные фазы (этапы) реагирования на киберинциденты. Есть
четыре ключевых этапа реагирования на киберинциденты.
1. Подготовка.
2. Обнаружение и анализ.
3. Сдерживание и искоренение.
4. Восстановление после инцидента.

## Slide 107
11.4.3. Возможность восстановления данных
и расследования киберинцидентов
Возможность восстановления данных — это возможность восстановить систему и/или данные из защищенной копии или образа, что позволяет восстановить чистую систему. Необходимая информация и соответствующие программные средства резервного копирования должны быть доступны для обеспечения восстановления после киберинцидента.
Следует установить периоды хранения и сценарии восстановления, чтобы определить приоритетность критически важных систем, требующих возможности быстрого восстановления для уменьшения воздействия. Системы, к которым предъявляются высокие требования к доступности данных, должны быть устойчивыми. Системы ОТ, которые жизненно важны для безопасной навигации и эксплуатации судна, должны иметь резервные системы, позволяющие судну
быстро и безопасно восстановить навигационные и эксплуатационные возможности после киберинцидента.
Расследование киберинцидента может предоставить ценную информацию о том, как была использована уязвимость. По возможности, компании должны расследовать киберинциденты, затрагивающие ИТ и OT на борту судна, в соответствии с процедурами компании. Для подробного расследования может потребоваться поддержка внешних экспертов. В случае если требуется внешняя поддержка, полный образ диска, сделанный на этапе локализации, может быть передан группеисследователей. Обеспечивая надежное поддержание цепочки поставок, любые полученные криминалистические доказательства будут разрешены в суде, поскольку процесс продемонстрирует, что доказательства не были подделаны.
Информация, полученная в результате расследования, может быть использована для улучшения технических и процедурных мер защиты на борту и на берегу. Это также может помочь более широкой морской отрасли в лучшем понимании морских киберрисков. Любое расследование должно привести к следующему:
– лучшему пониманию потенциальных киберрисков, с которыми сталкивается морская отрасль как на борту, так и на берегу;
– определению извлеченных уроков, включая улучшения в обучении для повышения осведомленности;
– обновлению технических и процедурных мер защиты для предотвращения повторения.

## Slide 108
11.4.4. Ущерб в результате киберинцидента
и его покрытие
Поскольку риски, связанные с киберпространством, становятся частью общего ландшафта рисков, морские страховщики также сталкиваются с растущим спросом на страховые продукты и услуги от этих рисков, связанных с киберпространством. Оценка рисков и снижение рисков являются первостепенным и необходимым услвием для предоставления страховой защиты.
Ущерб от киберинцидента. Киберинциденты могут привести к экономическим потерям или затратам на восстановление потерянных данных. Как правило, они не застрахованы, но отдельные продукты страхования от программ-вымогателей теперь доступны как на рынке морского, так и неморского страхования для защиты от этого риска. Ограниченные данные о частоте, серьезности убытков
или вероятности физического ущерба, а также о возможности столкнуться с системным риском по-прежнему являются проблемой для андеррайтеров.
Успешный киберинцидент может иметь несколько последствий, связанных со страхованием: потеря жизни, травмы, загрязнение, потеря/повреждение груза, погрузочно-разгрузочного оборудованияили имущества, прерывание бизнеса и обязательств, производственные потери, потеря данных, потеря репутации и, возможно, любые косвенные убытки.

## Slide 109
11.5. Система POLARIS
11.5.1. Ключевые особенности POLARIS
POLARIS — это система, которая сравнивает существующую ледовую типологию с классом судна, чтобы определить более безопасный маршрут и оптимальный класс судна, готового ходить в полярных водах.
Во-первых, POLARIS представляет собой комбинацию ледовых классов полярного класса IACS и эквивалента ледового класса, согласно финско-шведским правилам ледового класса Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, известной как Хельсинкская комиссия (также ХЕЛКОМ; HELCOM 25/7; рекомендация ХЕЛКОМ 25/7, рекомендация «Безопасная зимняя навигация в районе Балтийского моря»).
Во-вторых, в POLARIS используются определения типов льда в соответствии с номенклатурой Всемирной метеорологической организации (ВМО), обычно используемой на международных ледовых картах.
В-третьих, POLARIS учитывает различные ледовые режимы (частичная сплоченность, свободные ото льда воды и др.).
В-четвертых, POLARIS учитывает распад льда при более высокой температуре.Признается, что суда, эксплуатируемые под ледокольной проводкой, имеют другой профиль риска по сравнению с судами, работающими самостоятельно.
Кроме того, система POLARIS использует значения индекса риска (RIV), которые присваиваются судну в зависимости от ледового класса.
RIV указывают на относительную оценку риска для соответствующих типов льда (тяжелый многолетний лед, средний однолетний лед, свободные воды ото льда и т. д.) и дополняются значением итогового индекса риска (RIO) для оценки ограничений для работы во льдах. Согласно Руководству ИМО, для каждого соблюдаемого ледового режима RIV используются для определения RIO, который составляет основу решения о полной эксплуатации или ограничении операций.
С учетом RIO могут быть приняты адаптивные меры, такие как
ограничение скорости, дополнительное усиление несения вахты или
ледокольная поддержка. Очевидно, что POLARIS участвует в классификации
и процедурализации полярных рисков. Тем не менее, когда RIO ниже –10, навигация требует особого внимания. В этом случае решение о плавании в таких условиях остается на усмотрение капитана и командного состава, хотя такого плавания обычно следует избегать.

## Slide 110
11.5.2. POLARIS как инструмент
поддержки принятия решений
В нескольких исследованиях система POLARIS изучалась как инструмент поддержки принятия решений в арктической навигации. Это можно объяснить его относительной новизной и недавней реализацией Полярного кодекса. Тем не менее, некоторые ученые начали изучать эту систему, основанную на оценке рисков. Как вариант, можно применять POLARIS для выбора наиболее подходящего судна ледового класса в антарктических и арктических водах.
До внедрения POLARIS была разработана аналогичная профилактическая
система на основе канадской AIRSS. Она исследовала эксплуатационную эффективность судна на основе вместимости судна и в основном в зависимости от его ледового класса и ледового режима для плавания в канадской Арктике. В отличие от POLARIS, система AIRSS была инструментом «годен/не годен» и не учитывала скорость судна.
Следует отметить положительное влияние системы POLARIS на мониторинг судов, планирование маршрутов и идентификацию судов, работающих в ледовых режимах более суровых, чем позволяет их класс. Очевидна польза POLARIS для классификационных обществ и андеррайтеров — специалистов или компании, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков.
Анализ различных положений и документации ИМО показал, что POLARIS представляет собой довольно сложный и многоцелевой инструмент, который стоит в начале и в конце процесса принятия решений судовладельцем для более безопасного судоходства в Арктике.
Прежде чем инвестировать в судно ледового класса, судовладелец поручает классификационному обществу, которое опирается на POLARIS или аналогичную систему, определить соответствующий ледовый класс. Как упоминалось ранее, существуют различные системы классификации. Для гармонизации различных систем в Полярном кодексе реализованы три основные категории
судов ледового класса: A, B и C (см. параграф 2.3).
Классификационное сообщество судов DNV Polar считает, что в рамках
этих категорий категория А включает в себя полярный класс от PC1 до PC5, категория В включает в себя полярный класс от PC6 до PC7, а категория С соответствует любому балтийскому ледовому классу, ледовому классу 1AS или без ледовых усилений. На основании требований судовладельца классификационная
компания подтверждает, что конструкция корпуса и его способность противостоять ледовой нагрузке, ходовая часть судна, рули и рулевой механизм соответствуют Полярному кодексу. Этот аспект является важной и стратегической частью системы POLARIS.

## Slide 111
11.5.3. Ограничения использования POLARIS
Несмотря на свое значение, система POLARIS не является идеальным инструментом, как будет показано далее.
Система POLARIS имеет несколько ограничений. Хотя эти ограничения ослабляют эту структуру, они не подрывают существенно ее внутреннюю ценность как инструмента поддержки принятия решений, требующего комплексного подхода. Выделены три основных ограничения: ее правовой статус, сфера применения и человеческий фактор.
POLARIS не является обязательным. Первое ограничение POLARIS заключается в ее правовой природе. Хотя в принципе Полярный кодекс остается обязательным документом, что оправдывается его «родственной связью» с конвенциями СОЛАС и МАРПОЛ, система POLARIS не является обязательной. Как указано в Допол-
нительном руководстве к главе I: «Ограничения для эксплуатацииво льдах должны определяться с использованием соответствующей методологии, такие методологии существуют, используются в течение ряда лет и подтверждены опытом эксплуатации. Существующие методологии и другие системы могут быть приемлемы для Администрации» POLARIS не является самодостаточным. Второе основное ограничение связано с частичным охватом системы POLARIS. Это косвенно подтверждается «Руководством по методикам оценки эксплуатационных возможностей и ограничений во льдах». Руководство ИМО устанавливает принцип, согласно которому любую методологию оценки возможностей судна следует рассматривать не как инструмент «годен/не годен», а как инструмент поддержки принятиярешений, как уже сказано ранее. Это означает, что, хотя судовладельцы и арктические операторы могут полагаться на POLARIS как на практичную и современную методологию, как на систему предотвращения рисков, она не может быть самодостаточной, поскольку POLARIS охватывает только один параметр эксплуатационных ограничений судна (ледовые условия). POLARIS не учитывает человеческий фактор. Человеческий фактор, то есть действия человека в рабочей среде, не учитываются в системе POLARIS. Хотя это может показаться удивительным, Полярный кодекс не сосредоточен на человеческом факторе, однако
стоит принимать во внимание, что судно и его экипаж должны быть сертифицированы для работы в полярных водах в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), вступившей в силу в июле 2018 г. (Резолюция MSC.416(97)). Полярный кодекс утверждает, что некоторые опасности, такие как отсутствие у экипажа опыта и подготовки к полярным операциям, могут привести к человеческим ошибкам и что полярные ночи или полярные дни могут
повлиять на работоспособность человека.